## Slide 1
Решения для построения малогабаритных подстанций с цифровым управлением
Станислав ПЕРВЕЕВ
АО «ГК «ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК»
Санкт-Петербург
26.04.2018

## Slide 2
Лучшая инновационная промышленная компания 2015 года — премия «ИНДУСТРИЯ»
Является участником национальной технологической инициативы EnergyNET
Более 3 000 сотрудников в 22 странах
Входит в тройку мировых производителей коммутационной техники среднего класса напряжения
Поставки продукции более чем в 80 стран мира
Экспорт составляет в обороте компании порядка 40%
Компания. Позиции на рынке

## Slide 3
Цифры и факты: научные исследования и разработки
Собственное бюро по разработке и выпуску производственно –технологического и испытательного оборудования
Широкое использование при разработке численных методов моделирования процессов
20 научных и конструкторских подразделений трудятся для поиска решений сложнейших инженерных задач
Собственная испытательная лаборатория. Уникальные методики испытаний, соответствуют мировым стандартам – ГОСТ, ANSI, IEC, GB
Создан научный и учебный центр в Санкт-Петербурге (СПбГУ) для подготовки специалистов по прикладной математике и физике
Более 500 инженеров занимаются фундаментальными исследованиями и разработкой новых материалов и техники

## Slide 4
Предприятие в Орле осуществляет выпуск решений по ретрофиту, шкафов КРУ Etalon и реклоузеров 6-35 кВ
Предприятие в Йошкар-Оле производит 50 000 коммутационных модулей 6-35 кВ
в год
В Ногинске базируется производство электронных модулей управления и камер ВДК
Воткинск. Завод производит более 4 500 КРУ в год
Севастопольский ЭТЗ занимается выпуском ОПН. Производственная мощность более 50 000 изделий в год
Нижний-Новгород. Завод по производству КСО «Новация»
Цифры и факты: технологии и производства

## Slide 5
Сеть технико-коммерческих центров.
Мы всегда рядом с Вами!
Разработка
Предпроектный аудит и выработка решений
Проекти-рование
Поставка
Монтаж и наладка
Эксплуатация
Модер-низация
Управление рекламациями
В России, Казахстане и Белоруссии 52 сервисных центра, обеспечивающих всестороннюю поддержку клиентов в режиме 24/7

## Slide 6
Решения TEL
1.
Модернизация распределительных устройств 6-35 кВ
2.
Повышение надежности электроснабжения наиболее ответственных потребителей
3.
Новое строительство подстанций и центров питания 6-110кВ
Plug-n-Play инжиниринг при реализации проектов и сервис
4.
Системное управление рекламациями
5.

## Slide 7
Модернизация распределительных устройств 6-35 кВ
Проблема заказчика
Обновление парка основного оборудования в условиях оптимального финансирования.
Постепенная замена выключателей и терминалов защит во многих случаях является наиболее эффективным способом продления срока службы основного оборудования подстанций, что позволяет на 40% оптимизировать затраты на реновацию.
1.
> 30% снижения постоянных расходов и повышение производительности труда за счет сокращения объема регламентных работ на обслуживание коммутационных аппаратов.
Унифицированные
решения
Эффективность вложенных средств
Непревзойдённое качество
Снижение эксплуатационных затрат
> 40% сокращения затрат на реновации по сравнению с реконструкцией распределительного устройства с полной заменой шкафов распределительных устройств.
Гарантия до 10 лет при выполнении монтажных работ специалистами «Таврида Электрик».
> 7 500 модернизированных шкафов в год благодаря разработанным типовым решениям заводской готовности для более 80 типов распределительных устройств.
Ретрофит

## Slide 8
Новое строительство подстанций и центров питания 6-110кВ
2.
Проблема заказчика
> 25% общее сокращение времени проектирования заказа
за счет типизации схемных и функциональных решений вторичной коммутации. Сокращение числа функциональных вторичных цепей и клеммных рядов в релейных отсеках ячеек.
> 15 % сокращение эксплуатационных затрат
за счет перехода от проведения планового технического обслуживания по времени к обслуживанию по состоянию оборудования, используя мониторинг и диагностику состояния оборудования в режиме реального времени.
100% оперативных переключений производится дистанционно с видеоконтролем операций
Простая интеграция всех систем в единое цифровое пространство позволяет управлять подстанцией безопасно и оперативно, а также встраивать в систему АСУ ТП других уровней.
Эффективность вложенных средств
Повышение безопасности
Сокращение
сроков реализации проекта
Внедрение подстанций с цифровым управлением, которые позволяют
обеспечить высокую надежность, сокращение совокупной стоимости владения, простоту обслуживания системы и повышение безопасности за счет применения цифровых устройств, использующих для обмена информацией протоколы стандарта МЭК 61850.
КРУ D12i

## Slide 9
Технологические преимущества
БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВВ/TEL
Срок гарантии 10 лет.
Аппарат устанавливается на кассетных выдвижных элементах (КВЭ) в средней части шкафа, что позволяет добиться нового уровня в функциональности распределительных устройств.
SCADA система входит в базовую комплектацию
Реализовано полное телеуправление всеми коммутационными аппаратами. Запись всех попыток коммутационных операций на сервер объекта.
Для быстрого реагирования на внештатные ситуации при управлении КА, отображается логическая схема программных блокировок
Энергоэффективность
Все системы собственных нужд управляются
при помощи промышленного контроллера
со встроенными функциями свободного программирования по принципу «Умный дом».
Функциональность
Микропроцессорные терминалы защит и автоматики, счетчики электроэнергии, аналого-цифровые преобразователи, поддерживающие протокол МЭК 61850.
Наблюдаемость
В отсеке выдвижного кассетного элемента
и присоединений установлены видеокамеры, передающие изображение на пульт диспетчерского управления, что позволяет подтвердить успешность коммутационного процесса дистанционно.
Электрический привод коммутационных аппаратов
Предназначен для возможности полного дистанционного управления распределительным устройством.
Обмен информацией только по цифровому каналу
Благодаря применению протокола МЭК 61850 все сигналы между терминалами передаются по одному оптическому кабелю или одному проводу Еthernet.

## Slide 10
Дискретный сигнал управления
Аналоговый сигнал измерения
Цифровой сигнал измерения
Цифровой сигнал управления
Цифровой сигнал передачи данных
Концепция подстанции с цифровым управлением

## Slide 11
КРУ 35 кВ
КРУ 10 кВ
Подстанция с цифровым управлением

## Slide 12
100% заводская готовность
КРУ 35 кВ
КРУ 10 кВ
Подстанция с цифровым управлением

## Slide 13
100% заводская готовность
Смонтированные КРУ
Смонтированная РЗиА
Смонтированная система СН
Смонтированная система АСКУЭ
Смонтированная система АСУ ТП
Смонтированная система ОПС и видеонаблюдение
Подстанция с цифровым управлением

## Slide 14
Автоматическое управление подстанцией
Подстанции без персонала
Подстанция с цифровым управлением

## Slide 15
Диагностика оборудования
Надежность эксплуатации
Подстанция с цифровым управлением

## Slide 16
Наблюдаемость за процессами
на подстанции
Обеспечение безопасности
Подстанция с цифровым управлением

## Slide 17
Протоколирование всех действий в журнале событий
Контроль операций
Подстанция с цифровым управлением

## Slide 18
Построение СН по принципу
«Умный дом»
Энергосбережение
Подстанция с цифровым управлением

## Slide 19
Проектирование
Оборудование
МНР
Эксплуатация
30%
20%
40%
15%
Подстанция с цифровым управлением

## Slide 20
Новое строительство подстанций и центров питания 6-110кВ
2.
Проблема заказчика
Малогабаритная ПС 35кВ
Строительство центров питания 6-35кВ на объектах инфраструктуры, когда необходимо разместить подстанцию на ограниченной площади в максимально короткие сроки. Решение позволяет обеспечить высокую надежность, сокращение совокупной стоимости владения, простоту обслуживания системы энергоснабжения и повышение безопасности.
Эффективность вложенных средств
> 15% сокращение стоимости
основного оборудования подстанции по сравнению с решениями на базе ЗРУ 35кВ.
Оптимальная компоновка
На 30% сокращение стоимости СМР
за счет существенного уменьшения объема оборудования, металлоконструкции и материалов ОРУ 35кВ, уменьшение количества свай на 35%.
До 50% сокращение общей площади
строительства подстанции по сравнению с решениями на блоках высокой заводской готовности .
Сокращение стоимости реализации проекта
На объект приходит полностью настроенное и протестированное решение под конкретные виды аварий.
Инжиниринг по технологии
Plug-n-Play

## Slide 21
Технологические преимущества
Одностоечные монтажные комплекты
Установка SMART35 выполнена на одной стойке опоры, позволяющей обеспечить максимально компактную компоновку ОРУ 35кВ.
КРУ D12P
Полнофункциональная ячейка КРУ собственного производства в модульных зданиях SKP.
Реклоузер SMART35
Уникальные массогабаритные показатели коммутационного модуля - 86 кг.
Специально разработанная система внешней твердой изоляции из кремнийорганических материалов.
Электротехнический контейнер серии SKP
ЗРУ 6кВ выполнено в модульном здании серии SKP.

## Slide 22
Новое строительство подстанций и центров питания 6-110кВ
2.
Необходимость оперативной реконструкции или создания нового распределительного пункта с возможностью расширения.
Работы необходимо выполнять с сохранением электроснабжения существующего потребителя. Решения с использованием импортной продукции, позволяющие решить задачу, экономически менее эффективны.
Проблема заказчика
КРУ ETALON
Эффективность вложенных средств
КРУ по цене ячеек КСО
шкафы включают в себя 4 изолированных отсека, силовой выключатель, встроенную измерительную систему, цифровой комплекс РЗиА, в том числе быстродействующую дуговую защиту.
Сокращение сроков реализации проекта
менее 2 недель - срок изготовления заказа на производстве благодаря унификации и организации складских запасов комплектующих, применения защищенного промышленного радиоканала вместо проводных межфидерных связей, полное заводское функциональное тестирование.
Рекордная
компактность
гарантия на КРУ Etalon 5 лет.
Уникальные массогабаритные показатели КРУ Etalon позволяют снизить стоимость логистики, сократить площадь строительства РУ или ПС, а также предоставить возможность расширения существующего РУ без увеличения площади всей подстанции.
Непревзойденная
надежность

## Slide 23
Технологические преимущества
Многофункциональный контроллер присоединения—цифровой комплекс, объединяющий в себе функции устройств релейной защиты и автоматики, диспетчеризации и управления вакуумным выключателем.
Доступные коммуникационные интерфейсы: GSM/GPRS; Wi-Fi; RS-232/485; Ethernet.
Трёхпозиционный коммутационный модуль объединяет в себе вакуумный выключатель, разъединитель и заземлитель. Привод выключателя основан на принципе «магнитной защелки» и позволяет обеспечить не обслуживаемость выключателя на всём сроке службы, высокий ресурс, превышающий в 1,5-2 раза аналоги и обеспечить работоспособность без ограничений в условиях климата РФ.
Система комбинированной (твёрдой и воздушной) изоляции обеспечивает высокий уровень электропрочности и является особенностью конструкции за счёт значительного сокращения воздушных промежутков между токоведущими частями при требуемой длине пути утечки.
Комбинированный датчик тока и напряжений выполнен на базе ёмкостных делителей и катушек Роговского. Датчики, в отличие от традиционных трансформаторов, позволяют обеспечить постоянную погрешность на всем диапазоне рабочих токов и напряжений устройства. Также датчики имеют чувствительность к токам ОЗЗ на уровне 0,1А.
Сверхбыстродействующая дуговая защита — интеллектуальная система распознавания дуговых замыканий, состоящая из пневматических датчиков и системы гибких пневмопроводов.
Время отключения дуговых замыканий не более 40 мс.

## Slide 24
Повышение надежности электроснабжения наиболее ответственных потребителей
Эффективность вложенных средств
Решения по модернизации
Быстродействующий АРВ
Комплексное решение
> 85 % подключенной нагрузки остается в работе при работе БАВР за время 27-38 мс.
Реализации проектов «Под ключ»: обследование объекта, сбор исходных данных, проектирование, поставка, ввод в эксплуатацию.
> 100 типовых проектов применения
дают возможность внедрить систему БАВР в практически любой тип как новых, так и существующих шкафов центров питания 6(10) кВ.
срок окупаемости 2-5 лет
в среднем, за счет существенного сокращения экономических потерь от остановок технологических процессов и снижения эксплуатационных затрат на ремонт технологического и вспомогательного оборудования.
Проблема заказчика
БАВР
Кратковременные нарушения электроснабжения – основной вид нарушений электроснабжения, приводящий к нарушению технологического процесса потребителей, последствием которого является брак или потеря товарной продукции, повышенный износ или повреждение технологического оборудования.
3.

## Slide 25
Логика работы пускового устройства БАВР
Зона действия:
симметричные и несимметричные короткие замыкания (К1, К2, К3);
несанкционированные отключения выключателей во внешней сети (ГВ1, ГВ2)
Переключение не происходит:
при любом виде КЗ на шинах подстанции или в отходящих линиях присоединений (К4, К5);
при одновременном снижении напряжения на 1 и 2 секциях РУ
алгоритм комплекса БАВР работоспособен при любом составе нагрузки: наличие или отсутствие синхронных или асинхронных двигателей, наличие собственной генерации в составе нагрузки
Влияние нагрузки:
К3
К1
К2
БАВР
ИП 1
ИП 2
ГВ 2
ГВ 1
АВР
ВВ 1
ВВ 2
СВ
РУ 6кВ
К4
К5

## Slide 26
Технология реализации проекта
Комплексная система поставляется заказчику:
100% готовность к установке;
100% запрограммированной и протестированной на заводе – изготовителе под конкретное применение.
4.

## Slide 27
Единый программный продукт — TELARM
Оптимальная расстановка аппаратов
Автоматизированный расчет уставок
Тестирование коммутационных аппаратов в реальной сети
Наладка
Мониторинг эксплуатации

## Slide 28
Единый программный продукт — TELARM
Исходная схема
Расчет режимов
Расчет индексов надежности
Анализ работы защит и автоматики
Мы знаем как работала схема
!

## Slide 29
Единый программный продукт — TELARM
Расчет режимов
Расчет индексов надежности
Анализ работы защит и автоматики
Мы знаем как схема будет работать
!

## Slide 30
Функциональное тестирование на заводе
Коммутационный модуль OSM35_Smart
Микропроцессорный шкаф управления RC_7
Модуль функционального тестирования ITS
Программное обеспечение TELARM с математической моделью сети
Управляющие импульсы
Измерения по модели сети
Формирование режимов типовых аварий

## Slide 31
Все комплексные продукты Таврида Электрик
Преимущества
Отсутствие ошибок в подборе оборудования
Сокращение сроков проектирования
Снижение вероятности ошибок при проектировании
Сокращение сроков поставки оборудования
Сокращение сроков монтажа и пусконаладки
Поставляются
по Plug & Play технологии!

## Slide 32
Централизованный центр обработки
Все рекламации поступают в единую базу. Ведется всесторонний анализ: индивидуально по обращению, анализ повторяемости случаев, анализ элементной базы изделия.
Управление рекламациями
Замени, потом разберись
Действует принцип: сначала решить проблему заказчика, потом разобраться в ситуации и при необходимости инициировать корректирующие мероприятия по технологии или модернизации продукта.
Гарантийный срок эксплуатации
Надежность и система мониторинга надежности оборудования в эксплуатации позволяют устанавливать рекордные гарантийные сроки на оборудование. К примеру, на выключатели 10 кВ гарантийный срок составляет до 10 лет.
Близость к заказчику
Сервисные центры «Таврида Электрик» находятся вблизи к заказчикам. Удаленность от крупных городов — порядка 400 км. Это дает возможность реагировать на обращения в течение дня.
5.

## Slide 33
Взаимодействие в области разработки концепции инновационных технических решений, направленных на оптимизацию себестоимости электроэнергии в технологических циклах и реализацию пилотных проектов в электроэнергетическом секторе «Газпром» , по следующим направлениям:
малогабаритные и цифровые подстанции и распределительные устройства на напряжение 110/35/6 кВ;
системы резервирования электроснабжения технологических циклов производственных предприятий «Газпром»;
моделирование электрических сетей и систем электроснабжения с целью достижения лучших целевых показателей технологических циклов производств;
совместное участие в рабочих группах научно-технического совета «Газпром» по разработке инновационных решений в области энергоснабжения с привлечением ведущих российских экспертов в соответствующей области.
Предложения