## Slide 1
Газовый форум - 2017
Производство сжиженного природного газа
с использованием отечественных технологий и оборудования
Заместитель Генерального директора
к.т.н А.В. Мамаев

## Slide 2: Сжиженный природный газ. Эксплуатационные характеристики
Сжиженный природный газ (СПГ) – это уникальный по своим энергетическим и экологическим свойствам продукт.
Жидкий азот
Жидкий азот
СПГ
СПГ – криогенная жидкость. СПГ – при контакте с окружающей средой практически сразу испаряется и образовывает зону загазованности.

## Slide 3: История развития СПГ
«Газпром ВНИИГАЗ» стоял у истоков развития технологии СПГ. Первые опытные установки были собраны на опытно-экспериментальной базе Института.
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» имеет опыт проведения испытаний оборудования и систем, обеспечивающих процессы производства, хранения и использования СПГ.

## Slide 4
Технологии крупнотоннажного производства СПГ
Крупнотоннажные технологии производства СПГ.

## Slide 5: Доступные крупнотоннажные технологии производства сжиженного природного газа
APC является лидером рынка по изготовлению криогенных теплообменников для СПГ. С 1974 года изготовлено около 100 теплообменников, обеспечивающих производство около 230 млн. тонн в год СПГ. Если позиции фирмы сохранятся, АРС будет иметь заказы еще на 80-90 теплообменников. Чтобы выполнить заказы, APC удвоил производственные мощности по теплообменникам.

## Slide 6: Риски создания отечественных производств с использованием технологии APC
Ряд крупных российских проектов (Штокман, Ямал-СПГ, Владивосток-СПГ) предполагают использование технологию APC, что предусматривает изготовление главных теплообменников в США
В условиях существующих ограничительных санкций использование процессов и оборудования APC для крупнотоннажных проектов СПГ в России в ближайшей перспективе не представляется возможным
Аналогичные риски существуют в отношении поставок газотурбинных приводов производства GE, которыми в настоящее время комплектуются установки производства СПГ по технологии APC и Shell
Альтернативным техническим решением может быть использование теплообменников разработки и производства Linde, применяемых в технологии Shell DMR. Такое решение также не является свободным от рисков на фоне ограничительных санкций ЕС
Перечисленные риски могут быть исключены в результате разработки оригинальной российской технологии, использующей альтернативное теплообменное и, возможно, энергетическое оборудование

## Slide 7: Возможные направления разработки российских технологий для проектов сжижения природного газа
Оригинальная технология
Использование цикла на смеси или комбинированного с газовым азотным переохлаждением
Использование каскадного цикла
с испарителями интенсифицированного теплообмена
Современное энергоэффективное решение, позволяющее достичь высоких экономических показателей
Требуется разработка высокопроизводительных СВТО и ГТ приводов высокой мощности
или локализация производства
Современное решение, обеспечивающее более 10 % мирового производства СПГ
- Испарители хладагента могут быть изготовлены в РФ
- Для каскадного цикла могут быть использованы компрессоры и приводы меньшей мощности

## Slide 8: Оптимизированный каскадный цикл Conoco Phillips - сопоставим по энергетическим показателям с процессом С3MR

## Slide 9: Перспективы разработки каскадной технологии с использованием оборудования российского производства
Теплообменное оборудование
Использование испарителей с развитой теплообменной поверхностью позволяет в 5-7 раз увеличить теплоотдачу при кипении и соответственно уменьшить поверхность и габаритные размеры испарителей
Наличие трех отдельных циклов допускает использование ГТ приводов и компрессоров меньшей мощности в каждом из них
Использование однокомпонентного хладагента облегчает проектирование и изготовление компрессорного оборудования
Динамическое оборудование
Использование большого числа трубчатых испарителей решает проблему сложности изготовления единичного СВТО большой мощности
Каскадная крупнотоннажная технология может быть реализована в РФ уже сегодня

## Slide 10: Процесс GMR (Gazprom MR). Упрощенная технологическая схема
Процесс разработан в ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
Патент ОАО «ГАЗПРОМ» RU-2538192 от 22-09-2014
Предварительное охлаждение и сжижение по циклу SMR
Переохлаждение по газовому азотному циклу
Многокомпонентный хладагент
Азот Метан Этан Пропан Бутан изо-Пентан

## Slide 11: Отечественная технология GMR – улучшенный процесс на смешанном хладагенте
Использование процесса позволяет значительно увеличить производительность установки по СПГ для единичного СВТО.
Минимальное количество оборудования и простота процесса.
Высокий КПД.
Масштабируемость – использование двух СВТО и ГТУ позволяет удвоить производительность.
Параметр | Зима | Лето | В среднем
Мощность ГТУ, МВт | 110,4 | 91,6 | 102,6
Производительность, т/ч СПГ | 408 | 271 | 345
Годовая производительность, млн т | 2,80 |  | 

## Slide 12: Сравнение технологий для единичного СВТО (тепловая мощность СВТО до 170 МВт)
Наименование | ед | DMR | SMR | GMR
Удельное энергопотребление | кВтч/т | 259 | 289 | 297
Относительная производительность * | % | 89 | 57 | 100
Среднегодовая производительность | млн. т | 2,50 | 1,60 | 2,80
* Для единичного СВТО с суммарной тепловой мощностью всех секций до 170 МВт, с учетом показателей удельного энергопотребления
GMR для единичного СВТО сравнимого размера обеспечивает большую производительность за счет азотного цикла

## Slide 13: Достоинства технологии GMR
Низкие удельные энергозатраты (< 300 кВтч/т СПГ), сравнимые с наиболее экономичными циклами.
Относительная простота технологии – невысокие капитальные затраты, возможность использования приводов одной мощности.
Хорошая адаптация для холодного климата – использует все преимущества смесевых циклов на стадии предохлаждения.
Удобство эксплуатации – два независимых цикла, отдельный компрессор для каждого цикла.
Возможность использования пластинчатых теплообменников на стадии азотного переохлаждения – компактность теплообменной системы.

## Slide 14: Оценка процесса GMR
    Процесс GMR был оценен, оптимизирован и хорошо подходит для сжижения природного газа на больших тоннажах.
    Максимальная производительность линии по процессу GMR, принимая во внимание подтвержденные размеры оборудования по компрессорам СХ и СВТО, составит до 2.8 млн.т/год в районе балтийского побережья.
    GMR может применяться для крупнотоннажных производств и с использованием одного корпуса СВТО на технологическую линию занимает нишу по производительности между процессами SMR и DMR Shell.
    С помощью GMR можно достичь больших размеров линии в сравнении с SMR, а габариты СВТО (особенно высота) будут меньше. В сравнении с DMR и MFC, GMR имеет преимущества относительно сложности и капитальных затрат.

## Slide 15: Предварительная концепция крупнотоннажной установки
Привод: 2х ГТ MHPS H-100
Две линии компрессоров
Используется жидкостной детандер
2 СВТО суммарной тепловой мощностью до 170 МВт
Один блок азотного охлаждения
параметр | в среднем по году
Мощность ГТУ, МВт | 2 х 103.4
Удельное энергопотребление, кВтч/т | 297
Производительность, т/час СПГ | 690
Годовая производительность, млн. т | 5,8

## Slide 16: Развитие концепции GMR
Использование двухконтурного смесевого цикла для снижения удельных энергозатрат на стадиях охлаждения и сжижения
Увеличение производительности единичной линии при максимальных референсных размерах СВТО
Цель - Максимальное использование российского оборудования

## Slide 17
Технологии крупнотоннажного производства СПГ
Малотоннажные технологии производства СПГ.

## Slide 18: Малотоннажное производство СПГ на ГРС Схемы циклов производства с упрощенной и низкотемпературной системами очистки
2
Цикл среднего давления
Дроссель
Детандер
18
1
2
Дроссель
Детандер
1
СПГ
Производство СПГ сорта А
1
Патент RU 2212598
Патенты
RU 2525759
RU 2543255
1 – Система осушки
2 – Система очистки
2
Значительное снижение стоимости системы очистки

## Slide 19: Особенности производства СПГ на ГРС
Падение расхода летом в 20 раз
Сезонные изменения давления в магистральных
газопроводах
Изменение состава газа
для различных ГРС
Колебания расхода
Повышенное давление в распределительных сетях

## Slide 20: Способ стабилизации производительности установки сжижения газа на ГРС при сезонных изменения давления.
1 – Циркуляционный компрессор
2 – Дожимающий компрессор
3 – Система осушки
4 – Система очистки
3
Магистральный газопровод или газопровод-отвод
1
2
Сеть низкого давления
Граница предлагаемого способа
Граница патента RU 2212598
Электрогене-рирующий тормоз
Источник электропитания
Ожидаемый эффект:
увеличение потенциальных объектов, работающих по энергосберегающей технологии
сокращение общих энергозатрат ~ в 1,5 раз.
20
4
RU 2626615

## Slide 21: Эффективность применения новых технических решений при производстве СПГ на ГРС
расширение диапазона объектов для размещения установок сжижения, работающих по энергоэффективным технологиям;
снижение эксплуатационных затрат при производстве СПГ не менее, чем на 30%;
снижение капитальных затрат при строительстве установок сжижения природного газа СПГ не менее, чем на 10%.
3. Новые решения для низкотемпературного блока
1. Низкотемпературная очистка
2. Блок КЦА для осушки газа

## Slide 22
Технологии крупнотоннажного производства СПГ
Сопряженные технологии

## Slide 23: Технические решения по уменьшению противопожарных разрывов на объектах использования СПГ
DVGW
G 215
30 м
РФ
(новые
решения)
58 м
ND/T 1001-2011
(КНР)
80 м
РФ (сегодня)
100 м
NFPA
59A
7,6 м
США

## Slide 24: Огневые испытания защитного устройства
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» совместно с ФГБУ ВНИИПО МЧС России были проведены огневые испытания по проверке ряда технических решений, направленных на повышение пожаробезопасности объектов малотоннажного производства и потребления СПГ.
Разработанные технические решения по обеспечению и повышению пожарной безопасности объектов малотоннажного производства и потребления СПГ нашли свое отражение в проекте Свода правил.
Нормальное ограждение под резервуаром
Неисправное ограждение под резервуаром

## Slide 25: Газовая заправка на Автокомбинате № 11
Первая в РФ заправка автомобилей регазифицированным СПГ высокого давления (220 атм) была создана на территории Автокомбината № 11, который в тот период эксплуатировал 120 автобусов.

## Slide 26: Испытания по отработке технологий заправки
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» были проведены испытания по отработке технологий заправки криогенных бортовых топливных систем по различным технологическим схемам.
Результаты работы легли в основу, разработанных ООО «Газпром ВНИИГАЗ» нормативных документов (ГОСТ Р и СТО Газпром).

## Slide 27: Трактор К-700
Переоборудование трактора К-700 было проведено ООО «Газпром ВНИИГАЗ».
К-700 прошел натурные испытания в полевых условиях.
Результаты испытаний показали эффективность и надежную работу К-700, использующего природный газ в качестве моторного топлива (СПГ и КПГ).

## Slide 28
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ