## Slide 1
Технические показатели действующих ГРС
Аспекты реализации требований ПАО «Газпром» по созданию современной АГРС (А.В. Захаров, Ю.И. Есин)

## Slide 2: Участие АО «Газпром оргэнергогаз» в организации эксплуатации ГРС
Подготовка технико-экономического предложения по созданию испытательного полигона на действующей ГРС или использования полигона в г. Саратов
Экспертное сопровождение системы сбора данных ИСТС «Инфотех»
Участие в работах по выявлению, анализу и установлению причин отказов и неисправностей действующего технологического оборудования ГРС. Разработка мероприятий по их сокращению
Рассмотрение и корректировка технической документации (ТУ, программы и Методики, технологические схемы, расчеты) на вновь проектируемое современное технологическое оборудование с учетом актуализированных СТО ПАО «Газпром»
Участие в подготовке приемочных испытаний современных технологических комплексов для дальнейшего использования на ГРС нового поколения
Оказание инжиниринговых услуг для ПАО «Газпром», включающих предоставление сведений по эксплуатации и оценке основных показателей, характеризующих техническое состояние газораспределительных станций и рекомендации по их обслуживанию и выводу в КР и реконструкцию
Техническое обслуживание, ремонт, режимная наладка, диагностическое обследование технологического оборудования ГРС

## Slide 3
Сведения по ГРС ПАО «Газпром» за период с 2014г. по 01.09.2018г.
 | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | на 01.09.18г.
Общее количество ГРС, ед. | 4230 | 4235 | 4250 | 4320 | 4319
в т. ч. на балансе ПАО «Газпром», ед. | 3547 | 3548 | 3552 | 3557 | 3555
Количество операторов ГРС, чел. | 8198 | 8216 | 8314 | 8506 | 8473
Степень загрузки ГРС, % | 21,24 | 21,09 | 20,76 | 20,17 | 20,08
Производительность: Проектная, млн. нм3/час Фактическая, млн. нм3/час | 199,05 42,28 | 200,21 41,09 | 202,15 41,96 | 206,83 41,72 | 207,16 41,60
Количество ГРС, находящихся в эксплуатации более 30 лет, ед. | 1249 | 1379 | 1520 | 1741 | 1934
Количество ГРС, на которых проводились диагностические работы, ед. | 540 | 478 | 1135 | 1117 | 402
Количество ГРС, на которых проводился капитальный ремонт, ед. | 282 | 288 | 268 | 262 | 215

## Slide 4
Возрастная структура ГРС ПАО «Газпром»
по состоянию на 01.09.2018г.
Chart: 
| менее 5 лет | от 5 до 10 лет | от 10 до 20 лет | от 20 до 30 лет | более 30 лет
Столбец1 | 95 | 235 | 638 | 1417 | 1934

## Slide 5
п. 3.1. Предложения по корректировке отчетных форм в ИСТС «Инфотех»
Форма ГРС-02-мес. Отчет о диагностике технического состояния ГРС.
Форма ГРС-03-мес. Отчет о проведении реконструкции и капитального ремонта ГРС.
Приложение 11 к ГРС-01-год-месяц. Перечень неисправностей технологического оборудования
 | - столбцы, вводимые в данную отчетную форму
 | - столбцы, удаляемые из данной отчетной формы
Форма ГРС-01-год. Отчет о технико-экономических показателях ГРС.

## Slide 6
п. 3.2. Сведения по ГРС зимняя пиковая и среднечасовая загрузки которых превысила 100%
Количество ГРС с зимней пиковой степенью загрузки более 100% – 223 ед. Наибольшее количество перегруженных ГРС находится в эксплуатации ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» (46 ГРС), ООО «Газпром трансгаз Москва» (45 ГРС), ООО «Газпром трансгаз Краснодар» (36ГРС), ООО «Газпром трансгаз Махачкала» (17 ГРС) и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (12 ГРС).
Количество ГРС со среднечасовой степенью загрузки более 100% – 5 ед. (ООО «Газпром трансгаз Беларусь» – 1 ГРС, ООО «Газпром трансгаз Казань» – 1 ГРС, ООО «Газпром трансгаз Краснодар» – 1 ГРС, ООО «Газпром трансгаз Самара» – 1 ГРС и ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» – 1 ГРС).

## Slide 7
п. 3.3. Сведения по загрузкам ГРС за 2017г., введенным в период с 2000 по 2017 годы
Всего за период с 2000г. по 2017г. введено в эксплуатацию 731 ГРС. Наибольшее количество ГРС за данный период введено в эксплуатацию в ООО «Газпром трансгаз Москва» (74 ГРС), ООО «Газпром трансгаз Ухта» (68 ГРС), ООО «Газпром трансгаз Томск» (63 ГРС), ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» (60 ГРС) и ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» (54 ГРС).

## Slide 8
п. 3.4. Сведения по загрузкам ГРС в разрезе субъектов/регионов РФ

## Slide 9
п. 3.5. Технико-экономическое сравнение стоимости, эффективности и экономии газа на собственные нужды при проведении работ по РТО предохранительной арматуры с применением мобильных комплексов
В соответствии с п. 3.5 Решения международной научно-практической конференции проводилось технико-экономическое сравнение стоимости, эффективности и экономии газа при проведении работ по ремонтно-техническому обслуживанию предохранительной арматуры с применением мобильных комплексов «Армтест» в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и «Пеликан» в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
Экономический эффект от реализации мобильной лаборатории «Пеликан» определен более чем в 20 млн. рублей в год.
Экономический эффект от реализации мобильного комплекса «Армтест» определен более чем в 2 млн. рублей в год.

## Slide 10
Количество неисправностей ГРС за период с 2014г. по 01.09.2018г.

## Slide 11
Распределение неисправностей ГРС по газотранспортным объединениям за период с 2016г. по 01.09.2018г.

## Slide 12: Мониторинг жизненного цикла технологического оборудования ГРС
Проектирование
Проектная организация
Соответствие проекта опросному листу, ТТ, ТЗ, требованиям ФЗ и НТД
Изготовление
Предприятие-изготовитель
Опыт работы, квалификация персонала
Квалификационные испытания
Предприятие выполняющее монтаж и ПНР
Опыт работы, квалификация персонала
Унификация
проектируемого
оборудования
(Ведомственная приемка; входной контроль)
Монтаж и ПНР
Программа и методика приемочных испытаний
Эксплуатация
Условия эксплуатации
(режимы)
Аудит предприятия
Своевременное проведение ТО и ДО (журнал)
Включение в Реестр разрешенного оборудования ПАО «Газпром»
Неполадки, неисправности (место, дата, причина)
Обращение к заводу-изготовителю для устранения неисправности (№ письма, ответ завода)
Устранение неисправности (Ремонт, замена, причина, дата)
Техническое оснащение, наличие лаборатории РК и НК
Экспертиза проектно-конструкторской документации и технических условий
Вывод из эксплуатации
Регламент и инструкция ПНР
Экспертиза проекта
Разработка проектно-конструкторской документации
Нормативная база и менеджмент качества
Квалификационные испытания
Ведомственная приемка;
Сопроводительная документация
Комплект ЗИП
Опыт работы, лицензия (сертификат)
Выбор оптимального оборудования из Реестра ПАО «Газпром»
Выбор завода-изготовителя на тендерной основе
Испытания на прочность и герметичность
Выходной контроль; Предварительные испытания на работоспособность
Периодические испытания
Входной контроль ЭО
Консервация и утилизация
Транспортировка

## Slide 13
Процесс выявления и установления причин неисправности (отказа). Принятие решений
Принятие корректирующих мер
Выявление и установления причины отказа (неисправности) технологического оборудования
Независимый эксперт, представитель завода-изготовителя, представитель эксплуатации
Департамент 308
АО «Газпром оргэнергогаз»
ИТЦ «Орггазинжиниринг»
Управление ГРС
Управление ГРС
Департамент 335
«Интергазсерт»
Реализация корректирующих мер

## Slide 14
Автоматическая ГРС нового поколения «Прогресс»
Блок переключения
Блок подготовки теплоносителя
Узел редуцирования

## Slide 15
Автоматическая ГРС нового поколения «Исток»
Блок одоризации и линия редуцирования
Блок подогрева газа
Монтаж АГРС «Исток»

## Slide 16: Система редуцирования газа регуляторами давления газа нового поколения МЕГА-РК и ЛОРД
Регулятор МЕГА-РК
Регулятор РГДУ в алюминиевом корпусе
Система спаренных регуляторов ЛОРД

## Slide 17: Принципиальная схема системы редуцирования газа регуляторами давления нового поколения

## Slide 18
Комплексная система одоризации газа с использованием газоанализатора позволяющего контролировать степень одоризации технологического газа

## Slide 19
Комплекс обезвреживания отходов одоранта природного газа

## Slide 20
Система подогрева технологического газа на ГРС типа ПГТА-М
ПГТА-1600М

## Slide 21
Комплекс подогрева технологического газа БПГ «Исток-5»
Узел подачи газа
Счетчик газа
Узел подогрева теплоносителя
Узел подогрева газа
Теплогенераторы
БПГ Исток-5

## Slide 22
Адсорбционный газовый терминал

## Slide 23
Комплекс по выработке дополнительной электроэнергии на ГРС
– турбодетандерная установка

## Slide 24: ВЫВОДЫ
Разработка новых Регламентов по эксплуатации, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию АГРС нового поколения и модернизированных ГРС
Разработка структуры и схемы мониторинга всех этапов жизненного цикла (от проектирования до утилизации) современной АГРС и нового технологического оборудования, установленных на действующих объектах ПАО «Газпром» с целью возможного исключения их отказов. Разработка нормативной базы к данной структуре и согласование её в ПАО «Газпром»
Сбор, анализ и оценка технических показателей и режимов эксплуатации технологического оборудования ГРС с дальнейшей разработкой рекомендаций по его эксплуатации и ТОиР на действующих объектах ПАО «Газпром»
Расширение возможностей квалификационных испытаний нового технологического оборудования. Экспертиза технических условий.
Аудит предприятий-изготовителей технологического оборудования. Организация (на уровне требований нормативно технической документации ПАО «Газпром») участия заводов - изготовителей в гарантийном обслуживании технологического оборудования на действующих ГРС
Для принятия управленческих решений и разработки новых Программ ПАО «Газпром»:
Для эффективной и безопасной эксплуатации современных АГРС нового поколения:

## Slide 25
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!