## Slide 1: СПГ в качестве топлива в Европе (для грузового транспорта)
Детлеф Весслинг
Автопробег на природном газе Жудун – Санкт-Петербург, сентябрь 2018

## Slide 2: Экологическое преимущество грузового автомобиля на СПГ
Снижение выбросов по сравнению с дизельными грузовиками (Euro VI)
NOx: -35%
Тонкодисперсная пыль: -95%
CO2: -10%
Шум: -70%
Преимущества в городских районах и в области защиты климата
Влияние грузовиков СПГ на защиту климата весьма ограничено
  Сокращение CO2 на > 10 000 кг/год при пробеге 120 000 км/год
Значительное сокращение выбросов NOx и твердых частиц (ограничения вождения для дизельных транспортных средств во внутренних городах обсуждаются в Германии)
Низкий уровень шума: грузовики могут также использоваться ночью в жилых районах для снабжения магазинов
Дискуссия о тонкодисперсной пыли в Германии - 95% по сравнению с Евро VI
Дизельный скандал: даже Евро VI не выдерживается

## Slide 3: СПГ / СПГ как топливо на Шелковом пути
 | Груз. авто на СПГ
Китай | 330 000
США | 23 000
Европа | 2 000
Shell Juni 2015
КПГ/СПГ | Автомобили | АЗС
Китай | 5 350 000 | 8 300
Централ.Азия | 468 400 | 274
Россия | 212 000 | 354
ЕС | 1 321 583 | 3 405
Не ЕС | 427 919 | 1 035
Chart: Рост количества автомобилей в районе Шелкового пути
| 1996 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2016 | 2018
China | 2000 | 6000 | 69300 | 400000 | 1577000 | 5000000 | 5350000
Germany | 2415 | 5000 | 19400 | 64454 | 95498 | 93222 | 93766
Italy | 290000 | 320000 | 434000 | 580000 | 746470 | 911246 | 1004982
Russia | 20500 | 30000 | 40500 | 103000 | 90000 | 145000 | 145000
Природный газ как топливо быстро растет в Китае
Рост грузовых автомобилей на СПГ в Европе и России очень незначителен
Плотность АЗС в Центральной Азии и России недостаточна
Плотность АЗС КПГ в Европе по регионам недостаточная
NGVA Statistik Mai 2018
 | АЗС СПГ
Китай 2016 | 2 300
Казахстан | 0
Россия | 3
ЕС | >120

## Slide 4: СПГ в качестве топлива для грузовых автомобилей в Европейском Союзе
Региональные различия в плотности сети АЗС СПГ
Испания, Португалия, Великобритания, Нидерланды и северная Италия - относительно хорошие поставки
Бельгия, Польша и Германия начинают расширять сеть
Скандинавия, как правило, связана с био-СПГ
ЕС: на переднем плане декарбонизация (В отличие от загрязнения воздуха в Китае)
Программа поддержки инвестиций в инфраструктуру (до 50% субсидий)

## Slide 5: СПГ- Голубой коридор
Проект по развертыванию СПГ в ЕС
этот проект предназначен не для инвестиций в инфраструктуру
Демонстрация применимости СПГ для грузовых автомобилей
Содействие восприятию СПГ как топлива
Разработка правил для грузовых автомобилей и АЗС
Число АЗС утроилось
Эксплуатация 140 грузовиков под наблюдением
Эксплуатация 12 АЗС под наблюдением
Было задействовано 39 операторов автопарков
2014
2018
40
120
В ЕС на переднем плане: декарбонизация
В Китае: загрязнение воздуха

## Slide 6: Развитие сети для поставок СПГ Пример: Расстояния между АЗС СПГ <250 км
  Берлин
  Гамбург
  Бремен
  Ганновер
  Лейпциг/Галле
  Кассель
  Рейн-/ Рурская обл.
  Кёльн
  Франкфурт
  Нюрнберг
  Штутгарт
  Ульм
  Мюнхен
Цель проектной группы по СПГ: 50 АЗС до 2020 г. для => 2500 грузовых автомобилей и 200 АЗС до 2025 г. Для => 25 000 грузовых автомобилей
6

## Slide 7: Франция: «оплот» дизеля дает важный импульс для газомоторного транспорта: налоговые льготы и не только
окт. 2015: поправка к налоговому кодексу: льготы на газомоторный транспорт
Транспортные средства весом свыше 3.5 т
Приобретенные в 2016/2017гг.
Работающие исключительно на природном газе или биометане
Налоговые льготы покрывают 40 % стоимости транспортного средства
окт. 2015: налоговые льготы на дизель уменьшаются
Налог на дизель поднимается на 1 цент в 2016 г и еще раз в 2017 г.
Вытеснение дизеля - объявленная цель
Более благоприятный ценовой спред в пользу СПГ по сравнению с Германией
+1 ct
2015
+1 ct
2017
2016
TAX
TAX
TAX
-40%
7

## Slide 8: Германия продлила действие налоговых льгот на газ до конца 2026 г.
Chart: 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
New natural gas tax | 21.65 | 21.65 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 21.67 | 28.12 | 34.96 | 41.81 | 48.65
Diesel | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | 48.65
Old natural gas tax | 21.65 | 21.65 | 48.65 | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
Ct/kg (LNG), ct/l (Diesel)
2027
2017
8

## Slide 9: Вызовы в текущей рыночной ситуации
  Ограниченное коммерческое преимущество СПГ из-за низкой разницы между ценой на дизельное топливо и СПГ
  Внимание транспорта на природном газе к СПГ как к альтернативе дизелю должно быть заострено
Налоговые меры
Финансиро-вание
Регулиро-вание
  Налоговое преимущество на энергию продлено для СПГ до 2027
  Поддержка разработчиков инфраструктуры, таких как Liqvis, от ЕС
  Содействие покупке грузовиков на СПГ на сумму до 10 млн. Евро, обещано BMVI, но в настоящее время не осуществлено
  => дополнительное препятствие
  Текущая дискуссия о запретах на дизельное топливо в центрах городов Германии усиливает понимание альтернатив
  Пилотные проекты (Liqvis) показывают осуществимость и должны использоваться в СМИ
  Политика часто фокусируется на электро-транспорте; Цели сокращения CO2 достижимы только миксом из автомобилей на природном газе и электроавтомобилей
Связь и пилотные проекты
9

## Slide 10: Вызовы в текущей рыночной ситуации
  Ограниченный выбор производителей и моделей грузовых автомобилей на СПГ
  Новые территории при разработке и утверждении АЗС для СПГ
  => Трудности в поиске подходящих участков
  => некоторые новые процессы с учредительными органами
Scania вводит двигатель 13 л, 410 л.с. (КПГ или СПГ)
Iveco также предлагает теперь двигатель 460 л.с.
С марта 2018 года можно заказать грузовик на СПГ от Volvo
10

## Slide 11: Топливно-энергетический комплекс инвестирует в новый сегмент рынка - СПГ для грузовых автомобилей, Uniper основывает Liqvis GmbH
Основание
Успешный запуск первых пилотных проектов в Ульме/Гардане
Член комиссии по изучению СПГ
Минимальная потребность рынка
• … 20 заправочных станций для СПГ
• … 1000 грузовых автомобилей
Участник международного автосалона (сентябрь 2016)
11
Открытие СПГ заправки Берлин (апрель 2017)
Семинар-практикум «Коридор СПГ в Балтии», Таллинн, 01.06.2017
2015
2016
до 2020
2017

## Slide 12: Пилотные проекты
Гамбург
планируется
Нижняя Саксония
планируется
Рейн/Рур
в эксплуатации
Бельгия
планируется
Гарден, F в эксплуатации
Ульм, D в эксплуатации
Берлин, D в эксплуатации
12
Франция
планируется

## Slide 13: LIQVIS обеспечивает важные элементы по снабжению СПГ для его использования в качестве моторного топлива
Поставка СПГ
Приобретение СПГ на терминале
  Станции заправки СПГ
  Строительство и эксплуатация
СПГ - заправка грузового транспорта
13

## Slide 14: Цели роста: финансируемые ЕС места размещения в Германии, Бельгии и Франции
Места размещения прикреплены к «выделенным городам» в рамках финансирования ЕС
Близость к “blue corrdiors”
В идеальном случае совместная разработка мест размещения с клиентами (якорные клиенты)
Цели роста LIQVIS
План реализации для Германии
14
Potential LNG stations (DVGW)
Basic grid (400km)
Area-covering grid (100km)

## Slide 15: Мобильная заправочная станция СПГ
15

## Slide 16: Контейнерная заправочная станция СПГ
16

## Slide 17: ОператорыАЗС и LIQVIS имеют взаимную выгоду / Преимущества кооперации
Выгода для операторов АЗС:
  Приобретение новых клиентов
  Альтернативные предложения для клиентов, готовых к изменениям
  Использование проверенных технологий
  Испытанные процессы утверждений
  Выгода для LIQVIS:
  Использование проверенной инфра-структуры (размещение, численность АЗС)
  Синергизм в оперативном обслужива-нии заправочного оборудования (ежедневный визуальный контроль)
  24/7- готовность, например, для колонки СПГ
17

## Slide 18
Благодарим за внимание
18