## Slide 1
Определение запаса продольной устойчивости втулок CPS при прохождении СОД
Инженер И.Е. Неткачева

## Slide 2: Задача: определить, какие устройства могут быть применимы на трубопроводах с установленными втулками CPS.
Способ решения задачи: сравнение усилия, которое оказывает СОД на установленную в трубопровод втулку, с продольной устойчивостью втулки.
Допущение:
FСОД = FВТ.

## Slide 3: Устройства, используемые в испытаниях по определению запаса продольной устойчивости втулок CPS при прохождении СОД
Манжетные поршни
Поролоновые поршни («пули»)
Полиуретановые шары

## Slide 4: Оборудование и оснастка, применяемые в испытаниях
Гидравлический пресс
Оснастка с поршнями
Штанга пресса

## Slide 5
Поршень пресса
Поролоновый
поршень
Втулка
Катушка из трубы
Оснастка с установленным
поролоновым поршнем
Схема «сминания» поролонового поршня при его продавливании через втулку

## Slide 6: Результаты испытаний манжетных очистных снарядов
Манжетный поршень во втулке СPS
Chart: Опыт 2
| Ду 150 | Ду 200
Сдвигающее усилие, т | 0.5 | 0.3
Продольная устойчивость, т | 5 | 4.1
Chart: Опыт 1
| Ду 150 | Ду 200
Сдвигающее усилие, т | 1.5 | 0.8
Продольная устойчивость, т | 2.5 | 5
Chart: Опыт 3
| Ду 150 | Ду 200
Сдвигающее усилие, т | 0.8 | 0.2
Продольная устойчивость, т | 4 | 5.2

## Slide 7: Результаты испытаний поролоновых поршней
Поролоновый поршень
во втулке СPS
Chart: Опыт 1
| Ду 100 | Ду 150 | Ду 200
Сдвигающее усилие, т | 1.8 | 2 | 0.5
Продольная устойчивость, т | 2.5 | 2.5 | 5
Chart: Опыт 2
| Ду 100 | Ду 150 | Ду 200
Сдвигающее усилие, т | 1.8 | 2 | 0.5
Продольная устойчивость, т | 2.5 | 2.5 | 5
Chart: Опыт 3
| Ду 100 | Ду 150 | Ду 200
Сдвигающее усилие, т | 1.2 | 1 | 1.6
Продольная устойчивость, т | 2.6 | 4 | 5.2

## Slide 8: Результаты испытаний полиуретановых шаров
Поролоновый поршень
во втулке СPS
Chart: Опыт 1
| Ду 100 | Ду 150 | Ду 200
Сдвигающее усилие, т | 1.2 | 1 | 3
Продольная устойчивость, т | 2.5 | 2.5 | 5
Chart: Опыт 2
| Ду 100 | Ду 150 | Ду 200
Сдвигающее усилие, т | 1.2 | 0.8 | 0.4
Продольная устойчивость, т | 2 | 5 | 4.1
Chart: Опыт 3
| Ду 100 | Ду 150 | Ду 200
Сдвигающее усилие, т | 2.6 | 0.1 | 0.4
Продольная устойчивость, т | 2.6 | 4 | 5.2

## Slide 9: Выводы
Представленный метод определения запаса продольной устойчивости втулок является работоспособным и позволяет определять возможность применения тех или иных СОД для очистки трубопроводов с установленными втулками защиты сварных швов.
При известных, даже единичных, случаях срыва втулок снарядами для выдачи рекомендаций требуется проведение обязательных испытаний.
Для трубопроводов с антикоррозионным покрытием и установленными втулками марки CPS в первую очередь рекомендуется использование манжетных и поролоновых СОД.

## Slide 10
Общество с ограниченной ответственностью
«Си-Пи-Эс Технолоджи»
443052, г.Самара, ул.Земеца, дом 4, корпус 94 Б
телефон/факс: (846) 212-97-57
e-mail: info@cps63.ru