## Slide 1
Локализация и импортозамещение в рамках газораспределительных систем и оборудования
Якименко Александр Павлович, главный конструктор
ООО Завод «Саратовгазавтоматика»

## Slide 2
2
История ООО Завод «Саратовгазавтоматика»
За 75 лет ООО Завод «Саратовгазавтоматика» прошло путь от выпуска простейшего бытового оборудования до выпуска серийных и индивидуальных газораспределительных станций и сложного технологического оборудования для газотранспортных систем.

## Slide 3
3
ГРС производства ООО Завод «Саратовгазавтоматика»
Уровень импортозамещения
Показатели применения оборудования Российского производства:
• Блок-контейнер с системами: электроснабжения, отопления и вентиляции, контроля загазованности, заземления, охранной и пожарной сигнализации и прочее – 99 % ;
• Технологического оборудования – 100%;
• Теплотехнического оборудования – 97%;
• Электротехнического оборудования и оборудования КИПиА – 97%.

## Slide 4
4
Клапан регулирующий с электроприводом КРЭ
ООО Фирма «Саратовгазприборавтоматика»
Локализация и импортозамещение в рамках газораспределительных систем и оборудования
Блок одоризации газа с системой микродозирования
ООО Фирма «Саратовгазприборавтоматика»
Регулятор давления газа НОРД
ООО Фирма «Газприборавтоматика»
Ультразвуковой расходомер УВИР-«Контур»
ООО Завод«Саратовгазавтоматика»
Теплообменник газоводяной ТГВ
ООО Завод«Саратовгазавтоматика»
Фильтр-сепаратор центробежный ФСЦ
ООО Завод«Саратовгазавтоматика»

## Slide 5
5
Ультразвуковые расходомеры УВИР «Контур» производства ООО Завод «Саратовгазавтоматика» собраны на базе отечественных комплектующих и являются развитием расходомеров серии MPU.
Основные технические характеристики расходомеров УВИР «Контур»:
• Рабочее давление от 0,1МПа до 27,5МПа;
• Динамический диапазон измерений 1:400;
• Погрешность измерения расхода 0,3%.
Проходит ОПЭ на ГРС Истра ООО «Газпром трансгаз Москва».
Локализация и импортозамещение в рамках газораспределительных систем и оборудования
Регуляторы НОРД производства ООО Фирма «Газприборавтоматика» являются развитием существующей системы средств регулирования на базе регуляторов типа РДО и отличаются улучшенными массогабаритными показателями, большей устойчивостью к внешним воздействиям, меньшей чувствительностью к изменениям входных параметров и расхода, повышенной точностью стабилизации выходных параметров и увеличением диапазона расхода газа 1:500.
Подготовлен к проведению испытаний на полигоне ОАО «Оргэнергогаз».

## Slide 6
6
Клапан КРЭ производства ООО Фирма «Саратовгазприборавтоматика» предназначен для регулирования расхода и давления жидких и газообразных сред, в т.ч. на объектах добычи и подземного хранения газа. Имея полнопроходную проточную часть, клапаны обладают высокой пропускной способностью. Конструктивное исполнение клапанов, применённые материалы, а также упрочнение рабочих поверхностей обеспечивают их высокий ресурс.
Подготовлен к проведению испытаний на полигоне ОАО «Оргэнергогаз».
Локализация и импортозамещение в рамках газораспределительных систем и оборудования
Узел одоризации БОЭ производства ООО Фирма «Саратовгазприборавтоматика» предназначен для автоматической дозированной подачи одоранта в поток газа пропорционально его расходу.
Основные особенности БОЭ:
возможность приборного метода контроля степени одоризации на площадке ГРС;
возможность работы блока одоризации при расходе газа от 15 нм3/ч (содержание одоранта в одной дозе от 2 мг);
возможность учета меркаптанов в транспортируемом газе.
Узел одоризации БОЭ успешно эксплуатируется в ООО «Газпром трансгаз Саратов» на ГРС «Дубки».

## Slide 7
7
Локализация и импортозамещение в рамках газораспределительных систем и оборудования
СЛТМ «Магистраль-21» производства ООО Фирма «Газприборавтоматика» стала продолжением лучших конструктивных и технологических решений, реализованных ранее в системах семейства «Магистраль», и является полностью российской разработкой.
На объектах ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород» в Кировском ЛПУ МГ успешно прошла испытания и была рекомендована к применению на объектах ПАО «Газпром» новая система линейной телемеханики (СЛТМ) «Магистраль-21» .
Модульная станция катодной защиты «Тайга» производства ООО Фирма «Газприборавтоматика» предназначено для обеспечения электрохимической защиты подземных металлических сооружений от почвенной коррозии как в автоматическом, так и в ручном режиме.
В настоящее время изделие проходит сертификацию на соответствие ТР ТС

## Slide 8
8
Технические характеристики Малогабаритной ГРС производства ООО Завод «Саратовгазавтоматика»:
Габаритные размеры 1600х7000х2300мм.;
Входное давление от 2,5 до 8,0 МПа;
Выходное давление от 0,3 до 1,2 МПа;
Расход газа от 5 до 3750 нм3/ч;
Потребляемая мощность не более 600Вт.
Успешно прошла опытно-промышленную эксплуатацию в ООО «Газпром трансгаз Волгоград».
Локализация и импортозамещение в рамках газораспределительных систем и оборудования

## Slide 9
9
Локализация и импортозамещение в рамках газораспределительных систем и оборудования
Программируемый логической контроллер «ТАКТ – У».
ООО Фирма «Газприборавтоматика»
Клапаны КПО 10-50 .
ООО Фирма «Саратовгазприборавтоматика»
  Плата типа Eurocard высотой 3U 100х160 мм (Стандарт DIN 41494/IEC 297-1..4).
ООО Фирма «Газприборавтоматика»
  Ультразвуковой расходомер-счетчик газа УВИР «Контур».
ООО Завод «Саратовгазавтоматика»
  Автономный источник питания АИП-5000.
ООО Завод «Саратовгазавтоматика»
  Колонка заправочная газовая «Эталон».
ООО Завод «Саратовгазавтоматика»
  БКУ ЭХЗ «Ермак» и УКС ЭХЗ «Ермак-комплект»
  ООО Завод «Саратовгазавтоматика»

## Slide 10
10
Локализация и импортозамещение в рамках газораспределительных систем и оборудования
ПАО «Газпром автоматизация» - ведущая компания в области автоматизации, метрологии, связи и энергетики, объединяющая в своей структуре научно-исследовательские и инжиниринговые подразделения, проектные организации, заводы, специализированные монтажно-наладочные фирмы и отраслевой метрологический центр.
Полный цикл работ:
НИОКР, проектирование, производство, монтаж,
сервисное обслуживание и капитальный ремонт
17 филиалов и обособленных подразделений
в 6 федеральных округах РФ

## Slide 11
Спасибо за внимание!