## Slide 1: ИТОГИ РАБОТЫ И ЗАДАЧИ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЕДИНОЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРС
Р.Ю. ДИСТАНОВ
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПАО «ГАЗПРОМ»
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»

## Slide 2
Состояние газораспределительных станций ПАО «Газпром»
Общее количество эксплуатируемых ГРС - 4336 ед.
Среднегодовая степень загрузки ГРС – 21%
Суммарная проектная производительность – 207 млн м3/ч
Суммарная фактическая производительность – 42 млн м3/ч
Степень загрузки ГРС в зимний пик – 43%
Количество ГРС со сроком эксплуатации более 20 лет – 3080 ед. ( 75%)
Количество ГРС с загрузкой, достигшей проектных значений – 312 ед. ( 7%)
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»

## Slide 3
Распределение нарушений охранных зон и минимальных расстояний по регионам РФ
Chart: 
| Центральный ФО | Оренбургская область | Санкт-Петербург и Лен. обл. | Нижегородская область | Вологодская обл, Респ. Коми | Республика Беларусь | Республика Дагестан | Ставропольский край | Тамбовская область | Свердловская область | Республика Татарстан | Самарская область | Краснодарский край | Пермский кр. и Кировская обл. | Чеченская республика | Тюменская область | Ростовская область | Республика Башкортостан | Томская область | Волгоградская область
Количество нарушений ОЗ и мр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Кол-во объектов в нарушениях ОЗ и МР | 13222 | 10562 | 4793 | 1600 | 1005 | 818 | 768 | 638 | 605 | 585 | 565 | 484 | 241 | 229 | 133 | 125 | 76 | 49 | 7 | 2
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»

## Slide 4
- объем используемого газа по договорам поставки, тыс. м3/час.
- объем не используемого газа, тыс. м3/час.
- высвобождаемый объем газа, тыс. м3/час.
Корректировка отчетных форм ИСТС «Инфотех»
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»

## Slide 5
- разработаны перечни потребителей, которые не выполнили своих обязательств по приему заявленных объемов газа.
- направлены запросы в адрес потребителей о подтверждении использования газа через ГРС в объемах, указанных в действующих Договорах поставки, но меньше указанных в Заключениях.
- на основании сведений, полученных от потребителей, ООО «Газпром межрегионгаз» и ГРО, внесена информация в отчетную форму ИСТС «Инфотех» Приложение 12 к форме ГРС-01-год-месяц «Техническая возможность подачи газа потребителю».
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Результаты работы газотранспортных обществ с ГРО

## Slide 6
Chart: 
| ГТ Казань | ГТ Москва | ГТ Н.Новгород | ГТ Самара | ГТ Саратов | ГТ Ставрополь | ГТ Томск
 | 5.1 | 11.7 | 17.5 | 3.7 | 9.1 | 5.7 | 58.7
Выявлен объем неиспользуемого газа по 49 ГРС, заявленный ранее 144 потребителями
Суммарный объем перераспределяемого природного газа для перспективных потребителей 111 тыс.м3/час или 977 млн.м3/год.
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Объем перераспределяемого природного газа для перспективных потребителей, тыс.м3/час

## Slide 7
Разработка нормативно-технической документации в рамках НИОКР
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
В программу НИОКР на 2018 год:
СТО «Газораспределительные станции. Определение ТВПС»
СТО «Методические рекомендации по техническому перевооружению ГРС малозатратным способом»
Регулятор давления с функцией теплового насоса
Алгоритмы управления интеллектуальной системой ГРС

## Slide 8
Работа координационно-методические советов
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
в 2016-2017 гг. проведено 18 КМС, с рассмотрением вопросов газоснабжения потребителей от 51 ГРС;
(!) ведется детальная проработка вариантов поставки газа, в том числе с учетом строительства распределительных газопроводов от ГРС, имеющих резерв мощности;
разработана форма типового Заключения координационно-методического совета.

## Slide 9
АГРС нового поколения
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»

## Slide 10
ТДУ на ГРС:
- ООО «Газпром трансгаз Волгоград» 1 ГРС
- ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 5 ГРС
- ООО «Газпром трансгаз Москва» 1 ГРС
- ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 7 ГРС
Суммарная мощность выработки электроэнергии 182 кВт
Внедрение ТДУ для выработки электроэнергии и СПГ на ГРС
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
СПГ на ГРС:
Комплексы по сжижению природного газа на 3 ГРС ООО «Газпром трансгаз Сургут», 1 ГРС ООО «Газпром трансгаз Югорск» и 1 ГРС ООО «Газпром трансгаз Москва»

## Slide 11
Комплексная Программа совершенствования и оптимизации производственно-хозяйственной деятельности на 2017 – 2019 гг.
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Выполнение работ по ДТОиР хозспособом
Расчет ТВПС для ГРС и использование резервов мощностей
Изменение формы обслуживания на ГРС
1
2
3

## Slide 12
Выполнение капитального ремонта ГРС хозспособом
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Chart: 
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Ряд 1 | 50 | 74 | 97 | 145 | 118

## Slide 13
Критерии:
- восстановление исправности объекта;
- восстановление работоспособности объекта;
- восстановление ресурса объекта.
В результате ремонтных работ допускается улучшение эксплуатационных показателей при условии неизменности технико-экономических показателей.
Не допускается установка оборудования, которое может быть признано самостоятельным объектом ОС.
Критерии отнесения полной замены основного технологического оборудования ГРС к капитальному ремонту
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»

## Slide 14
Обеспечение дополнительных объемов подачи газа от ГРС
Сокращение капитальных вложений на проведение реконструкции ГРС
Увеличение ТВПС на 61 ГРС
ООО «Газпром трансгаз Волгоград»
ООО «Газпром трансгаз Краснодар»
ООО «Газпром трансгаз Москва»
ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
ООО «Газпром трансгаз Самара»
ООО «Газпром трансгаз Саратов»
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Chart: 
| 2018 г. | 2019 г.
Доп. лимит на ДТОиР | 23.4 | 43.8
Экономический эффект | 389 | 728
Обоснование безопасности ТВПС
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 1117 млн. руб.

## Slide 15
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Обеспеченность лимитами на диагностику ГРС , ЭПБ и обоснование безопасности за счет увеличения ТВПС
1103,242

## Slide 16
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Распределение форм обслуживания ГРС
Chart: 
Централизованная | 323
Периодическая | 1282
Надомная | 2126
Вахтенная | 586

## Slide 17
Перевод ГРС на централизованную и периодическую формы обслуживания
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Газотранспортная организация | Кол-во ГРС
ООО "Газпром трансгаз Волгоград" | 6
ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" | 0
ООО "Газпром трансгаз Казань" | 8
ООО "Газпром трансгаз Краснодар" | 1
ООО "Газпром трансгаз Махачкала" | 7
ООО "Газпром трансгаз Москва" | 22
ООО "Газпром трансгаз Н.-Новгород" | 40
ООО "Газпром трансгаз Самара" | 5
ООО "Газпром трансгаз С.-Петербург" | 5
ООО "Газпром трансгаз Саратов" | 4
ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" | 17
ООО "Газпром трансгаз Сургут" | 4
ООО "Газпром трансгаз Томск" | 4
ООО "Газпром трансгаз Уфа" | 0
ООО "Газпром трансгаз Ухта" | 4
ООО "Газпром трансгаз Чайковский" | 12
ООО "Газпром трансгаз Югорск" | 4

## Slide 18
Chart: 
| ООО "Газпром трансгаз Томск" | ООО "Газпром трансгаз Москва" | ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" | ООО "Газпром трансгаз С-Петербург" | ООО "Газпром трансгаз Казань" | ООО "Газпром трансгаз Ухта" | ООО "Газпром трансгаз Махачкала" | ООО "Газпром добыча Ставрополь" | ООО "Газпром добыча Уфа" | ООО "Газпром добыча Чайковский" | ООО "Газпром добыча Н.Новгород" | ООО "Газпром добыча Самара"
 | 0.18 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.62 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04
Утечки газа на ГРС
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»

## Slide 19
Создание коллегиальных советов по рассмотрению планов капитального ремонта ГРС
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Капитальный ремонт
Планирование
Исполнение
Контроль
Анализ
1
Департамент (М.В. Сироткин)
2
3
4
Департамент (В.А. Михаленко)
Департамент (С.В. Скрынников)
Департамент (С.Н. Панкратов)

## Slide 20
Работа с заводами-изготовителями по производственным неполадкам
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Chart: 
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016
очистка | 0 | 7 | 4 | 6
предотвращение гидратообразований | 13 | 70 | 59 | 45
редуцирование | 9 | 46 | 62 | 101
одоризация | 3 | 40 | 49 | 51

## Slide 21
Новые нормативные требования в газораспределении
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
«Методика технического диагностирования пунктов редуцирования газа»
В случае, если от начала эксплуатации ПРГ до технического диагностирования ПРГ техническое устройство не заменялось до истечения его назначенного срока службы (как правило 20 лет), остаточный ресурс ПРГ = 0 ПРГ переходит в предельное состояние эксплуатация его должна быть прекращена.
Необходимо своевременное планирование и выполнение работ по восстановлению остаточного ресурса.

## Slide 22
Современные технические решения
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»

## Slide 23: Выполнение регламентных работ на объектах газораспределения и газопотребления

## Slide 24
Сайт Управления 308/8
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
http://upr308_8.adm.gazprom.ru/upr308_8/

## Slide 25
Создание формуляра целевых проверок транспорта газа
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
Цель - повышение эффективности проведения АПК на объектах ГТО в целях обеспечения безопасной и надежной эксплуатации объектов транспорта газа

## Slide 26
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Руслан Юрьевич ДИСТАНОВ
Ежегодная научно-практическая конференция
«Газораспределительные станции и системы газоснабжения»