## Slide 1
А.Н. Колотовский
Советник генерального директора
ООО «Промгазинжиниринг»
Совещание по вопросу :
«Итоги работы газотранспортных обществ по эксплуатации
линейной части магистральных трубопроводов ПАО «Газпром»
за 2017 год и задачи на 2018 год. Положительный опыт, проблемы»
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ
г. Самара, 16 мая 2018 года

## Slide 2
Протокол производственного совещания у заместителя Председателя Правления В.А. Маркелова
Предложения по сервисному обслуживанию трубопроводной арматуры
2

## Slide 3
Аналитическая справка
Предложения по сервисному обслуживанию трубопроводной арматуры
3

## Slide 4
Временные нормативы трудоемкости по видам технического обслуживания, диагностирования и ремонта
Предложения по сервисному обслуживанию трубопроводной арматуры
4
DN ТПА | Кол-во ТПА ЛЧ МГ | Кол-во ТПА КС | Нормативы трудоемкости чел/час за ед. |  | Количество обслуживаний в год |  | Всего чел/час за ед. | ГКС ВСЕГО чел/час | ЛЭС ВСЕГО чел/час
 |  |  | ТО-1 | ТО-2 | ТО-1 | ТО-2 |  |  | 
300 | 58 | 65 | 4,4 | 19,8 | 12 | 2 | 92,4 | 5359,2 | 6006,0
400 | 5 | 0 | 4,7 | 23,8 | 12 | 2 | 104,0 | 520,0 | 0,0
500 | 49 | 10 | 5,1 | 26,5 | 12 | 2 | 114,2 | 5595,8 | 1142,0
700 | 42 | 34 | 5,2 | 30,8 | 12 | 2 | 136,0 | 5712,0 | 4624,0
1000 | 10 | 14 | 6,6 | 33,6 | 12 | 2 | 146,4 | 1464,0 | 2049,6
1200 | 7 | 2 | 7,4 | 37,6 | 12 | 2 | 164,0 | 1148,0 | 328,0
Итого |  |  |  |  |  |  |  | 19799,0 | 14149,6
Расчет трудозатрат, выполненный на примере
Невинномыского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

## Slide 5
Резолюция Председателя Правления А. Б. Миллера от 21.08.2014 №01-2432
Предложения по сервисному обслуживанию трубопроводной арматуры
5
Перспективный план разработки документов по техническому регулированию на 2016-2020 г. (РД 606 от 29.09.2016)
4.11.19 | Р Газпром | Магистральные газопроводы. Арматура трубопроводная. Техническое обслуживание, техническое диагностирование и ремонт. Методика расчета объемов и стоимости работ | ОКС 23.060 | ОАО «Оргэнергогаз»/ ФГБОУ «Ухтинский государственный технический университет»
4.17.11 | Р Газпром | Организация проведения пусконаладочных работ трубопроводной арматуры и камер приема-запуска внутритрубных устройств | ОКС 03.080.10 | ОАО «Оргэнергогаз»

## Slide 6
Протокол
Предложения по сервисному обслуживанию трубопроводной арматуры
6
3. В установленном порядке инициировать разработку ГОСТ Р
«Магистральные газопроводы. Трубопроводная арматура.
Требования к испытанию».
Срок: 29.05.2015
ПРОТОКОЛ
заседания секции «Запорно-регулирующая арматура»
Ассоциация производителей оборудования
«Новые технологии газовой отрасли»
27 апреля 2015 г. г. Москва №3

## Slide 7
Техническое обслуживание трубопроводной арматуры в трассовых условиях
Предложения по сервисному обслуживанию трубопроводной арматуры
7

## Slide 8
Заключение ООО «Газпром ВНИИГАЗ» на пасты
Предложения по сервисному обслуживанию трубопроводной арматуры
8
3. Рекомендуется Пасту уплотнительную конденсатостойкую 131-435 ТУ 2257-001-74488796-2014, Пасту «Гермокор» ТУ 2257-002-74488796-2014 ООО «ЭкваРемСервис» включить в Реестр материалов, технические условия которых соответствуют техническим требованиям ОАО «Газпром» и могут быть использованы при ремонте и техническом обслуживании трубопроводной арматуры на объектах ОАО «Газпром».

## Slide 9
Технические характеристики пасты «Гермокор»
Предложения по сервисному обслуживанию трубопроводной арматуры
9
Параметры | Типы пасты «Гермокор» |  | 
 | Гермокор- нефть | Гермокор- очиститель | Гермокор- герметик
Рабочая температура, °С | -60...+120 | -40...+80 | -70...+150
Пенетрация при20°С | 140-160 | 290-350 | 110-130
Коллоидная стабильность,%, не более | 4 | Не нормируется | 3
Массовая доля воды,%, не более | 0,2 | 0,3 | 0,2
Коррозионное воздействие на металл | Выдерживает |  | 
Возможность разработки паст по техническому заданию заказчика

## Slide 10
Суммарная экономическая эффективность
Предложения по сервисному обслуживанию трубопроводной арматуры
10

## Slide 11
Ремонтные предприятия группы компаний «ЭкваРемСервис»
Предложения по сервисному обслуживанию трубопроводной арматуры
11
ООО «НПФ «Промгазарматура» (ООО «Промгазинжиниринг»)
г. Набережные Челны
ООО «Сысертский Арматурный Завод»
г. Екатеринбург
Chart: Количество отремонтированной ТПА ООО «НПФ «ПГА» в 2015-2017гг. (193 шт.)
| 2015г. | 2016г. | 2017г.
Количество отремонтированной ТПА | 61 | 53 | 79
Chart: Количество отремонтированной ТПА ООО «САЗ» в 2015-2017гг. (161 шт.)
| 2015г. | 2016г. | 2017г.
Количество отремонтированной ТПА | 68 | 24 | 69

## Slide 12
Примеры дефектов
Предложения по сервисному обслуживанию трубопроводной арматуры
12

## Slide 13
Капитальный ремонт трубопроводной арматуры в заводских условиях
Предложения по сервисному обслуживанию трубопроводной арматуры
13

## Slide 14
Предложения
Предложения по сервисному обслуживанию трубопроводной арматуры
14
1. Продолжить внедрять систему сервисного обслуживания ТПА линейной части МГ, включать в годовые производственные программы.
2. Организовать разработку включённых в «Перспективный план разработки документов по техническому регулированию ПАО «Газпром» на 2016 – 2020 годы» (РД 606 от 29.09.2016) нормативных документов:
- Р Газпром «Магистральные газопроводы. Арматура трубопроводная. Техническое обслуживание, техническое диагностирование и ремонт. Методика расчёта объёмов и стоимости работ» (п. 4.11.19 ОКС 23.060);
- Р Газпром «Организация проведения пусконаладочных работ трубопроводной арматуры и камер приёма-запуска внутритрубных устройств» (п. 4.17.11 ОКС 03.080.10).
3. Инициировать разработку национального стандарта ГОСТ Р «Магистральные газопроводы. Трубопроводная арматура. Требования к испытаниям».
4. Внести изменения в СТО Газпром 2-4.-212-2008, изложив п.8.5.5 в следующей редакции: «…комплектация объектов ОАО «Газпром» трубопроводной арматурой …должна осуществляться с заполненными полостями каналов и обвязки системы подвода смазки, зоны уплотнения седел и шпинделя уплотнительной смазкой (пастой) обладающей консервирующими свойствами…».

## Slide 15
А.Н. Колотовский
Советник Генерального директора
ООО «Промгазинжиниринг»
Комментарии к своему докладу готов дать в любой форме и в любом месте
Благодарю за внимание!
15