## Slide 1
Анализ результатов ведомственной экспертизы
проектной документации
Главный технолог
Отдела Департамента (В.А. Михаленко)
А.Г. Коротяев
Отраслевое совещание руководителей подразделений защиты от коррозии организаций Группы Газпром
Отдел Департамента ПАО «Газпром»

## Slide 2: Перечень нормативно-технической документации определяющей выполнение проектных работ
Анализ результатов ведомственной экспертизы проектной документации
Цель: Обеспечение надежности и безаварийной работы объектов на весь период эксплуатации
Градостроительный кодекс Российской Федерации
Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2008 г. № 87
ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»
ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения «Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»
СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений ОАО «Газпром»
СТО Газпром 9.2-003-2009 «Проектирование электрохимической защиты подземных сооружений»

## Slide 3: Требования Градостроительного кодекса Российской Федерации
Проектная документация – это документация, содержащая материалы в текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, их частей, капитального ремонта, если при его проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства. [статья 48, пункт 2].
Экспертиза проектной документации – это оценка соответствия проектной документации требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий. [глава 6, статья 49, пункт 5]
Рабочая документация – это совокупность чертежей, расчетов и спецификаций, необходимых для строительства объекта. Рабочая документация разрабатывается на основании утвержденной проектной документации. [глава 6, статья 49, пункт 5]
Анализ результатов ведомственной экспертизы проектной документации

## Slide 4: Основные требования ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии» при проектировании объектов
Обеспечение надежности и безаварийной работы трубопроводов на весь период эксплуатации
Разработка проектных решений по защите от коррозии одновременно с проектом нового или реконструируемого трубопровода
Проектирование электрохимической защиты трубопроводов от коррозии, с определением параметров на начальный и конечный периоды эксплуатации
Определение типа, конструкции и материалов защитного покрытия и средств электрохимической защиты трубопроводов от коррозии
Обеспечение трубопроводов комплексной защитой от коррозии защитными покрытиями и средствами электрохимической защиты, независимо от коррозионной агрессивности грунта
Обеспечение надземных трубопроводов от атмосферной коррозии металлическими и неметаллическими покрытиями
Выполнение ТЭО нефтегазопромысловых объектов без ЭХЗ, при обеспечении безопасной эксплуатации и исключении экологического ущерба
Анализ результатов ведомственной экспертизы проектной документации

## Slide 5: Основные требования ГОСТ 9.602-2016 «Единая система защиты от коррозии и старения «Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии»
Увеличение срока службы и повешение надежности подземных металлических сооружений различного назначения
Мероприятия по определению источников блуждающих токов, оценке их опасности при проектировании подземных сооружений
Мероприятия по грозозащите оборудования ЭХЗ промплощадок и линейной части трубопроводов
Оценка видов критериев опасности коррозии, для принятия соответствующих технических решений
Выбор методов защиты от коррозии должен быть осуществлен на основании оценки существующих условий и при необходимости подтверждаться соответствующими обоснованиями
Создание систем противокоррозионной защиты для площадных объектов и линейной части трубопроводов при проектировании
Анализ результатов ведомственной экспертизы проектной документации

## Slide 6: Требования СТО Газпром 2-1.12-434-2010 «Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на строительство зданий и сооружений ОАО «Газпром»
Содержание документации определяющей инженерно-технические решения по противокоррозионной защите
Требования к заданию на проектирование, как к документу, устанавливающему основание, исходные данные на проектирование, состав и объем работ
Требования к техническим требованиям на проектирование, как к документу, определяющему глубину проработки проектных решений, исходные данные для проектирования и требования к принимаемым в проектной документации решениям
Требования к содержанию основных технических решений (ОТР)
Требования к содержанию проектной документации (ПД)
Анализ результатов ведомственной экспертизы проектной документации

## Slide 7: Основные требования СТО Газпром 9.2-003-2009 «Проектирование электрохимической защиты подземных сооружений»
Требования к проектированию и методы расчета
электрохимической защиты подземных сооружений
Требования к составу инженерных изысканий
Решения по защите от коррозии должны основываться на данных инженерных изысканий
Требования к проектированию и расчету катодной, протекторной и дренажной системы защиты подземных стальных сооружений
Требования к содержанию проектной документации аналогичны требованиям
СТО Газпром 2-1.12-434-2010
Проектная документация на электрохимическую защиту всех сооружений выделяется в отдельный раздел
Применяемые изделия и материалы должны быть разрешены к применению на объектах
ПАО «Газпром»
Проектом определяется необходимая степень защиты (катодной поляризации) сооружений на начальный и конечный периоды эксплуатации
Анализ результатов ведомственной экспертизы проектной документации

## Slide 8: Унифицированные требования к разделу «Защита от коррозии»
Протокол совещания ОАО «Газпром» № 2 от 18.01.2010 по согласованию окончательной редакции унифицированных требований к разделам «Защита от коррозии» задания на проектирование и технических требований на разработку проекта
Требования к содержанию раздела «Защита от коррозии»:
- изоляционные, защитные покрытия и
материалы;
- ингибиторная защита;
- электрохимическая защита;
- дистанционный контроль средств ЭХЗ
и коррозионный мониторинг;
- электроснабжение средств ЭХЗ.
Требование по согласованию основного оборудования системы ПКЗ при проектировании:
- ПОЗК эксплуатирующей организации;
Заказчиком;
Профильным Отделом Департамента ПАО «Газпром»
Анализ результатов ведомственной экспертизы проектной документации

## Slide 9: Проблемы проектирования в части защиты от коррозии
Нечеткие, формальные Технические требования, сформированные эксплуатирующими организациями;
Формирование технических решений при разработке проектной документации в условиях отсутствия исходных данных и материалов инженерных изысканий с учетом директивных сроков проектирования;
Сроки (период) выполнения геофизических исследований грунтов (часто выполняются в зимний период, требований в НТД нет);
Снижение уровня защищенности системы ЭХЗ объектов по причине влияния контуров защитных и рабочих заземлений, использования материалов в нарушение требований НД;
Методика расчета токов защиты для промплощадок не учитывает многочисленные металлические свайные основания;
Отсутствие утвержденной методики сбора исходных данных и расчета опасного влияния высоковольтных ВЛ и способов его устранения;
Отличие требований экспертов к принимаемым решениям при прохождении экспертизы ПАО «Газпром» и государственной экспертизы;
Различная трактовка требований НД экспертами;
Необходимость актуализации методики расчета в случае применения протяженных АЗ и др.
Анализ результатов ведомственной экспертизы проектной документации

## Slide 10: Мероприятия по улучшению качества выпускаемой проектной документации
Эксплуатирующим организациям при формировании технических требований на проектирование неукоснительно соблюдать требования действующей НТД. Четко определять объем предполагаемых работ в технических требованиях. Исключить случаи проработки технических заданий по всем объектам без рассмотрения Производственного отдела по Защите от коррозии.
Эксплуатирующим организациям, Заказчикам и Проектным организациям при разработке раздела «Защита от коррозии» проектной документации выполнять требования действующей НД с учетом требований унифицированных технических требований к разделу «Защита от коррозии»
Проектным организациям не допускать представление на экспертизу ПАО «Газпром» и ФАУ «Главгосэкспертиза России» проектной документации, содержащей типовые (систематические) замечания, в соответствии с письмом Департамента проектных работ.
В соответствии с поручениями п. 6 Протокола совещания под руководством члена Правления, начальника Департамента В.А. Михаленко по вопросу «Об организации производственно-хозяйственной деятельности дочерних обществ в 2019 году» от 09.04.2019 № 03/08-87 Дочерние общества должны организовывать на научно-технических советах (НТС) рассмотрение проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, переустройство и капитальный ремонт с предоставлением отчета в Департамент (В.А. Михаленко).
Проектным организациям Группы Газпром выполнить оценку действующих требований НД, предъявляемых к проектной документации в части защиты от коррозии, в рамках уже действующих поручений, и учесть необходимые изменения при корректировке стандартов по защите от коррозии.
Анализ результатов ведомственной экспертизы проектной документации

## Slide 11
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!