## Slide 1
Об основных требованиях в области эксплуатации магистральных газопроводов в современных документах
Елфимов Александр Васильевич – начальник лаборатории технологий строительства и ремонта трубопроводов ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
Notes: Добрый день уважаемые Коллеги, предлагаю Вашему вниманию доклад по теме «Об основных требованиях в области эксплуатации магистральных газопроводов в современных документах»

## Slide 2
Основные документы в области эксплуатации магистральных газопроводов наднационального и национального уровня
Правила охраны магистральных газопроводов. Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 года N 1083.
Федеральное законодательство (Водный, Земельный, Градостроительный Кодексы и т.д.)
СТО Газпром 2-3.5-454-2010 «Правила эксплуатации магистральных газопроводов»
ГОСТ «Система газоснабжения. Магистральная трубопроводная транспортировка газа. Магистральные газопроводы. Правила эксплуатации»
Проект технического регламента Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов»
Об основных требованиях в области эксплуатации магистральных газопроводов в современных документах
Notes: Основными документами, определяющими в настоящее время требования к организации и осуществлению эксплуатации магистральных газопроводов являются перечисленные на слайде.

## Slide 3
Правила охраны магистральных газопроводов.
Об основных требованиях в области эксплуатации магистральных газопроводов в современных документах
а) линейная часть магистрального газопровода;
б) компрессорные станции;
в) газоизмерительные станции;
г) газораспределительные станции, узлы и пункты редуцирования газа;
д) станции охлаждения газа;
е) подземные хранилища газа, включая трубопроводы, соединяющие объекты подземных хранилищ газа.
2. Для целей настоящих Правил магистральный газопровод может включать следующие объекты:
Notes: В рамках участия в работе Союза организаций нефтегазовой отрасли «Российское газовое общество» по выполнению Целевой Программы «Совершенствование нормативного правового регулирования отношений в области газоснабжения» по теме «Охранные зоны» двухсторонней рабочей группой разработаны «Правила охраны магистральных газопроводов». «Правила охраны магистральных газопроводов», которые утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 № 1083.
в своём докладе, я хотел бы особое внимание уделить требованиям, установленным в указанных Правилах охраны, имеющим, на мой взгляд принципиальные отличия от действовавших ранее Правил.

## Slide 4
Правила охраны магистральных газопроводов.
3. Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее - охранные зоны) устанавливаются:
…..
г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны;
…..
е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.
Об основных требованиях в области эксплуатации магистральных газопроводов в современных документах
Notes: 3. Охранные зоны объектов магистральных газопроводов (далее - охранные зоны) устанавливаются:
а) вдоль линейной части магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от оси магистрального газопровода с каждой стороны;
б) вдоль линейной части многониточного магистрального газопровода - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей крайних ниток магистрального газопровода;
в) вдоль подводных переходов магистральных газопроводов через водные преграды - в виде части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси магистрального газопровода на 100 метров с каждой стороны;
г) вдоль газопроводов, соединяющих объекты подземных хранилищ газа, - в виде территории, ограниченной условными параллельными плоскостями, проходящими на расстоянии 25 метров от осей газопроводов с каждой стороны;
д) вокруг компрессорных станций, газоизмерительных станций, газораспределительных станций, узлов и пунктов редуцирования газа, станций охлаждения газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны;
е) вокруг наземных сооружений подземных хранилищ газа - в виде территории, ограниченной условной замкнутой линией, отстоящей от внешней границы указанных объектов на 100 метров с каждой стороны.
4. В охранных зонах запрещается:
…..
г) складировать любые материалы, в том числе горюче-смазочные, или размещать хранилища любых материалов;
…..
ж) проводить дноуглубительные и другие работы, связанные с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением работ, необходимых для технического обслуживания объекта магистрального газопровода;
з) проводить работы с использованием ударно-импульсных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;
и) осуществлять рекреационную деятельность, кроме деятельности, предусмотренной подпунктом "ж" пункта 6 настоящих Правил, разводить костры и размещать источники огня;
к) огораживать и перегораживать охранные зоны;
л) размещать какие-либо здания, строения, сооружения, не относящиеся к объектам, указанным в пункте 2 настоящих Правил, за исключением объектов, указанных в подпунктах "д" - "к" и "м" пункта 6 настоящих Правил;
м) осуществлять несанкционированное подключение (присоединение) к магистральному газопроводу.
6. В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (далее - разрешение на производство работ), допускается:
……
в) проведение погрузочно-разгрузочных работ,
г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта;
д) сооружение запруд на реках и ручьях;
е) складирование кормов, удобрений, сена, соломы, размещение полевых станов и загонов для скота;
ж) размещение туристских стоянок;
з) размещение гаражей, стоянок и парковок транспортных средств;
и) сооружение переездов через магистральные газопроводы;
к) прокладка инженерных коммуникаций;
……
м) устройство причалов для судов и пляжей;
н) проведение работ на объектах транспортной инфраструктуры, находящихся на территории охранной зоны;
о) проведение работ, связанных с временным затоплением земель, не относящихся к землям сельскохозяйственного назначения.

## Slide 5
Правила охраны магистральных газопроводов.
Об основных требованиях в области эксплуатации магистральных газопроводов в современных документах
8. В целях получения разрешения на производство работ организация или физическое лицо, намеревающиеся производить указанные в пункте 6 настоящих Правил работы, обязаны обратиться к собственнику магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, с письменным заявлением не менее чем за 20 рабочих дней до планируемого дня начала работ.
9. Собственник магистрального газопровода или организация, эксплуатирующая магистральный газопровод, в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления, указанного в пункте 8 настоящих Правил, обязаны выдать разрешение на производство работ либо в случае наличия угрозы безопасности магистрального газопровода направить мотивированный отказ в выдаче разрешения на производство работ.
Отказ в выдаче разрешения на производство работ может быть обжалован в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Notes: 17. До начала работ организации или физические лица, получившие разрешение на производство работ, должны совместно с собственником магистрального газопровода или организацией, эксплуатирующей магистральный газопровод, разработать мероприятия, обеспечивающие безопасное производство работ и сохранность магистрального газопровода, которые должны предусматривать:
а) меры, предупреждающие просадку грунта при разработке его в непосредственной близости от действующего магистрального газопровода и при заглублении ниже уровня его заложения;
б) меры, обеспечивающие безопасное производство работ (снижение давления в действующем магистральном газопроводе или др.).

## Slide 6
Правила охраны магистральных газопроводов.
Об основных требованиях в области эксплуатации магистральных газопроводов в современных документах
22. При проектировании, строительстве и реконструкции зданий, строений и сооружений должны соблюдаться минимальные расстояния от указанных объектов до магистрального газопровода, предусмотренные нормативными документами в области технического регулирования.
23. Сведения о границах охранных зон и предусмотренных пунктом 22 настоящих Правил минимальных расстояниях указываются в проектной документации магистрального газопровода, а также отображаются в документации по планировке территории и подлежат включению в федеральную государственную информационную систему территориального планирования.
Сведения о границах указанных минимальных расстояний отображаются на публичных кадастровых картах в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Notes: При измерении минимального расстояния между зданиями, строениями и сооружениями, не относящимися к указанным в пункте 2 настоящих Правил объектам, и линейной частью магистрального газопровода берется кратчайшее расстояние между вертикальными плоскостями внешних границ указанных зданий, строений и сооружений и осью линейной части магистрального газопровода. При параллельной прокладке магистральных газопроводов измерение выполняют до оси линейной части каждого из магистральных газопроводов.
Минимальные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями, не относящимися к указанным в пункте 2 настоящих Правил объектам, и объектами, указанными в пункте 2 настоящих Правил (кроме линейной части магистрального газопровода), измеряются по кратчайшему расстоянию между вертикальными плоскостями внешних границ зданий, строений и сооружений, не относящихся к указанным в пункте 2 настоящих Правил объектам, и вертикальными плоскостями внешних границ объектов, указанных в пункте 2 настоящих Правил (кроме линейной части магистрального газопровода).

## Slide 7
Положение о представлении дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах
Об основных требованиях в области эксплуатации магистральных газопроводов в современных документах
1. Пункт 2 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) сведения о границах минимальных расстояний от объектов магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (без отображения оси магистрального трубопровода) до зданий, строений и сооружений, не относящихся к объектам магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.".
2. Пункт 7 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д) в отношении минимальных расстояний, указанных в подпункте "д" пункта 2 настоящего Положения и предусмотренных нормативными документами в области технического регулирования, уполномоченным органом направляется уведомление, содержащее сведения о границах минимальных расстояний в единой государственной системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости.".
Notes: Положение о представлении в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления дополнительных сведений, воспроизводимых на публичных кадастровых картах.
Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2016 года N 322
2. Для воспроизведения на публичных кадастровых картах уполномоченными органами представляются в орган регистрации прав следующие дополнительные сведения:
7. Для воспроизведения на публичных кадастровых картах дополнительных сведений в орган регистрации прав:

## Slide 8
ВОДНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(с изменениями на 29 июля 2017 года)
Об основных требованиях в области эксплуатации магистральных газопроводов в современных документах
Статья 51_2. Использование водных объектов для целей эксплуатации мостов, подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов
Использование водных объектов для целей эксплуатации мостов, подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации без предоставления водных объектов в пользование.
Notes: Статья дополнительно включена с 6 августа 2017 года Федеральным законом от 26 июля 2017 года N 208-ФЗ

## Slide 9
НИОКР «Разработка правил эксплуатации магистральных газопроводов»
Об основных требованиях в области эксплуатации магистральных газопроводов в современных документах
Основания для выполнения НИОКР:
Поручение Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 06.03.2013 № 01-648 о ходе исполнения «Протокола совещания по проблематике развития сотрудничества на белорусском направлении»;
Проект Программы по разработке межгосударственных стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к магистральным трубопроводам для транспортирования жидких и газообразных углеводородов», пункт 3.1;
Этап 1 Анализ существующего опыта в области организации эксплуатации магистральных газопроводов.
Этап 2. Разработка правил эксплуатации магистральных газопроводов.
Notes: Для выполнения этапа 1 необходимо:
- выполнить анализ нормативной документации межгосударственного, федерального уровней и системы стандартизации ПАО «Газпром», действующей в области обеспечения эксплуатации магистральных газопроводов;
- выполнить анализ несоответствий, выявляемых при эксплуатации магистральных газопроводов, в том числе при проведении проверок уполномоченными федеральными органами контроля и надзора;
- выполнить сбор и анализ данных и предложений эксплуатирующих организаций по корректировке существующих требований к организации и проведению регламентированных эксплуатационных работ, основанных на опыте эксплуатации магистральных газопроводов;
- разработать предложения, содержащие основные требования к организации и осуществлению эксплуатации магистральных газопроводов.

## Slide 10
Предложения по оптимизации и развитию работ по нормативно-правовому регулированию в области эксплуатации МГ
Осуществить дальнейшее участие ПАО «Газпром» в разработке нормативных правовых актов и документов по стандартизации за счёт:
  наращивания представительства ПАО «Газпром» в рабочих группах по разработке документов, на уровне федеральных органов исполнительной власти
  системного мониторинга разработки и изменений документов, регулирующих деятельность в области эксплуатации МГ
  организации на постоянной основе работ по рассмотрению и согласованию документов по техническому регулированию в рамках деятельности профильных подкомитетов ТК23
  расширения участия в рассмотрении документов подразделений и организаций ПАО «Газпром», включая ведущие научные и проектные институты
  Продолжить на системной основе сбор и анализ информации от эксплуатирующих организаций о проблемах, связанных с нормативным обеспечением в области эксплуатации МГ
Об основных требованиях в области эксплуатации магистральных газопроводов в современных документах
Notes: На основании вышеизложенного представляется целесообразным осуществить дальнейшее участие разработке нормативных правовых актов и документов по стандартизации за счёт:
  наращивания представительства ПАО «Газпром» в рабочих группах по разработке документов, на уровне федеральных органов исполнительной власти
  системного мониторинга разработки и изменений документов, регулирующих деятельность в области эксплуатации МГ
  организации на постоянной основе работ по рассмотрению и согласованию документов по техническому регулированию в рамках деятельности профильных подкомитетов ТК23
  расширения участия в рассмотрении документов подразделений и организаций ПАО «Газпром», включая ведущие научные и проектные институты
  Кроме этого необходимо продолжить на системной основе сбор и анализ информации от эксплуатирующих организаций о проблемах, связанных с нормативным обеспечением в области эксплуатации МГ

## Slide 11
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ