## Slide 1
Эксплуатация оборудования КС СЕГ
Начальник Управления по эксплуатации КС
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»
Сайченко Сергей Иванович

## Slide 2: В составе ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» по состоянию на 01.12.2018 г. находятся 32 компрессорных цеха, количество установленных ГПА – 192 шт., суммарной мощностью 1795 МВт.
Электроприводные – 80 шт.
С газотурбинным приводом – 112 шт., из которых:
- с авиационным приводом – 74 шт.: - с судовым приводом – 22 шт.:
- ГПА-Ц-6,3 – 20 шт. - ГПА-10 - 9 шт.
- ГПА-Ц-8 – 6 шт. - ГПА-4РМ – 8 шт.
- ГПА-Ц-6,3А – 8 шт. - ГПА-Ц1-16-С– 5 шт.
- ГПА-16-01 «Урал» – 13 шт. - импортные ГПА типа – 12 шт.:
- ГПА-16М-06,-08 «Урал» – 13 шт. - ГПА «Taurus60C» - 4 шт.
- ГПА-16АЛ-02 «Урал» – 8 шт. - ГПА «TRENT60» - 6 шт.
- ГПА «Нева-16» - 6 шт. - ГПА RB211 – 2 шт.
- стационарные ГПА типа ГТК-5 – 4 шт.
Chart: 
| 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014…2017г. | 2018г.
ЭГПА | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
ГТУ (на 01.10.2018г.) | 83 | 96 | 107 | 112 | 112

## Slide 3
Chart: 
| 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014…2017г. | 2018г.
Прочие | 163 | 163 | 176 | 187 | 187
КС СЕГ | 13 | 11 | 5 | 5
Изменение парка ГПА и мощности
Chart: 
| 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014...2017г. | 2018г.
Прочие | 1093 | 1093 | 1093 | 1093 | 1093
КС СЕГ | 328 | 622 | 702 | 702
Количество ГПА
Мощность, МВт
163
1795

## Slide 4
Североевропейский газопровод (1, 2 нитка)
КС «Пикалевская» (5 ГПА, Σ N=80МВт)
ГПА-16М-08 (5 ед.)
КС «Волховская» (8 ГПА, Σ N=128МВт)
КЦ-1: ГПА-16АЛ-02 (4 ед.)
КЦ-2: ГПА-16АЛ-02 (4 ед.)
КС «Елизаветинская» (8 ГПА, Σ N=128МВт)
КЦ-1: ГПА-16М-06 (4 ед.)
КЦ-2: ГПА-16М-08 (4 ед.)
КС «Портовая» (8 ГПА, Σ N=350МВт)
КЦ-1: - ГПА RB211 (1 ед.)
- ГПА «Trent 60» (3 ед.)
КЦ-2: - ГПА RB211 (1 ед.)
- ГПА «Trent 60» (3 ед.)
ИТОГО: 29 ед. ГПА, Σ N=686МВт.

## Slide 5
Компрессорные станции СЕГ
КС «Пикалевская»
КС «Портовая»
КС «Елизаветинская»
КС «Волховская»

## Slide 6
Установка дополнительного АВО газа на
КС «Портовая»

## Slide 7
Chart: Транспорт газа по МГ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», млрд.куб.м
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 01.12.2018 | 2018
МГ СЕГ | 0.85928 | 11.8627 | 23.7728 | 35.5532 | 39.1143 | 43.7909 | 52 | 53.1667 | 58
МГ Ямал-Европа | 33 | 34.2 | 35.7 | 35.1 | 35.8 | 35.3 | 35.8 | 32.45 | 35.4
МГ Ленинград-Выборг-ГосГраница | 5.9 | 6.3 | 6.4 | 5.1 | 3.5 | 3.2 | 3.7 | 2.1083 | 2.3
МГ Валдай-Псков-Рига | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 3.7583 | 4.1
Прочее | 61.5471 | 48.6198 | 45.9532 | 52.7001 | 56.1598 | 52.5255 | 51 | 49.9583 | 54.5
104,5
104,4
115,6
132,8
138,9
139,2
141,4
Объемы транспорта газа
154,3
144,4

## Slide 8: Наработка ГПА КС СЕГ при увеличении транспорта газа по СЕГ, Q=167 млн. м3/сут
КС СЕГ | 2016, час | 2017, час | Прогноз на 2018, час | Увеличение наработки в 2017 году к 2016 году, % | Увеличение наработки в 2018 году к 2017 году, %
КС «Пикалевская» | 5224 | 5899 | 6720 | 12,9 | 13,9
КС «Волховская» | 2030 | 4348 | 5520 | 114,2 | 26,5
КС «Елизаветинская» | 3332 | 4265 | 5520 | 28,0 | 29,8
КС «Портовая» | 4495 | 4854 | 6495 | 8,0 | 33,8
Итого (ср. значение) | 3770 | 4841 | 6064 | 40,8 | 26
Среднегодовая наработка одного ГПА КС СЕГ при увеличении транспорта газа по СЕГ
Q=167 млн. м3/сут.
С увеличением уровня транспорта газа по СЕГ (167 млн. м3/сут.), среднегодовая наработка ГПА КС СЕГ в 2018 году вырастет на 60,8 % по отношению к 2016 году
Chart: Увеличение наработки в 2018 году к 2017 году, %
| КС «Пикалевская» | КС «Волховская» | КС «Елизаветинская» | КС «Портовая»
Увеличение наработки в 2018 году к 2017 году, % | 13.9 | 26.5 | 29.8 | 33.8

## Slide 9
Основные показатели надежности работы ГПА
№ п/п | Показатели надежности | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г | 2017г. | 01.12.2018г. | 2018г. прогноз
1. | Общая наработка ГПА, час | 325 812 КС СЕГ 38 004 | 333 473 КС СЕГ 61 666 | 364 578 КС СЕГ 97 522 | 362 120 КС СЕГ 102 956 | 432 308 КС СЕГ 142 986 | 434 734 КС СЕГ 154 959 | 479 900 КС СЕГ 169 900
2. | Количество отказов, шт. | 54 КС СЕГ 34 | 39 КС СЕГ 30 | 43 КС 32 | 42 КС СЕГ 26 | 49 КС СЕГ 27 | 97 КС СЕГ 76 | 97 КС СЕГ 76
3. | Наработка на отказ, час | 6 033 КС СЕГ 117 | 8 550 КС СЕГ 2 055 | 8 478 КС 3 047 | 8 621 КС СЕГ 3 959 | 8 823 КС СЕГ 5 296 | 4 482 КС СЕГ 2 039 | 4 950 КС СЕГ 2 240
4. | Простой в ППР, час | 32 788 | 52 513 | 52 525 | 58 837 | 64 834 | 51 903 | 65 000
5. | Вынужденный простой, час | 5 358 | 27 863 | 15 331 | 29 121 | 31 064 | 22 296 | 30 000
6. | Удельный расход топливного газа, тыс. м3/час (для ГТУ) | 2,694 | 3,5 | 4,067 | 4,281 | 4,303 | 4,312 | 4,3
7. | Средний коэффициент готовности | 0,99 | 0,92 | 0,96 | 0,926 | 0,93 | 0,95 | 0,94
8. | Средний коэффициент технического использования | 0,89 | 0,81 | 0,84 | 0,811 | 0,818 | 0,85 | 0,83

## Slide 10
Распределение отказов по КС СЕГ на 01.12.2018г.
 | КС "Волховская" |  |  | КС "Елизаветинская" |  |  | КС "Портовая" |  |  | КС "Пикалевская" |  | 
 | 2016 | 2017 | 01.12.2018 | 2016 | 2017 | 01.12.2018 | 2016 | 2017 | 01.12.2018 | 2016 | 2017 | 01.12.2018
Наработка | 14 210 | 33 585 | 38 634 (42 320) | 26 653 | 37 367 | 38 734 (42 320) | 35 966 | 42 688 | 46 632 (51 100) | 26 127 | 29 347 | 30 959 (34 160)
Количество отказов | 2 | 4 | 11 | 3 | 0 | 9 | 15 | 18 | 50 | 6 | 5 | 6
Наработка на отказ | 7 105 | 8 396 | 3 512 | 8 884 | 37 367 | 4 304 | 2 397 | 2 372 | 933 | 4 354 | 5 869 | 5 160
Chart: 
| КС "Волховская" | КС "Елизаветинская" | КС "Портовая" | КС "Пикалевская"
2016 | 14210 | 26653 | 35966 | 26127
2017 | 33585 | 37367 | 42688 | 29347
01.12.2018 | 38634 | 38734 | 46632 | 30959
Наработка, час.
Chart: 
| КС "Волховская" | КС "Елизаветинская" | КС "Портовая" | КС "Пикалевская"
2016 | 7105 | 8884 | 2397 | 4354
2017 | 8396 | 16000 | 2372 | 5869
01.12.2018 | 3512 | 4304 | 933 | 5160

## Slide 11: Эксплуатация и ремонт ГПА КС «Пикалевская»

## Slide 12: Внеплановые съемы ГТД АЛ-31СТН КС Волхов
Год | Дата | КС | Зав.№ | Наработка | Примечание
2015 | 27.08.2015 | Волхов | У2921016013 | 3591 | Металлическая стружка на сливе с опоры турбины ГГ
2016 | 11.01.2016 | Волхов | У2920516009; Г051005 | 8215 | Разрушение ГВТ + повреждения РЛ СТ
 | 06.06.2016 | Волхов | У2911116015 | 1425 | Попадание масла во внутреннюю полость ротора КВД
2017 | 30.03.2017 | Волхов | У2911216016 | 1252 | Повышенная вибрация опор ГГ и ЦБК
 | 04.04.2017 | Волхов | У2921016014; Г102003 | 9331 | Разрушение ГВТ + повреждения РЛ СТ
 | 28.08.2017 | Волхов | У2941416021; Г144001 | 6387 | Разрушение ГВТ + повреждения РЛ СТ
2018 | 15.05.2018 | Волхов | У2910816012 | 12704 | Утечка масла из технологического отверстия в промежуточном корпусе ГГ
 | 11.07.2018 | Волхов | У2920516006 | 31642/6810 | Металлическая стружка на сливе с опоры турбины ГГ
 | 13.08.2018 | Волхов | СТ Г111002 | 6387 | Коксование масла
 | 14.09.2018 | Волхов | У2911116015 | 10206 | Разрушение ГВТ + повреждения РЛ СТ
Chart: КС Волхов
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018
количество съемов ГТД | 1 | 2 | 3 | 4
Chart: 
| Повреждения ГВТ, КС | Стружка в масле | Коксование масла | Другие причины
Продажи | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3
Столбец1 | 10

## Slide 13
Замена ГТД АЛ-31СТН

## Slide 14
Неисправности выявленные в процессе эксплуатации
Расслоение элементов муфты при АО ГПА

## Slide 15
Неисправности выявленные в процессе эксплуатации
Коксование масла на сливе с опор СТ
Проведение очистки модуля СТ ГТД АЛ-31СТН от коксовых отложений в условиях КС специалистами ПАО «ОДК-УМПО»

## Slide 16
Неисправности выявленные в процессе эксплуатации
Повреждение ГВТ ГТД
Повреждение РЛ ГТД
Повреждение РЛ ОК ГТД

## Slide 17: Показатели надежности ГТД АЛ-31СТН на КС Ржевская и КС Волховская
Chart: Наработка на аварийный съём ГТД АЛ-31СТН, час
| 2015 | 2016 | 2017 | 43435
КС Ржевская | 21472 | 25394 | 5582 | 22398
КС Волховская | 21791 | 7104.5 | 11195 | 9656
ИТОГО | 21631.5 | 19801.5 | 7987.5714 | 12226.4
Chart: Аварийные съемы ГТД АЛ-31СТН, шт.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 01.12.2018
КС Ржевская | 1 | 4 | 1
КС Волховская | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
ИТОГО | 1 | 2 | 2 | 7 | 5
Chart: Наработка ГТД АЛ-31СТН, час
| 2015 | 2016 | 2017 | 43435
КС Ржевская | 21472 | 25394 | 22328 | 22398
КС Волховская | 21791 | 14209 | 33585 | 38634
ИТОГО | 43263 | 39603 | 55913 | 61032
На 31.12.2018
- 42354
На 31.12.2018
- 25374
На 31.12.2018
67728

## Slide 18: Превентивные ремонты ГТД АЛ-31СТН

## Slide 19: Решение по реализации плана повышения надежности ГТД АЛ-31СТН

## Slide 20
- ГТД зав. №16-013, №16-002, №16-015, №12-012, №16-006 №16-016, №16-014, №29-05Н, №16-021, №16-019, №16-018, № 16-017, №16-005, №16-004, №16-010 – ремонты выполнены 15 шт.
- ГТД зав., № 16-009 – требуется превентивный ремонт 1 шт.
- ГТД зав. №16-007, №16-003 – требуется капитальный ремонт (КР-2019) 2 шт.
График проведения ремонтов газогенераторов и
двигателей АЛ-31СТН (по состоянию на 01.12.2018г.)
№ п/п | № ГГ | КС | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание
 |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | 
1 | 16-013 | Волховская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АВР
2 | 16-002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гарант. ремонт
3 | 16-009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АВР+ПР
4 | 16-015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АВР
5 | 16-021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АВР
6 | 16-019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Превент. ремонт
7 | 16-012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Превент. ремонт
8 | 16-006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый КР
9 | 16-018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Превент. ремонт
10 | 16-017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Превент. ремонт
11 | 16-016 | Ржевская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АВР
12 | 16-014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АВР
13 | 16-005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый КР
14 | 16-007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый КР
15 | 16-004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | АВР
16 | 29-05Н |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый КР
17 | 16-003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый КР
18 | 16-010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый КР

## Slide 21: Плановые съемы ГТД АЛ-31СТН КС Волхов
Год | Дата | КС | №ст. ГПА | Зав.№ | Наработка | Примечание
2017 | 10.07.2017 | Волхов | 32 | №У2910816012 | 11850 | Для отправки в превентивный ремонт
 | 25.07.2017 | Волхов | 41 | №2921216019 | 12347 | Для отправки в превентивный ремонт
2018 | 18.04.2018 | Волхов | 34 | №У2911216017 | 13073 | Для отправки в превентивный ремонт
 | 19.07.2018 | Волхов | 43 | №2911216018 | 10075 | Для отправки в превентивный ремонт

## Slide 22: Состояние парка ГТД АЛ-31СТН (по состоянию на 01.12.2018)

## Slide 23
Для исключения простоя ГПА (из-за отсутствия ГТД), при проведении плановых ремонтов в соответствии с утвержденным графиком и АВР ГТД, ПАО «УМПО» рассмотреть возможность изготовления в 2019 г. одного ГТД АЛ-31СТН для оборотного фонда Общества.
Разработать конструкцию слива масла с задней опоры модуля СТ исключающую коксование масла.
Разработать конструкцию трансмиссии исключающую случаи ее повреждения при АО ГПА по причине «помпаж ГТД».
Рассмотреть возможность применения на ГТД АЛ-31СТН единого типа масла.
Предложения

## Slide 24: Показатели надежности ГПА КС «Портовая»
Chart: RB-211
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 10 месяцев 2018
Наработка | 5073 | 5588 | 5139 | 6258 | 7576
Наработка на отказ | 1268.25 | 2794 | 1284.75 | 6258 | 1515.2
Chart: TRENT 60 DLE
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 10 месяцев 2018
Наработка | 18467 | 27209 | 30827 | 36431 | 34659
Наработка на отказ | 1025.9444 | 2267.4167 | 2802.4545 | 2143 | 787.7045
Chart: Объем транспорта газа по СЕГ, млрд.куб.м
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 (план)
Столбец1 | 35.6 | 39.1 | 43.8 | 53.2 | 58

## Slide 25
Замена ГТД Trent60

## Slide 26
Программа повышения надежности эксплуатации ГПА КС «Портовая»

## Slide 27: Распределение отказов по ГПА Trent 60 DLE в 2018 году
2018 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь
Наработка ГПА Trent 60 DLE, час | 3717 | 3332 | 3718 | 3583 | 3667 | 3599 | 2147 | 3795 | 3416 | 3684
Кол-во отказов ГПА Trent 60 DLE, шт | 2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 5 | 8 | 3 | 5 | 2
Наработка ГПА Trent 60 DLE на отказ, час | 1859 | 666 | 1859 | 896 | 458 | 720 | 268 | 1265 | 683 | 1842
Chart: 
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт
Наработка | 3717 | 3332 | 3718 | 3583 | 3667 | 3599 | 2147 | 3795 | 3416 | 3684
Наработка на отказ | 1859 | 666 | 1859 | 896 | 458 | 720 | 268 | 1265 | 683 | 1842
Наработка на отказ (АО по причине отказа обор-я поставки Сименс, входящего в договор сервисного обслуживания) | 1859 | 1111 | 1859 | 1194 | 524 | 900 | 537 | 1898 | 683 | 3684

## Slide 28
Программа повышения надежности эксплуатации ГПА КС «Портовая»
Усиление штатной конструкции разделителей потока воздуха КВОУ
В период 19-30.07.2018 года силами специалистов ООО «Сименс» выполнены работы по усилению штатной конструкции разделителей потока воздуха КВОУ ГПА Trent 60 DLE ст. №23

## Slide 29: Вопрос качества заводских ремонта ГТД Trent 60 DLE
Повреждение резьбового соединения крепления задней левой цапфы к корпусу ГТД
Отказы датчиков скорости КВД
Неисправность термопар ТГТ
Утечки масла по разъемному соединению линии датчиков скорости роторов низкого и промежуточного давления на присоединительной плите ВРЕ2 и по разъемному соединению Р3 на корпусе двигателя
Некачественное присоединение полукольца трубы кабельной проводки термопар системы на панели ВРЕ3
Утечка масла по передней опоре ГТД

## Slide 30
Выполнен локальный ремонт рабочих и направляющих лопаток КВД на ГПА ст. № 12 и № 24
до ремонта
после ремонта
Вопрос качества заводских ремонта ГТД Trent 60 DLE

## Slide 31: Вопрос качества заводских ремонта ГТД Trent 60 DLE
По результатам разборки выявлены дефекты подшипниковых узлов высокого и промежуточного давления модуля 3
Выход из строя ГТД сер. номер 077 связан с разрушением элементов подшипника ПД модуля 03. Для установления окончательных причин отказа подшипниковых узлов необходимо провести исследование в независимой лаборатории.

## Slide 32
Chart: Млн.руб.
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год
Ремонт камер сгорания | 335.12 | 385.48 | 636.04
Приобретение камер сгорания | 540.22
Оперативный запас | 165.1
Заводской ремонт ГТД Trent 60 DLE | 558.567 | 435.426
Заводской ремонт ГТД Trent 60 DLE2 | 576.341 | 421.935
Приобретение ГТД | 1431.084 | 1307.312
 | Замена камер сгорания Mark3B на Mark3B, млн.руб. | Заводской ремонт и замена Mark3B на Mark3Е, млн.руб. | Приобретение камер сгорания Mark3E и Mark3B, млн.руб. | Заводской ремонт ГТД Trent 60 DLE, млн. руб. | Приобретение ГТД Trent 60 DLE, млн.руб
2013 год | 335,12 |  |  |  | 
2014 год | 165,1 | 385,06 |  |  | 
2015 год |  | 634,94 | 540,22 |  | 
2016 год |  |  |  |  | 1 431,082
2017 год |  |  |  | 1134,909 | 
2018 год |  |  |  | 857,362 | 1 307,312
Итого | 500,22 | 1020 | 540,22 | 1 992,271 | 2 738,394
Затраты на приобретение и ремонт крупных узлов и оборудования ГПА Trent 60 DLE

## Slide 33
Обществом совместно с компанией Сименс сформирован перечень критических позиций ЗИП ГПА Trent 60 DLE и RB211
КС «Портовая» имеющих длительный срок изготовления (246 позиций) в целях пополнения оборотного фонда Общества.
В настоящее время перечень прошел этап расценки стоимостных параметров у централизованного поставщика
ОАО «Газэнергосервис».
Предварительная стоимость перечня ЗИП составляет ~ 187 млн. руб. (2,88 млн. $ США).
Справочно.
В оперативном запасе Общества находится 594 позиции ЗИП ГПА различного назначения, стоимостью ~ 130 млн. руб.
(4,3 млн. $ США по курсу на момент поставки в 2010 году (средний курс доллара США в 2010 года – 30,37 руб.).
Формирование перечня критических позиций ЗИП
для ГПА
Chart: Плановая поставка ЗИП (Сименс) для ГПА КС «Портовая» в 2018 году
| Перенесенная поставка ЗИП на 01-02.2019 года, млн. руб. | Ожидаемая поставка ЗИП до конца 2018 года, млн. руб. | Поставлено ЗИП по состоянию на 10.2018 года, млн. руб. | Заявлено ЗИП, млн. руб.
Ряд 1 | 32.92 | 13.8 | 6 | 52.7

## Slide 34
Эксплуатация УПГТ.
СУТО. Выполнение работ по обслуживанию.

## Slide 35: Замена силикагеля на линии 120УПГТ с применением силикагеля марки АСМ производства ООО «Салаватский катализаторный завод»

## Slide 36
Проблемные вопросы эксплуатации АПК производства
Mokveld Valves
Основные типы дефектов
Абразивный износ и ослабление элементов крепления, повреждение контровочной шайбы
Основные причины возникновения дефектов
наличие механических примесей и посторонних предметов во внутренней полости ТПО в период проведения пуско-наладочных работ и начального периода эксплуатации,
кавитационное разрушение перегородок дросселирующих ячеек перфорированной части сепаратора АПК вследствие возможного превышения скорости газа и/или ошибок в расчетах пропускной способности клапана;
по результатам исследований, анализ химического состава металла сепаратора свидетельствует о превышении содержания вредных примесей в материале сепаратора
3. Дефекты сепараторов
2. Дефекты главного уплотнения и уплотнения поршня
Посторонние предметы в регулирующем клапане линии рециркуляции КС Волховская, обнаруженные в 2014 году
Часть напильника и посторонние предметы в АПК ГПА №31 КС Пикалевская обнаруженные в 2018 году
Notes: Основные типы дефектов
Абразивный износ и ослабление элементов крепления, повреждение контровочной шайбы
Дефекты главного уплотнения и уплотнения поршня
Дефекты сепараторов
В свою очередь, дефекты сепараторов можно разделить на три степени:
Начальная степень повреждения (единичные разрушения перегородок, размыв отверстий в первых рядах перфорированной части сепаратора от выхода из АПК);
  Средняя степень повреждения (многочисленные повреждения перегородок со смыканием дросселирующих ячеек более 3 шт. последовательно);
  Высокая степень повреждения (протяженные смыкающиеся разрушения перегородок, наличие очаговых нарушений целостности перфорированной части сепаратора).
Основной причиной возникновения дефектов является:
наличие механических примесей и посторонних предметов во внутренней полости ТПО в период проведения пуско-наладочных работ и начального периода эксплуатации

## Slide 37
Осмотр эндоскопом со стороны выхода газа из клапана
Осмотр эндоскопом со стороны входа в клапан
Демонтаж клапана для извлечения посторонних предметов
Обнаруженные посторонние предметы
Осмотр клапана Mokvеld эндоскопом сотрудниками ИТЦ
Notes: В настоящее время проводится ремонт АПК Mokveld на предприятии ООО «Некст Трейд».
5 АПК Mokveld успешно отремонтированы и возращены на КС, частично смонтированы в обвязку. Замечаний не имеется.
1 АПК КС Елизаветинская отправлен в ремонт.
1 АПК КС Елизаветинская будет отправлен в ремонт после возращения второго клапана из ремонта по причине отсутствия обменного фонда.
Работы по ревизии и ремонту клапанов Mokveld трудоёмкие.
Выявлена острая нехватка обменного фонда клапанов для предотвращения простоев ГПА.
В наличии имеется резервный АПК Mokveld Ду 300 мм на КС Пикалевская, переданный из КС Краснодарская.
На КС Портовая имеется в резерве регулирующий клапан Ду 250 мм.

## Slide 38
Программа восстановления параметров клапанов
Mokveld Valves на 2017-2019г.
Notes: В эксплуатации Общества находится 110 единиц регулирующих и антипомпажных клапанов производства фирмы Моквелд.
Из них 52 ед. эксплуатируются в составе объектов КС СЕГ, 45 из которых – это антипомпажные клапаны в составе технологической обвязки ГПА.
По поручению Департамента (В.А. Михаленко) Обществом в 2017г проводилась работа по ревизии указанного оборудования.
На текущий момент 100% клапанов осмотрены. По результатам ревизии составлена программа восстановления технических параметров клапанов Mokveld на 2017-2019г.
Исходя из нее, требуется ремонт 14 клапанов в заводских условиях, ремонт 13 клапанов в условиях КС, а также поставка 4 новых клапанов.

## Slide 39
Гайка поршня
Сепаратор пр-ва ООО «Некст Трейд» (слева)
Сепаратор пр-ва Mokveld Valves (справа)
Поршень
новый (слева)
старый (справа)
Новые уплотнения
Изготовление комплектующих АПК в ООО «Некст Трейд»

## Slide 40
Ремонт ОК Mokvеld КС Портовая в условиях УРВГДО УАВР

## Slide 41
Ремонт ОК Mokvеld КС Портовая в условиях УРВГДО УАВР

## Slide 42
Ремонт ОК Mokvеld КС Портовая в условиях УРВГДО УАВР

## Slide 43
Принятые решения и предложения
Проблемные вопросы эксплуатации АПК производства
Mokveld Valves
1. Сократить межинспекционный период
В связи с отсутствием официальных данных о нормах отбраковки проводить осмотр клапанов:
после завершения ПНР;
1 раз в год (в первые 5 лет эксплуатации);
1 раз в 3 года (в последующий период).
2. Оснастить ТПО ГПА бобышками
Для обеспечения возможности обследования антипомпажных клапанов с помощью эндоскопов оснастить ТПО ГПА бобышками
3. Доработать линии рециркуляции для возможности обследования
Разработать типовые технологические решения по доработке линий рециркуляции для обследования подземных клапанов с помощью эндоскопов.
4. Оснастить ИТЦ эндоскопами с длиной зонда 6-8 метров.
Для обследования подземных клапанов с помощью эндоскопов.
5. Проводить ВТД (осмотр) трубопроводов перед началом ПНР
На предмет отсутствия посторонних предметов.
6. Контровка гайки методом монтажа винта-гужона
С целью предотвращения срыва шайбы и гайки штока поршня антипомпажного клапана. Применены сверла повышенной твердости, сверления выполнены на станке в условиях УАВР.
! Проверено, что разворот клапана на 180 градусов (в положение гайкой навстречу потоку газа) не приносит требуемого результата.
Срок службы клапана | Количество осмотров
1 | 1
2 | 1
3 | 1
4 | 1
5 | 1
6 | 
7 | 
8 | 1
9 | 
10 | 
11 | 1
12 | 
13 | 
14 | 1
15 | 
16 | 
17 | 1
18 | 
19 | 
20 | 1
21 | 
22 | 
23 | 1
24 | 
25 | 
26 | 1
27 | 
28 | 
29 | 1
30 | 
Итого: | 13
Notes: На текущий момент выполнены следующие задачи:
Сокращен межинспекционный период
- На КС Портовая в полном объеме врезаны бобышки для ревизии обратных и регулирующих клапанов.
- На КС Портовая выполнено гужевание гаек штока поршня в условиях УАВР.
Заменены контровочные шайбы фиксации поршня на штоке на шайбы, изготовленных в УАВР.

## Slide 44: Отечественные аналоги АПК «Mokveld»
Клапан
ОАО «АЭМ-технологии» «Атоммаш»
г. Волгодонск
Клапан
ООО «Некст Трейд»
г. Воронеж
Клапан
ЗАО «РУСТ-95»
г. Санкт-Петербург
Клапан
ОАО «ТЭМЗ им. Вахрушева»
г. Томск
Импортозамещение трубопроводной арматуры

## Slide 45
Замена ротора ЦБН на КС Волховская

## Slide 46
Капитальный ремонт ТПА в заводских условиях
подрядным способом
Планом КР Общества на 2018 год предусмотрен капитальный ремонт в заводских условиях
шаровых кранов в количестве 29 шт., в том числе 9 шт. подрядным способом
№ п/п | Тип ТПА (кран шаровый, задвижка шиберная) | Производитель | Год выпуска | Условный диаметр, мм | Условное давление, МПа | Кол-во, шт. | Вид исполнения (наземный/ подземный) | Тип привода (ручной/пневмо-гидравлический)
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | кран шаровой | Тяжпромарматура | 2004 | 1000 | 8,0 | 1 | подземный | пневмогидравлический
2 | кран шаровой | Тяжпромарматура | 1992 | 1000 | 8,0 | 1 | подземный | пневмогидравлический
3 | кран шаровой | RMA Kehl GmbH & Co.KG HKSF-W | 2012 | 1200 | 10,0 | 2 | подземный | пневмогидровлический
4 | кран шаровой | Кобе Стил | 1976 | 1000 | 7,5 | 1 | подземный | пневмогидравлический
5 | кран шаровой | RMA | 2011 | 400 | 25,0 | 2 | надземный | электро-гидравлический (без ремонта привода)
6 | кран шаровой | Cameron-Grove | 2011 | 800 | 25,0 | 2 | подземный | электро-гидравлический (без ремонта привода)
Впервые организована отправка в ремонт 4 шаровых кранов КС Портовая PN 250 кгс/см2:
2 шт. DN 800 производства Cameron с электроприводом подземного исполнения
2 шт. DN 400 производства RMA
с электроприводом надземного
исполнения
Notes: Планом КР Общества на 2018 год предусмотрен капитальный ремонт в заводских условиях
шаровых кранов в количестве 29 шт., в том числе 9 шт. подрядным способом
Впервые организована отправка в ремонт 4 шаровых кранов КС Портовая PN 250 кгс/см2:
2 шт. DN 400 производства RMA с электроприводом надземного исполнения
2 шт. DN 800 производства Cameron с электроприводом подземного исполнения

## Slide 47
Капитальный ремонт ТПА КС Портовая PN 250 кгс/см2 в заводских условиях подрядным способом
Разрезанные корпуса шаровых кранов DN 400 производства RMA надземного исполнения на площадке ремонтного предприятия
ООО "Ленгазэнергоремонт"
Подготовка крана DN 800 производства Cameron подземного исполнения к резке корпуса

## Slide 48
Капитальный ремонт ТПА в условиях УАВР
Планом КР Общества на 2018 год предусмотрен ремонт хоз. способом кранов шаровых Grove DN500 в количестве 20 шт. на базе УАВР
Краны успешно отремонтированы и смонтированы в ТПО ПУ и АВО КС Ржев
В период с 2016 по 2018 год в Обществе проведена работа по организации капитального ремонта ТПА хоз. способом на базе УАВР.
Планируется увеличить количество арматуры повторного применения, что позволит значительно снизить затраты на замену негерметичной арматуры (по сравнению с затратами на поставку новой ТПА или отремонтированной в заводских условиях).
Notes: В период с 2016 по 2018 год в Обществе проведена работа по организации капитального ремонта ТПА хоз. способом на базе УАВР.
Краны успешно отремонтированы и смонтированы в ТПО ПУ и АВО КС Ржев
Планируется увеличить количество арматуры повторного применения, что позволит значительно снизить затраты на замену негерметичной арматуры (по сравнению с затратами на поставку новой ТПА или отремонтированной в заводских условиях).
Планом КР Общества на 2018 год предусмотрен ремонт хоз. способом кранов шаровых Grove DN500 в количестве 20 шт. на базе УАВР

## Slide 49
Капитальный ремонт ТПА в условиях УРВГДО УАВР
В 2018 году силами специалистов УАВР успешно проведен капитальный ремонт
20 шаровых кранов Ду 500 Grove
Достигнутый экономический эффект за счет ремонта кранов хоз. способом:
~11 740 тыс. руб./год
Краны DN500 на площадке УАВР
Chart: 
| Стоимость нового крана, тыс.руб. | Стоимость заводского ремонта крана, тыс.руб. | Стоимость ремонта крана в УАВРе, тыс.руб.
 | 1925 | 927 | 374
Стоимость ремонта подземного шарового крана Ду500 с ГП приводом хоз. способом |  | 
Содержание работ | Стоимость, тыс.руб. | Способ выполнения работ
Ремонт затвора с гальваникой шара (при необходимости) | 180 | Подрядный
Поставка ремкомплекта (РТИ) | 70 | Хоз.способ
Поставка изоляционного покрытия | 90 | Хоз.способ
Дефектация, ремонт, испытания, нанесение изоляционного покрытия | 0 | Хоз.способ
Итого: | 340 | 

## Slide 50
Капитальный ремонт роторов ЦБН Н-196, Н-280 в
условиях УРВГДО УАВР
ЛПУМГ | 2018 год |  | 2019
 | План | Факт | План
Ржевское | 7 | 5 | 6
Торжокское | 1 | 3 | 1
Смоленское | 1 |  | 
Холм-Жирковское | 3 | 2 | 
Пикалевское | 2 | 2 | 
Валдайское | 2 | 4 | 
Волховское |  |  | 3
 | 16 | 16 | 10
Chart: Сравнительный анализ стоимости изготовления и ремонта роторов ЦБН, тыс. руб.
| Изготовление нового ротора ЦБН | Заводской ремонт | Ремонт в УАВР
Сравнительный анализ стоимости изготовления и ремонта роторов ЦБН, руб. | 5493.84 | 972.428 | 147.507
В 2018 году силами специалистов УАВР проведен капитальный ремонт 16 роторов ЦБН (8 шт. Н-196, 8 шт. Н-280).
Работы, выполняемые при проведении КР роторов:
  проверка радиального биения;
  демонтаж опорных и уплотнительных втулок;
  проточка резьбы;
  изготовление втулок;
  монтаж втулок на ротор;
  замена и проточка уплотнительных гребней;
  шлифовка рабочих поверхностей ротора;
  изготовление гаек;
  изготовление полумуфты;
  замена рабочего колеса и зубчатого венца (ЦБН Н-280);
  балансировка ротора;
  цветная дефектоскопия;
  твердометрия;
  консервация;
  оформление заключения ЭПБ.
Ротор ЦБН Н-280 на
балансировочном станке “Диамех”
СПЧ Н-235 Пикалевского ЛПУМГ на
ремонтной площадке УАВР
Достигнутый экономический эффект за счет освоения ремонта роторов ЦБН собственными силами: ~13 168 тыс. руб./год
Средний срок ремонта одного ротора с момента поступления на площадку УРВГДО УАВР до отправления на КС: 2 месяца
В 2019г планируется сокращение затрат на техническое диагностирование роторов в рамках ЭПБ после КР за счет выполнения работ сотрудниками ИТЦ
Впервые направлена СПЧ Н-235 для дефектации и восстановительного ремонта в УАВР

## Slide 51
Количество плановых ремонтов в 2018г.
Тип ГПА | Выполнение плановых ремонтов на 01.12.2018г. |  |  |  |  |  |  |  | Примечание
 | ППР ГПА |  | СР |  |  | КР |  |  | Осталось 5 КР: КС Ржев ГПА- 21 КС Смоленск ГПА- 52 КС Смоленск ГПА- 56 КС Портовая ГПА- 24 КС Елизаветинская ГПА- 12 Осталось 4 СР: - КС Ржев ГПА- 23 КС Смоленск ГПА – 1-5 КС Волхов ГПА- 22 КС Волхов ГПА- 43
 | План | Факт | План | Факт |  | План | Факт |  | 
ГТУ | 237 | 207 (87%) | 26 | 23 (88%) | КЛД-3,ТОР-31,ТОР-35,ТОР-36, ТОР-51,ТОР-57,РЖЕ-22, РЖЕ-33,РЖЕ-51,РЖЕ-53, РЖЕ-54,ВОЛ-13,ВОЛ-23, ВОЛ-31,ВОЛ-33,ВОЛ-41, ВОЛ44,ПИК-21,ПИК-22, ПИК-31,ПОР-11,ЕЛИ-21,ЕЛИ-23 | 15 | 10 (66%) | ТОР-54,РЖЕ-25, РЖЕ-32,ХОЛ-52,ХОЛ-55 СМО-51, ПИК-15,ПИК-32,ПОР-12,ПОР-13 | 
ЭГПА | 126 | 114 (91%) | 5 | 4 (80%) | СМО-18,СМО-19, СМО-28.СМО-29 | 1 | 1 (100%) | СМО-12 | 
ИТОГО | 363 | 281 (88%) | 31 | 27 (87%) |  | 16 | 11 (69%) |  | 
СЕГ | 102 | 84 (82%) | 9 | 8 (89%) | ВОЛ-31,ВОЛ-33,ВОЛ-41, ВОЛ44, ПИК-31,ПОР-11,ЕЛИ-21,ЕЛИ-23 | 5 | 3 (60%) | ПИК-32,ПОР-12,ПОР-13 | 
Chart: 
| 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г.
СР | 7 | 8 | 14 | 12 | 25 | 29
КР | 8 | 15 | 6 | 12 | 11 | 13

## Slide 52: I. Вопрос поставки ЗИП для ремонта ГПА. II. Заводские ремонты узлов и деталей.
II. На сегодняшний день признаны не состоявшимися конкурсы на определение исполнителей работ по ремонту топливной аппаратуры для ГТД на СРП (пункты ПКР 6-6-57, 6-6-61, 6-6-53, 3-6-38, 3-6-39) в 2018 г. Выполнение аналогичных работ в предыдущие периоды определяет ремонтный цикл - 3 месяца.
I. Состояние комплектации ЗИП и МТР КР, СР ГПА, запланированных к выполнению до конца 2018 года.
№ п/п | КС, № ГПА | Вид ремонта | Плановый срок ремонта | Комплектация ЗИП и МТР на дату начала ремонта (%)
1. | КС Ржев, цех №2, ГПА-21 | КР | 26.11.2018 | 100
2. | КС Ржев, цех №2, ГПА-23 | СР | 12.11.2018 | 97
3. | КС Смоленск, цех №1, ГПА 1-5 | СР | 19.11.2018 | 45
4. | КС Смоленск, цех №5, ГПА-52 | КР | 04.12.2018 | 60
5. | КС Смоленск, цех №5, ГПА-56 | КР | 25.10.2018 | 44
6. | КС Волхов, цех №2, ГПА-22 | СР | 25.10.2018 | 92
7. | КС Волхов, цех №4, ГПА-43 | СР | 08.11.2018 | 43
8. | КС Портовая, цех №2, ГПА-24 | КР | 03.12.2018 | 100
9. | КС Елизаветинская, цех №1, ГПА-12 | КР | 06.11.2018 | 100

## Slide 53: Схема прохождения газопровода СЕГ (3, 4 нитки)
КС Славянская
КС Славянская

## Slide 54: Строительство КС «Славянская» в составе стройки «Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец – КС Славянская»
КС «Славянская»
Состав оборудования станции:
Установка подготовки газа к транспорту;
11 ед. ГПА 32 «Ладога» (32 МВт);
Узел коммерческого учета расхода газа.
Основные параметры КС
Производительность – 55 млрд.нм3газа в год;
Рабочее давление на выходе – 22,15 МПа;
Суммарная мощность ГПА – 352 МВт.

## Slide 55
Благодарю за внимание!