## Slide 1: АО «АтлантикТрансгазСистема» (АО «АТГС») Опыт создания систем автоматического управления газораспределительными станциями (САУ ГРС) на базе программно-технических средств СТН-3000-Р
XI Международная научно-практическая конференция «Газораспределительные станции и системы газоснабжения»
г. Нижний Новгород 21-25 октября 2019 г.
Докладчик: Рощин Алексей Владиславович
Первый зам. генерального директора по производству АО «АТГС», к.т.н.
Проектирование
Поставка
Инжиниринг
Монтаж Пуско-наладка
Обучение
Сервис

## Slide 2: АО «АТГС»
Комплексная автоматизация процессов:
добычи нефти и газа
транспорта газа, нефти, нефтепродуктов, воды
сетей тепло-, водо- и газоснабжения
энергораспределительных систем
других непрерывных технологических процессов
Основано в 1992 г.
Основной офис – г. Москва
Проектные подразделения: г. Нижний Новгород и г. Тверь
140 сотрудников
Notes: АО «АТГС» основано в 1992 году, расположено в г. Москве, имеет обособленные проектные подразделения в г. Нижнем Новгороде и в г. Твери. Штатная численность – 140 человек. Основное направление деятельности - комплексная автоматизация процессов добычи и транспорта газа, а также, других производств с непрерывным технологическим циклом.

## Slide 3: Проектирование, производство, программирование и полигонная наладка
Notes: АО «АТГС» выполняет полный комплекс работ по созданию автоматизированных систем управления, включая проектирование, разработку конструкторской документации, комплектацияюи производство продукции, программирование и полигонная наладка…

## Slide 4: Заводские испытания, пуско-наладка, сопровождение, обучение
Notes: Заводские приемо-сдаточные испытания, шеф-монтажные и пусконаладочные работы на объекте и ввод систем в эксплуатацию, дальнейшее гарантийное и послегарантийное обслуживание и сопровождение, обучение специалистов эксплуатации.

## Slide 5: АО «АТГС»
Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015) и СТО Газпром 9001-2018 (СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ).
Член СРО по ПИР и СМР.
Notes: АО «АТГС» имеет все необходимые сертификаты системы менеджмента качества, как российские, так и международные, включая экологический и «Интергазсерт», является членом саморегулируемых организаций по проектированию, строймонтажу и пусконаладке.

## Slide 6: Интегрированное решение
Notes: Если представить итегрированное многоуровневое решение по автоматизации предприятий ПАО «Газпром» в виде пирамиды, то АО «АТГС» занимается автоматизацией всех уровней, начиная с полевого (КП телемеханики, САУ ГРС) и заканчивая уровнями ДП ЛПУ МГ и ЦДП предприятий, за исключением САУ ГПА и компрессорных цехов.

## Slide 7: Основные продукты: СТН-3000/СТН-3000-Р и СПУРТ/СПУРТ-Р
Разработка и производство систем осуществляется в России
Программно-технический комплекс СПУРТ / СПУРТ-Р - системы оперативного диспетчерского управления различных уровней, ПУ телемеханики
Система телемеханики СТН-3000 / СТН-3000-Р - полный набор программно-технических средств для автоматизации и телемеханизации территориально распределенных технологических объектов
Notes: АО «АТГС» производит два основных продукта собственной разработки:
Систему телемеханики СТН-3000 /СТН-3000-Р с российскими компонентами, представляющую собой полный набор программно-технических средств для автоматизации территориально-распределенных технологических объектов, и
Программно-технический комплекс СПУРТ/СПУРТ-Р с российскими компонентами для создания систем оперативно-диспетчерского управления различных уровней, а также, пультов управления телемеханики СТН-3000/СТН-3000-Р.

## Slide 8
СТН-3000 сегодня - СТН-3000-Р
2005 г. – САУ ГРС СТН-3000 – межведомственные испытания СЛТМ Чайковского ЛПУ, САУ ГРС Б.Соснова, ОСОДУ Предприятия (на базе ПТК СПУРТ).
2017 г. - СТН-3000-Р - система телемеханики и САУ ГРС прошли приемочные испытания на объектах ООО «Газпром трансгаз Москва» (Брянское ЛПУ МГ) и рекомендованы к применению на объектах ПАО «Газпром».
Пункты управления СТН-3000-Р базируются на ПТК СПУРТ-Р. В 2017 г. опытный образец СОДУ на базе ПТК СПУРТ-Р прошел стендовые испытания на полигоне АО «АТГС», предварительные, приемочные испытания и опытную эксплуатацию в ООО «Газпром трансгаз Чайковский» и допущен к применению в системах оперативно-диспетчерского управления ПАО «Газпром»
Линейка контроллеров российского производства.
Полная совместимость с СТН-3000, что позволяет проводить реконструкцию, капитальный ремонт, техническое обслуживание и расширение эксплуатируемых СЛТМ СТН-3000 на объектах.
Все компоненты системы российского производства и стран, не поддерживающих санкции.
Программное обеспечение СТН-3000-Р и СПУРТ-Р внесено в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.
Notes: СЛТМ и САУ ГРС СТН-3000 в 2005г. успешно выдержали межведомственные испытания в ГТ Чайковский . Там же успешно прошли испытания ОСОДУ Предприятия (на базе ПТК СПУРТ).
В 2017 г. - СТН-3000-Р - система телемеханики и САУ ГРС на базе российских компонентов прошли приемочные испытания в ООО «Газпром трансгаз Москва» и рекомендованы к применению на объектах ПАО «Газпром».

## Slide 9: ПУ СЛТМ и САУ ГРС СТН-3000-Р - ПТК СПУРТ-Р
Предназначен для создания СОДУ, пунктов управления СЛТМ
СДКУ на основе российской системе реального времени «Сириус-ИС», работающей под управлением ОС Linux;
СППДР на базе СУБД с открытым кодом PostgreSQL;
СПУРТ-Р включен в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи РФ;
Комплекс технических средств (шкаф серверов, АРМ) на базе технических средств производства РФ;
Более 100 внедренных систем различных уровней;
Гибкие информационные стыки со смежными системами;
Встроенные и наложенные средства обеспечения информационной безопасности
Notes: В рамках программы импортозамещения программное обеспечение СДКУ ПТК СПУРТ-Р было реализовано на российской системе реального времени Сириус-ИС, работающей под управлением операционной системы Linux,
СППДР была реализована на СУБД PostgreSQL с открытым кодом.
СПУРТ-Р включен в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи РФ
Комплекс технических средств (шкаф серверов, АРМ) на базе технических средств российского производства.
АО «АТГС» внедрило более 100 систем диспетчерского управления СПУРТ/СПУРТ-Р различных уровней

## Slide 10
Контроллеры СТН-3000-РКУ
СТН-3000-РКУм
СТН-3000-РКУс
Notes: В рамках программы импортозамещения АО «АТГС» была разработана линейка контроллеров СТН-3000-РКУ, которая как конструктивно, так и функционально совместима с контроллерами ControlWave, которые применялись в системе телемеханики СТН-3000, при этом используется тот же протокол обмена данными, что позволяет легко расширять, наращивать и модернизировать существующие системы телемеханики и САУ ГРС СТН-3000. На новые контроллеры были получены сертификаты: свидетельство об утверждении типа средств измерения и соответствия ТР ТС

## Slide 11: Российские компоненты в КП/САУ ГРС СТН-3000-Р
Шкаф КП (Rittal, Китай)
Интерфейс источника питания (Emerson, Мексика)
Модули защиты от выбросов напряжения (Phoenix Contact, Германия)
Контроллер (Emerson, Мексика)
Антенна направленная (DB-292, США)
Фотоэлектрические модули (NAPS, Финляндия)
Аккумуляторы (Sonnenschein, Германия)
Антенна всенаправленная (DB-224, США)
Шкаф КП (Провенто, РФ)
Интерфейс источника питания (АТГС, РФ)
Модули защиты от выбросов напряжения (АТГС, ПК ОПТИ, РФ)
Контроллер (СТН-3000-РКУ, АТГС, РФ)
Антенна направленная (ТY160E5-9, РФ)
Фотоэлектрические модули (ФМ, РФ)
Аккумуляторы (ООО «ШТАРК», РФ)
Антенна всенаправленная (ТС160D4, РФ)
Было
Стало
Источники питания (ПК ОПТИ, РФ)
)
Источники питания (Phoenix Contact, Германия)
Notes: Остальные импортные компоненты КП ТМ и САУ ГРС были заменены лучшими российскими аналогами:
Шкафы, антенны, аккумуляторы, источники питания,

## Slide 12: Российские компоненты в КП/САУ ГРС СТН-3000-Р
 | Выключатель-автомат PHOENIX CONTACT |  | Выключатель автоматический модульный «Курский электроаппаратный завод» | 
 | Розетка PHOENIX CONTACT |  | Розетка «Курский электроаппаратный завод» | 
 | Модули защиты 220В, 24В, 12В, RS485 PHOENIX CONTACT |  | Устройства защиты от импульсных перенапряжений и помех «Хакель Рос», «ПК ОПТИ» | 
 | Перфорированный короб PHOENIX CONTACT |  | Короб перфорированные «ДКС» | 
 | Монтажная рейка PHOENIX CONTACT |  | Рейка «ДКС» | 
 | Клеммы PHOENIX CONTACT |  | Зажимы наборные «Провенто», «СПб УПП-5» | 
 | Маркировка клемм PHOENIX CONTACT |  | Бирка маркировочная «Провенто», «СПб УПП-5» | 
 | Панель WEINTEK |  | Панель оператора «АТГС.РКУ.001-01.506» | 
 | Источник питания QUINT PHOENIX CONTACT |  | Преобразователь напряжения «ПК ОПТИ» | 
 | Конвертер 110В Traco |  | Преобразователь напряжения «АТГС» | 
 | Коммутатор Ethernet PHOENIX CONTACT |  | Коммутатор Ethernet «ПК ОПТИ» | 
 | Порт-сервер RS-485 MOXA |  | Порт-сервер «ПК ОПТИ» | 
Было
Стало
Notes: И многие другие компоненты, такие как
Коммутаторы, порт-сервера, клеммы, конвертеры

## Slide 13
Универсальный модуль грозозащиты
Предназначен для защиты каналов аналогового ввода, дискретного ввода, аналогового вывода (до 16 каналов)
Модуль релейного вывода
Содержит 8 каналов типа «сухой контакт» с возможностью обводного диода для работы на индуктивную нагрузку.
Интерфейс источника питания
Представлены обычная версия и версия с повышенной мощностью.
Созданы модификации для систем 12 Вольт и 24 Вольта
Компоненты СТН-3000-Р производства АО «АТГС»
Notes: Ряд компонентов был разработан и производится АО «АТГС»

## Slide 14: САУ ГРС и КП СТН-3000-Р с российским контроллером СТН-3000-РКУ
Контроллер
СТН-3000-РКУс
Контроллер СТН-3000-РКУм
Notes: Внешний вид КП телемеханики и САУ ГРС с российскими компонентами и с контроллерами СТН-3000-РКУм и СТН-3000-РКУс соответственно представлены на картинках.

## Slide 15: СЛТМ/САУ ГРС СТН-3000-Р – производство АО «АТГС»
Notes: На систему телемеханики СТН-3000-Р были получены свидетельства об утверждении типа средств измерения и сертификаты соответствия ТР ТС, программное обеспечение КП телемеханики и САУ ГРС СТН-3000-Р внесено в Единый реестр Минкомсвязи программ для ЭВМ и баз данных

## Slide 16: Характеристики СЛТМ/САУ ГРС СТН-3000-Р
Различные каналы связи
Информационные стыки с интеллектуальными приборами на уровне КП ТМ или САУ
Большая функциональность системы
Контроллер СТН-3000-РКУ
Источник питания
Средства связи
Доп. оборудование: преобразователи, модули защиты, панель оператора
Жесткие условия эксплуатации:
  -50°С…+70°С
  Высокая влажность
  Электромагнитные помехи
  Выбросы напряжения
Низкое энергопотребление
Большие коммуникационные возможности
Контролируемый пункт/САУ ГРС СТН-3000-Р
более
2000 КП,
и
400 САУ ГРС
Notes: Системы телемеханики и САУ ГРС СТН-3000-Р сохранили все функциональные характеристики системы СТН-3000, такие как:
Работа по различным каналам связи – выделенному, радиоканалу, каналу спутниковой связи, GSM/GPRS, Ethernet
Использование помехозащищенного протокола обмена данными;
Возможность загрузки программного обеспечения с уровня ПУ ТМ;
Диагностика работы КП ТМ и САУ ГРС
В настоящее время на предприятиях ПАО «Газпром» эксплуатируется более 2000 КП телемеханики и 400 САУ ГРС

## Slide 17: Испытания опытных образцов СЛТМ и САУ ГРС СТН-3000-Р в соответствии с Регламентом
Стендовые испытания
Предварительные испытания
Опытная эксплуатация
Приемочные испытания
Notes: Система телемеханики и САУ ГРС СТН-3000-Р прошли весь комплекс испытаний в соответствии с «Регламентом проведения испытаний опытных образцов систем автоматизации на объектах ПАО «Газпром», включая:
Стендовые испытания;
Предварительные испытания;
Опытную эксплуатацию;
Приемочные испытания

## Slide 18: Приемочные испытания САУ ГРС «СТН-3000-Р» на ГРС Меркульево Брянского ЛПУМГ
2017 год
Notes: Испытания САУ ГРС СТН-3000-Р проходили на ГРС Меркульево Брянского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Москва»

## Slide 19: Приемочные испытания СЛТМ и САУ ГРС СТН-3000-Р
«…рекомендовать к серийному производству и применению на объектах ПАО «Газпром»
Notes: По результатам испытаний СЛТМ и САУ ГРС СТН-3000-Р были рекомендованы к серийному производству и применению на объектах ПАО «Газпром» без замечаний. По результатам испытаний были согласованы соответствующие технические условия на производство СЛТМ и САУ ГРС СТН-3000-Р

## Slide 20: Комплект материальной части (КМЧ) для проведения капитального ремонта САУ ГРС
Notes: Также, был разработан и согласован с профильным департаментом и ДОАО «Газпромцентрремонт» комплект материальной части (КМЧ) для проведения капитального ремонта различных типов САУ ГРС, что позволяет осуществлять поставки САУ ГРС на предприятия ПАО «Газпром» по планам капитального ремонта.

## Slide 21: Заводы-производители ГРС - партнеры АО АТГС
НПП «Авиагаз-Союз+»
Notes: АО «АТГС» изготавливает и осуществляет комплектные поставки САУ ГРС СТН-3000-Р во взаимодействии с основными заводами-изготовителями ГРС:
- Газпроммаш;
Нефтегазоборудование;
Уромгаз;
Авиагаз-Союз+
Газэнергокомплект;
Саратовгазавтоматика

## Slide 22: САУ ГРС СТН-3000/СТН-3000-Р
Технологическое оборудование
Вычислители и корректоры расхода
Передача информации на ДП
Хроматограф
Блок обработки информации
Сенсорная графическая панель оператора
Контроллер СТН-3000-РКУм
Система контроля загазованности, пожарная и охранная сигнализация
для ГРС, УРГ, КРП и ГИС
Notes: Типовая САУ СТН-3000-Р выполняет широкий набор функций, включая управление технологическим оборудованием по заданным алгоритмам, интеграцию приборов учета расхода газа, взаимодействие с локальными системами автоматики и защиты ГРС, предоставление информации оператору ГРС на сенсорной графической панели, а также обмен информацией с диспетчерским пунктом ЛПУ

## Slide 23: Развитие САУ ГРС СТН-3000/СТН-3000-Р
Блок обработки информации для ГРС, КРП и ГИС
Notes: При автоматизации газоизмерительных станций и групных ГРС САУ СТН-3000-Р дополняется блоком обработки информации (БОИ) производства АО «АТГС», который является одним из основных компонентов измерительной системы ГИС или ГРС. БОИ объединяет в единую систему вычислители расхода газа, хроматограф и анализатор точки росы.
БОИ производства АТГС имеет свидетельство об утверждении типа средств измерений и сертификаты соответствия ТР ТС.

## Slide 24: САУ газоизмерительных станций (ГИС)
САУ ГИС «Гайва»
САУ ГИС «Красноуфимск»
САУ ГИС «Алмазная»
САУ ГИС «Яр»
САУ ГИС «Чуй»
СТН-3000
СТН-3000-Р
Notes: АО «АТГС» реализовало ряд САУ газоизмерительными станциями:
Три на базе системы СТН-3000 и
Две на базе системы СТН-3000-Р

## Slide 25: САУ ГРС СТН-3000-Р
Применение стандартных интерфейсов RS-232, RS-485, RS-422 и т.д.
Интеграция с вычислителями расхода газа (SEVC-D, ЕК-260, ЕК-270, Вымпел-500, Суперфлоу-2/2ЕТ/21/23, Turbo Flow UFG)
Возможность дистанционного считывания архивов с вычислителей расхода газа
Интеграция с различными вычислителями расхода газа
25
Notes: В САУ ГРС и САУ ГИС СТН-3000-Р реализована интеграция со всеми основными типами вычислителей и корректоров расхода газа.
В качестве примера приведены реализованные в ООО «Газпром трансгаз Москва» интеграция с приборами:
SEVC-D;
EK-260:
EK-270:
Вымпел-500;
Суперфлоу-2ЕТ;
TurboFlow UFG,

## Slide 26: Развитие САУ ГРС СТН-3000/СТН-3000-Р
Система покадрового видеонаблюдения
Реализовано получение изображений с контролируемого пункта по низкоскоростным каналам связи систем телемеханики
Позволяет получить фотографии контролируемого объекта до, во время и после события (например, срабатывания датчика периметральной сигнализации)
Возможность принятия решения об опасности случившегося события
Реализация в Брянском ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Москва»
Notes: Дальнейшим развитием функциональности САУ ГРС СТН-3000-Р является применение видеокамеры для передачи на уровень ПУ телемеханики/ДП ЛПУ МГ покадровой видеоинформации по низкоскоростным каналам телемеханики о возникновении какого-либо события при срабатывании концевика на калитке или датчика движения. При этом передается несколько кадров до возникновения события, во время события и после события

## Slide 27: САУ ГРС СТН-3000-Р
Единое цифровое пространство
САУ ГРС
ДП ЛПУМГ
ЦДП
Notes: В ходе реализации систем автоматического управления газораспределительной станцией [click] АО «АТГС» решает задачу не только создания надежных локальных систем управления ГРС [click], но и интеграции САУ ГРС в единое цифровое пространство системы автоматизации линейных объектов [click] на уровне линейного производственного управления магистральных газопроводов, [click] а в некоторых случаях, и на уровне всего газотранспортного предприятия.

## Slide 28: САУ ГРС СТН-3000-Р
Единое цифровое пространство
САУ ГРС - одновременно
КП телемеханики
СТН-3000-Р
Notes: Это становится возможным благодаря тому, что САУ ГРС СТН-3000-Р [click] одновременно выполняет функцию КП телемеханики без применения дополнительных технических или программных средств [click]. Это обеспечивает диспетчера ЛПУМГ и службу по эксплуатации ГРС инструментом для полного контроля состояния ГРС, управления технологическим оборудованием, а также дистанционной диагностики оборудования ГРС и является шагом к применению малолюдной технологии за счет обеспечения централизованного управления ГРС. Также, вся информация с ГРС сохраняется в глубоком архиве, что позволяет отслеживать различные тренды изменения параметров, строить аналитики – но это уже задачи диспетчерского управления.

## Slide 29: САУ ГРС СТН-3000-Р
Непосредственный доступ
к архивам
приборов учета газа
Единое цифровое пространство
Notes: На следующем шаге создания интегрированной системы управления был обеспечен расширенный доступ к параметрам вычислителей расхода газа с уровня диспетчера ЛПУМГ, [click] включая сбор архивов по расходу газа за час, за сутки, а также архивов вмешательств. В настоящее время АТГС расширяет перечень вычислителей расхода газа, для которых реализована данная функция.

## Slide 30: Опыт эксплуатации КП ТМ и САУ ГРС «СТН-3000-Р» в ООО «Газпром трансгаз Москва»
№ п/п | Наименование филиала | Кол-во САУ ГРС | Кол-во КП ТМ | Всего
1 | «Брянское ЛПУМГ» | 2 | 12 | 14
2 | «Крюковское ЛПУМГ» | 1 | 0 | 1
3 | «Московское ЛПУМГ» | 6 | 0 | 6
Всего |  | 9 | 12 | 21
30
Notes: И наконец, опыт внедрения - поскольку системы на базе СТН-3000-Р начали внедряться с 2018 года, пока трудно говорить об опыте, но в таблице приведены данные из доклада ООО «Газпром трансгаз Москва» об опыте эксплуатации КП телемеханики и САУ ГРС на предприятии – все системы работают без отказов и без сбоев.

## Slide 31: Спасибо за внимание!
109388, Россия, г. Москва, ул. Полбина, д.11
Тел. /факс: +7 (495) 660-0802
http: www.atgs.ru, e-mail: atgs@atgs.ru
Проектирование
Поставка
Инжиниринг
Монтаж Пуско-наладка
Обучение
Сервис