## Slide 1
Аспекты обращения с производственными металлическими отходами с повышенным содержанием природных радионуклидов
28 марта, 2018
Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы обеспечения безопасности предприятий нефтегазового сектора»
Докладчик: А.Э.КАТКОВ
Технический директор АО «ЭКОМЕТ-С»
Доклад

## Slide 2
Выделение природных радионуклидов при нефтедобыче
Природные радионуклиды находятся повсюду в окружающей среде в динамическом равновесии. Промышленная деятельность человека, в частности – нефте- и газо- добыча, приводит к нарушению этого равновесия, накоплению радионуклидов в повышенных концентрациях.
Поступление в нефтяные и газовые слои радия (226Ra) и его продуктов растворения в соляных рассолах (период полураспада ~1 600 лет).
1
Загрязнение нефти и газа радионуклидами
2
Диффузия радона (222Rn) в нефтяные и газовые слои.
Ключевые факторы загрязнений – наличие в месторождениях нефти и газа богатых ураном глинистых сланцев, соляных отложений и воды.
При разработке месторождений нефти и газа высоки риски загрязнения радиоактивными веществами отходов, образующихся при выполнении ремонтов, замене и выводе из эксплуатации оборудования. Выполнение таких работ требует проведения обязательного дозиметрического контроля и правильного обращения с радиоактивными веществами, чтобы предотвратить их попадание в среду обитания человека.
Ra
226
88
1602 Years
Rn
222
86
3,8 Days
α
α

## Slide 3
На объектах нефтегазового комплекса образуется значительные объемы отходов, часть которых является РВ или РАО
Ежегодно на предприятиях нефтегазового комплекса (НГК) образуется десятки тысяч тонн оборудования и материалов, загрязненных природными радионуклидами
Трубопроводы: насосно-компрессорные трубы (НКТ), гребенки;
Запорная арматура;
Технологическое оборудование: насосы, буллиты, сборники, резервуары и др.;
Нефтешламы.
!
Потенциальные источники производственного облучения работников нефтеперерабатывающих организаций:
промысловые воды, содержащие природные радионуклиды;
загрязненные природными радионуклидами территории (отдельные участки территорий);
отложения солей с высоким содержанием природных радионуклидов на технологическом оборудовании и поверхностях рабочих помещений;
загрязненные природными радионуклидами транспортные средства и технологическое оборудование, направляемые в ремонт и места их временного хранения;
производственные отходы с повышенным содержанием природных радионуклидов.
Категория | Эффективная удельная активность / Мощность гаммы излучения | Особенности обращения с производственными отходами
I | Аэфф <=1,5 / Н <= 0,7 | Транспортировка на свалку общепромышленных отходов, нет контроля по радиационному фактору.
II | 1,5<Аэфф <=10 / 0,7 < Н <= 4,4 | Оформление санитарно-эпидемиологического заключения (СП 2.6.1.758-99)
III | Аэфф > 10 / Н > 4,4 | Низкоактивные радиоактивные отходы (раздел 3.12 СП 2.6.1.799-99)
Категории производственных отходов

## Slide 4
Стратегия обращения с промышленными отходами разных категорий
I
II
III
Аэфф <= 1,5
Н <= 0,7
1,5 < Аэфф <= 10
0,7 < Н <= 4,4
Аэфф > 10
Н > 4,4
Сбор, временное хранение, транспортировка и захоронение на свалках общепромышленных отходов I категории осуществляется без ограничений.
Порядок и условия сбора, временного хранения, транспортировки, переработки и захоронения отходов II категории должны обеспечивать соблюдение дозовых пределов облучения работников организаций и населения, установленные СП 2.6.1.758-99 (НРБ-99).
Обращение с производственными отходами III категории производится в соответствии с требованиями раздела 3.12 СП 2.6.1.799-99 (ОСПОРБ-99) по обращению с низкоактивными радиоактивными отходами. Такие РАО подлежат захоронению в специальных пунктах НО РФ.
Для обеспечения контроля за этими показателями, на Предприятии должны присутствовать соответствующие Документы:
В проектной документации предприятия – раздел «Требования радиационной безопасности», где определены плановые объемы и категории отходов, порядок обращения, транспортировки и захоронения, а также планового и аварийного образования радиоактивных отходов.
Проектная документация на захоронение отходов II категории.
Программа производственного контроля, которая включает в себя дозиметрические, радиометрические и спектрометрические измерения. Этот документ должен быть у самой НК и у подрядчиков, которые выполняют работы в ходе которых образуется II и III класс отходов. Программа должна быть согласована с главврачом территориального органа Госсанэпидемнадзора. Измерения при этом проводятся силами аккредитованных лабораторий радиационного контроля.
Радиационно-гигиенический паспорт.
Протокол измерений – документ в котором указываются результаты радиационных измерений в соответствие с программой производственного контроля.
Категории производствен-ных отходов | Аэфф – эффективная удельная активность Н – мощность гамма-излучения | Требования к порядку и условиям обращения с производственными отходами, содержащими РАО категорий I-III

## Slide 5
Цена операции по захоронению РАО составляет
~140 тыс. руб. за 1 м3
(без учета транспортировки)
Особенности захоронения РАО категории III
Меры по приведению к критериям приемлемости
Тариф1 Национального оператора РАО:
42,5 тыс. руб. за 1 м3
Передача отходов, содержащих РАО, на захоронение без предварительной переработки – затратная процедура.
Предварительная переработка металлических отходов, содержащих РАО, позволяет значительно (х5) уменьшить объем отходов для передачи на захоронение Национальному оператору.
Чистый металл
РАО
Экономически целесообразно производить переработку металлических отходов, содержащих РАО, с целью уменьшения объемов отходов для захоронения и возврата очищенного металла в промышленность.
!
(1) – Тариф для предприятий Атомной отрасли, для остальных предприятий тариф будет выше на инвестиционную составляющую.
Акт сдачи РАО
Санитарно-гигиенический паспорт
Для соблюдения требований регуляторов рекомендуем предприятию-заказчику включать в состав конкурсной документации и ТЗ требования для подрядчиков по предоставлению следующих документов:
Санитарно-гигиенический паспорт очищенного металла;
Акт сдачи РАО Национальному оператору РФ.
Контейнеры для транспортировки РАО
Переработка
Без переработки

## Slide 6
Проверить в проектной документации предприятия наличие раздела «Требования радиационной безопасности», в котором должны быть определены плановые объемы и категории отходов, порядок обращения, порядок транспортировки и захоронения, а также объем планового и аварийного образования радиоактивных отходов. В случае, если проектом не предусмотрено наличие отходов II и III категории, а по факту они присутствуют, что подтверждается данными ежегодного радиометрического контроля состояния работников /производственных площадей, то в проект необходимо внести изменение или дополнение.
Разработать программу производственного контроля, которая включает в себя дозиметрические, радиометрические и спектрометрические измерения. Программа производственного контроля должна быть согласована с главврачом территориального органа Госсанэпидемнадзора. Измерения при этом проводятся силами аккредитованных лабораторий радиационного контроля.
Паспортизировать каждую партию РАО силами аккредитованных лабораторий радиационного контроля с выдачей радиационно-гигиенического паспорта.
Организовать заполнение протоколов измерений в соответствие с программой производственного контроля.
Попадание радиоактивных отходов на полигоны ТБО, а в худшем случае – в окружающую среду.
Использование загрязненных НКТ в промышленности.
Опасность для жизни и здоровья гражданам РФ.
Существующая практика обращения с промышленными отходами на объектах НГК
Накопление НКТ
Механическая очистка от солевых отложений
Возврат НКТ в производство / сдача в металлолом
Передача отходов на полигоны ТБО
Риски неконтролируемого распространения радиоактивных отходов
Ответственность
руководителей предприятий НГК
!
Организация работ по обращению с РАО на предприятиях НГК сейчас
Для целей исполнения требований федерального законодательства в части обращения с радиоактивными отходами предприятиям НГК необходимо:

## Slide 7
Внесены поправки в Федеральный классификационный каталог отходов (приказ № 242 от 22.05.2017 г) б/у трубы отнесены к отходам IV класса опасности.
С 2017 г. значительно увеличилось число проверок на объектах переработки б/у труб, что несет в себе риск выявления фактов нарушений требований обращения с РВ и РАО, из-за их возможного загрязнения природными радионуклидами.
СанПиН
Обеспечение радиационной безопасности при использовании металлических отходов с повышенным содержанием природных радионуклидов в качестве металлолома должно осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома».
ФЗ 190
Ответственность за нарушение требований в области обращения с радиоактивными отходами устанавливается Ст. 32 Гл. 6 ФЗ-190: Лица, виновные в нарушении установленных настоящим ФЗ и иными нормативными правовыми актами РФ требований в области обращения с радиоактивными отходами, несут гражданско-правовую, уголовную, административную, дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
УК РФ
В УК РФ ряд статей устанавливает ответственность за нарушение требований в области обращения с радиоактивными отходами1.
Требования законодательства
Новые требования регуляторов
(1)
Нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ) наказывается лишением свободы на срок до 5 лет.
Сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды (ст. 237 УК РФ) наказывается принудительными работами на срок до пяти лет.
Незаконные приобретение, хранение, использование, передачу или разрушение ядерных материалов или радиоактивных веществ (ст. 220 УК РФ) наказывается лишением свободы на срок до 7 лет.
Статья 247 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил обращения (на всех его этапах) с опасными веществами и отходами сроком до 8 лет.
Усиление требований регулятора в области обращения с отходами НГК

## Slide 8
Решение
суда
Суд
Прокурорская проверка
Передача нефтедобывающей компанией продуктов нефтепереработки подрядчику без составления паспорта опасных отходов. Из-за отсутствия у подрядчика необходимых документов он не исполнил условия договора и разместил отходы на промплощадке сроком более 3-х лет.
Обзор реальных прецедентов, имеющих место в практике обращения с промышленными отходами в нефтегазовом секторе:
1
освободить промплощадку от нефтесодержащих отходов;
привлечь заказчика (нефтедобывающую компанию) к административной ответственности.
Размещение нефтедобывающей компанией на своих лицензионных участках неучтенных нефтебуровых отходов. При этом Управление территориального Росприроднадзора согласовывало проекты рекультивации нефтебуровых отходов в уведомительном порядке, без прохождения государственной экологической экспертизы, что привело к неконтролируемому обращению с опасными производственными отходами и буровым шламом и образованию большого количества несанкционированных свалок на территориях лицензионных участков.
2
Рекомендация Министру природных ресурсов и экологии:
освободить от должности руководителя территориального Управления Росприроднадзора.
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации от 07.12.2017 с начала 2018 года Федеральной службой по надзору в сфере природопользования проводятся проверки соблюдения промышленными предприятиями экологических норм и требований. Объектами проверок стали наиболее крупные организации, занимающиеся сбором, обработкой, утилизацией (реставрацией) отработанных труб нефте- и газо- проводов.
Основное внимание уделяется применяемым способам очистки поступающих на реставрацию отработанных труб.
3
Результат
проверки
Служебная проверка Росприроднадзора
Наказания были бы куда жестче, если бы в результате проверок было выявлено в отходах наличие радиоактивных веществ.
!
Последствия неисполнения законодательства в сфере обращения с РАО

## Slide 9
5. Система учета и контроля РВ и РАО на предприятиях должна быть обеспечена в соответствии с Федеральными нормами и правилами5.
4. В соответствии с требованиями законодательства и федеральных норм и правил3 металл, получаемый в результате переработки для дальнейшего использования в промышленности или реализации на рынке должен соответствовать требованиям СанПиН4
3. Удаляемые РАО должны быть переведены в кондиционированное состояние в соответствии с рекомендациями по установлению критериев приемлемости для хранения и захоронения и переданы в сертифицированных контейнерах на захоронение Национальному оператору (НО).
1. Переработку НКТ, загрязненных природными радионуклидами, и иных отходов с повышенным содержанием природных радионуклидов разрешено осуществлять только на предприятиях, имеющих Лицензии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на обращение с радиоактивными отходами1.
2. Предприятия, выполняющие переработку, должны иметь необходимые площади для хранение РАО сроком до 5 лет, Лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на обращение с радиоактивными отходами при их хранении, переработке и транспортированию и выполнять соответствующие требования2.
Необходимые меры по исключению рисков
распространения радиоактивных отходов
«ЭКОМЕТ-С» готов обеспечить предприятиям нефтегазового сектора полный комплекс мер по исключению технологических и правовых рисков при обращении с промышленными радиоактивными отходами.
Требования
к исполнителю
Требования к ТЗ
Система учета РВ и РАО
В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области использования атомной энергии НП 020-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование твердых радиоактивных отходов».
Требования безопасности Федеральных норм и правил НП-058-04 «Обращение с радиоактивными отходами. Общие положения».
Федеральный закон РФ от 11 июля 2011 года № 190-ФЗ «Об обращении с радиоактивными отходами».
СанПиН 2.6.1.993-00 «Гигиенические требования к обеспечению радиационной безопасности при заготовке и реализации металлолома».
Федеральные нормы и правила НП-067-11 «Основные правила учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в организации».

## Slide 10
В результате применения механической очистки и переплавки чистый материал возвращается заказчику, а загрязненный передается на захоронение Национальному оператору.
43,575 т | 137Cs-<6 Бк/кг 226Ra – 2271 Бк/кг 232Th – 976 Бк/кг 40K -< 90 Бк/кг
13,141 т | 137Cs-<6 Бк/кг 226Ra – 12650 Бк/кг 232Th – 4003 Бк/кг 40K -< 90 Бк/кг
25,1 т | 137Cs-<6 Бк/кг 226Ra – 11500 Бк/кг 232Th – 4219 Бк/кг 40K -< 90 Бк/кг
Передача НКТ на переработку
в соответствие с ТЗ
Материалы подлежат приведению к критериям приемлемости для передачи на захоронение Национальному оператору.
РВ
РАО
РАО
Переработка НКТ нефтяной компании в 2017 г. выявила загрязнение
природными радионуклидами.
Разовый случай или регулярная потребность?
Детальная диагностика
Сортировка
Резка и очистка
внутреннего шлама
Перевозка
(длина: 12 м)
Компактирование, кондиционирование/ подготовка к передаче НО РАО
Механическая чистка
Переплавка
13,141 т
РАО
31,815 т
Загрязненные
36,86 т
Чистые НКТ
(длина: 0,6–1 м)
15,751 т
16,064 т
РАО
Чистые слитки после переплавки
52,924 т
Возврат чистого металла
в производство
81,816 т
РВ и РАО

## Slide 11
Вывод из эксплуатации сооружений и оборудования, загрязненных РВ
Переработка НКТ с применением разных технологий
Консалтинг в сфере
обращения РВ и РАО
Структура услуг «ЭКОМЕТ-С»
Разработка проекта ТЗ и рекомендаций к конкурсной документации на переработку НКТ
Разработка и внедрение на предприятии системы учета и контроля РВ и РАО
Консультации по отдельным запросам и заданиям клиентов
Переработка НКТ с переплавкой части отходов на площадке ЭКОМЕТ-С
Услуги «ЭКОМЕТ-С»
Консалтинг
Переработка НКТ
Рекультивация
Переработка НКТ методом механической очистки на площадке ЭКОМЕТ-С
Проектирование технологического раздела проекта вывода из эксплуатации
Управление полным циклом работ по выводу из эксплуатации объектов, загрязненных РВ. Рекультивация территорий.
Переработка нефтяных шламов

## Slide 12
Входной радиометрический контроль
Промежуточный радиометрический контроль
Промежуточный радиометрический контроль
Принципиальная схема переработки металлических РАО по технологии ЭКОМЕТ-С
Доставка МОЗРВ
Выходной радиометрический контроль слитков металла
Фрагментация, сортировка
Глубокая дезактивация
Переплавка
Н = 400 мм
DH = 440 мм
DL = 390 мм
Собственный автомобильный парк, лицензия на перевозку особо опасных грузов, сертифицированные контейнеры. Договорные отношения с ж/д перевозчиком на перевозку особо опасных грузов.
!
В результате глубокой дезактивации и переплавки образуются ТРО (ТРО заказчика и ТРО исполнителя).
!
Реализация чистого металла, снижение затрат Заказчика на сумму реализованного металла и сокращение объема ТРО для захоронения.
Приведение к критериям приемлемости. После 5-летнего хранения сортировка и реализация металлолома. Сдача остатков ТРО Национальному оператору.
!
!
!
В качестве базового сценария ЭКОМЕТ-С предлагает рассмотреть вариант переработки с 5-летним хранением на площадке ЭКОМЕТ-С с последующей сортировкой и сдачей Национальному оператору.
Использование в промышленности без ограничений
< 0,2 мкЗв/ч
Выдержка на площадке временного хранения (5 лет)
1-2 мкЗв/ч
Схема переработки с переплавкой1:
Схема без переплавки представлена на сл. слайде.

## Slide 13
О компании АО «ЭКОМЕТ-С»
Компания «ЭКОМЕТ-С» создана в 1994 г. для реализации природоохранных и экологических мероприятий в области комплексного решения задач по обращению с твердыми радиоактивными отходами, образующимися при эксплуатации предприятий ядерно-энергетического и топливного комплекса.
Основной деятельностью «ЭКОМЕТ-С» является оказание услуг по переработке и утилизации металлических отходов, загрязненных радиоактивными веществами (МОЗРВ) в целях уменьшения объема твердых радиоактивных отходов (ТРО) направляемых на захоронение, и возврата металла в промышленность для неограниченного использования.
«ЭКОМЕТ-С» разработана уникальная технология1 переработки и утилизации, позволяющая:
значительно сократить объем МОЗРВ, направляемый на захоронение;
вернуть значительную часть металла в промышленность для неограниченного использования;
существенно уменьшить суммарные затраты на переработку и захоронение ТРО.
Технология основана на использовании на заключительной стадии переработки способа переплавки и полностью соответствует действующим в нормативным документам федерального уровня ОСПОРБ-99/2010 и СПОРО-2002.
Сосновый Бор

## Slide 14
Единственный в РФ
Наши преимущества
АО «ЭКОМЕТ-С» – единственное специализированное предприятие в Российской Федерации по обращению с МОЗРВ.
Все Лицензии
Стандарты ISO
Собственное производство
Собственные контейнеры
Уникальный опыт
АО «ЭКОМЕТ-С» имеет статус эксплуатирующей организации, необходимые лицензии и разрешения от надзорных и контролирующих органов.
АО «ЭКОМЕТ-С» имеет экологический сертификат соответствия системы экологического менеджмента предприятия требованиям международного стандарта ISO 14001:2004.
АО «ЭКОМЕТ-С» имеет собственные производственные мощности по переработке твердых отходов, загрязненных радиоактивными веществами, с низким уровнем активности (до 0,30 мЗв/ч), расположенные в г. Сосновый Бор Ленинградской области.
АО «ЭКОМЕТ-С» располагает собственным парком транспортных контейнеров типа КТБН-3000 (объем – 2,0 м3, грузоподъемность – 3 т) и УКТН-24000 (объем – 32,2 м3, грузоподъемность – до 20 т), имеющих сертификат-разрешение на использование в качестве промышленной упаковки для перевозки низкоактивных ТРО.
АО «ЭКОМЕТ-С» имеет опыт обращения с производственными отходами и грунтами, загрязненными природными радионуклидами.

## Slide 15
Услуги для предприятий нефтегазового сектора
Март, 2018
АО «ЭКОМЕТ-С»
188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл., а/я 221/5
тел.: +7 (81369) 2-76-22; +7 (812) 309-88-97 (доб. 150)
факс: +7 (81369) 2-83-49; +7 (81369) 4-23-03
www.ecomet-s.ru e-mail: eco@ecomet-s.ru
Мы будем рады видеть вас в числе наших клиентов!
Добро пожаловать!
АО «ЭКОМЕТ-С»
+7 (81369) 2-76-22
+7 (812) 309-88-97 (доб. 150)
www.ecomet-s.ru