## Slide 1
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИЗНЕСС-ПРОЦЕССА ЭКСПЕРТИЗЫ ПАО «ГАЗПРОМ»
Notes: Уважаемые коллеги, добрый день!

## Slide 2: ТЕКУЩИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
Notes: Основные виды деятельности ПАО «Газпром», в том числе Добыча, Транспортировка и Подача газа российским и зарубежным потребителям начинается с разработки и реализацией проектной документации.
Сложившаяся экономическая ситуация последних лет характеризуется значительными финансовыми ограничениями и необходимостью существенно оптимизировать инвестиции.
Сложившаяся политическая ситуация диктует необходимость не только внедрения новых технологий и безусловное обеспечение безопасного функционирования объектов топливно-энергетического комплекса, но и сокращение сроков реализации проектов от рождения инвестзамысла до его непосредственной реализации, и это в условиях постоянного обновления нормативной базы.

## Slide 3: ТЕКУЩИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ПАО «ГАЗПРОМ»
РЕШЕНИЕ ПАО «Газпром»
от 5 до 22 месяцев
НАЧАЛО экспертизы ПАО «Газпром»
Notes: Тем не менее, статистика показывает, что для проектов, утвержденных за период с начала 2015 года по октябрь 2016 года, время, затраченное только непосредственно на экспертизу Инвестора и доработку проекта Проектировщиком под руководством Заказчика, составляло от 5 до 22 месяцев (почти 2 года!).
Одной из важнейших причин приведенного результата является недостаточно качественная подготовка представляемой документации на экспертизу и, как следствие, ее неоднократный возврат на доработку с многочисленными замечаниями.
Конечно, можно сказать, что качество проекта – это заслуга проектной организации. Но, обращаю Ваше внимание! - основу любого проекта составляют исходные данные. От уровня подготовленности Заданий (постановка задачи) и Технических требований на проектные работы (проработка оптимальных решений для сокращения капитальных затрат) напрямую зависит результат проектных работ и, в конечном счете, инвестиционного процесса в целом. А это - зона ответственности Заказчика, функции которого выполняют, в том числе, и эксплуатирующие организации.
Другая проблема заключается в недостаточном контроле со стороны Заказчика в части учета типовых замечаний Инвестора при подготовке проектной документации к экспертизе ПАО «Газпром».

## Slide 4: АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ
Типовые замечания к проектной документации
отсутствие правоустанавливающих документов на объекты основных средств, подлежащих реконструкции
отсутствие Актов обследования существующих объектов
отсутствие обоснований по принятым производительностям ГРС
не оптимальность технических решений
необходимость замены импортных МТР
некорректность сметных расчетов
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИЗНЕСС-ПРОЦЕССА ЭКСПЕРТИЗЫ ПАО «ГАЗПРОМ»
Notes: Анализ результатов экспертизы проектов строительства и реконструкции ГРС, поступавших на рассмотрение за последние два года, определил следующие типовые замечания к проектной документации:
- отсутствие правоустанавливающих документов на объекты основных средств, подлежащих реконструкции;
- отсутствие Актов обследования существующих объектов;
- отсутствие обоснований по принятым производительностям ГРС;
- не оптимальность технических решений;
- необходимость замены импортных МТР;
- некорректность сметных расчетов.

## Slide 5: ОТСУТСТВИЕ ПРАВОУСТОНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ НА ОБЪЕКТЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ РЕКОНСТРУКЦИИ
Балансовая принадлежность оснащаемых объектов с приложенными подтверждающими документами (свидетельство о регистрации прав собственности, договор аренды между ПАО «Газпром» и Дочерним обществом)
Отсутствие ведомости земель, подлежащих отводу, и согласований собственников земельных участков
Отсутствие ТУ на пересечение проектируемыми кабельными линиями существующих инженерных сетей
Отсутствие Актов обследования существующих объектов, документально подтверждающих запроектированные объемы работ по реконструкции
Notes: По сбору исходных данных:
Основным болевым вопросом остается вопрос балансовой принадлежности реконструируемых объектов.
До настоящего момента на рассмотрение поступает проектная документация, которая не содержит информацию о балансовой принадлежности оснащаемых объектов с приложенными подтверждающими документами, такими как свидетельство о регистрации прав собственности, договор аренды между ПАО «Газпром» и Дочерним обществом.
В процессе экспертизы выясняется, что часть объектов, реконструируемых в составе инвестиционной программы ПАО «Газпром», является собственностью Дочерних организаций и подлежит финансированию счет собственной инвестиционной программы Дочернего Общества.
Ввиду того, что лимиты, заложенные в инвестиционной программе ПАО «Газпром», распространяются только на объекты Общества, требуется дополнительный сбор исходных данных, разделение объемов работ и пересчет сметной документации.
Следующий весомый вопрос касается информации по землям, подлежащим отводу.
Отсутствие согласований собственников земельных участков может повлечь изменение технических решений (как пример перетрассировка газопровода-отвода, кабельных линий и т.д.), увеличение капитальных вложений и затягивание реализации проекта на неопределенный срок.
В дополнение стоит отметить, что в материалах проектов зачастую не представлены Технические условия на пересечение проектируемых инженерных коммуникаций с существующими.
Отсутствие указанных ТУ влияет на оценку выбранных проектных решений, увеличивает сроки проектирования, влечет риск увеличения стоимости строительства относительно утвержденной сметной стоимости.
Отсутствуют Акты обследования существующих объектов, документально подтверждающие запроектированные объемы работ по реконструкции. В частности при реконструкции ГРС, с учетом строительства новой ГРС, требуется предоставление характеристик существующей ГРС (включая дом операторов) с материалами обследования и информацией о дальнейшем использование или демонтаже (ликвидации) с ответствующим указанием объемов демонтажных работ.
В соответствии с требованиями пункта 6 СТО Газпром 063-2009 объекты, не относящиеся к объектам основных средств ОАО «Газпром», следует исключать из объектов реконструкции проектной документации.

## Slide 6: ОТСУТСТВИЕ ОБОСНОВАНИЙ ПО ПРИНЯТЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЯМ ГРС
ОТСУТСТВИЕ В ПРОЕКТЕ ДОКУМЕНТАЛЬНО ПОДТВЕРЖДЕННЫХ ФАКТИЧЕСКИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ ОБЪЕМОВ ГАЗА ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ГРС
НЕОБОСНОВАННОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ЧАСТИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ГРС И ВЫБОРЕ ДИАМЕТРА
ГАЗОПРОВОДА-ОТВОДА
ОТСУТСТВИЕ ОСНОВНОГО ЭФФЕКТООБРАЗУЮЩЕГО ФАКТОРА ПРОЕКТА
Существующая ГРС
Согласно Техническим требованиям
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БИЗНЕСС-ПРОЦЕССА ЭКСПЕРТИЗЫ ПАО «ГАЗПРОМ»
Notes: Отсутствие обоснований по принятым производительностям ГРС, а именно, отсутствие подтверждения администрациями регионов обязательств по подготовке потребителей к приему обозначенных объемов газа и гарантии их оплаты. Следствием является определение эффективности при реализации проектов не представляется возможным.
В качестве примера хочу привести объект «Реконструкция ГРС г. Родники Ивановской области», который находился на рассмотрении в 2015 году.
Ключевыми вопросами, требующими детальной проработки, являются:
1. По мнению Департамента (О.Е. Аксютин) в соответствии с разработанной АО «Газпром промгаз» в 2012 году Генеральной схемой газоснабжения и газификации Ивановской области перспективная производительность ГРС г. Родники - 46,4 тыс. м³/час. В настоящее время производительность ГРС - 21 тыс. м³/час. В связи с этим, принятая в проекте производительность ГРС (70 тыс. м³/час) является завышенной.
С учетом увеличения производительности ГРС, проектом предусмотрено строительство газопровода-отвода Ду 300 мм протяженностью 2,065 км взамен существующего Ду 200 мм. По экспертной оценке подача газа через ГРС г. Родники в объеме 46,4 тыс. м³/час возможна по существующему газопроводу-отводу Ду 200 мм.
2. По мнению Департамента (В.Ю. Хатьков) объем поставки газа потребителям является основным эффектообразующим фактором рассматриваемого проекта и требует подтверждения следующими обосновывающими данными:
- о фактических объемах поставки газа через действующую ГРС за последние 5 лет;
- обоснованием Администрацией муниципального образования «Родниковский муниципальный район» Ивановской области перспективных годовых (а не часовых) объемов с указанием существующих и прогнозных потребителей на горизонте расчета.
В данном случае, хочу обратить Ваше внимание на следующие детали вопроса:
- Генеральная схема газоснабжения, утвержденная в 2012 году (а разрабатывалась она как минимум год), к 2015 году с большой долей вероятности утратила свою актуальность в плане перспективных нагрузок. Наиболее достоверной информацией о реальной потребности газа в регионе располагает ООО «Газпром межрегионгаз», так как все, заявления на выдачу Технических условий на подключение поступают в Облгазы, а техническая возможность подачи газа в обязательном порядке согласовывается с Трансгазами;
- второй немаловажный момент в сегодняшней общей экономической ситуации - это не только обоснованность запросов потребителей газа, но и готовность к оплате поставляемого газа.

## Slide 7: ОТСУТСТВИЕ ОБОСНОВАНИЙ ПО ПРИНЯТЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЯМ ГРС
Пример технологического блока ГРС из отдельных модулей
Предлагаемый путь решения вопроса дальнейшей реализации проекта «Реконструкция ГРС г. Родники Ивановской области»
Реализацию Объекта предлагается осуществить по модульной схеме. Указанная схема предполагает наличие площадки ГРС с инфраструктурой, спроектированной на полную (максимальную) производительность ГРС, и нескольких съемных технологических модулей, содержащих основные узлы и системы ГРС. Каждый из модулей может работать в составе ГРС независимо от остальных модулей. В случае необходимости схема позволяет наращивать производительность ГРС от минимального значения – при вводе в эксплуатацию, до проектного – в процессе эксплуатации. Учитывая, что перспективные объемы подачи газа подлежат актуализации, производительность модулей будет определена в разрезе существующих годовых объемов подачи газа и подтвержденных прогнозных объемов с учетом их наращивания.
Notes: В настоящее время в адрес Департамента (А.Б. Скрепнюк) и Департамента (В.А. Михаленко) обратилось ООО «Газпром центрремонт» (Заказчик) о целесообразности дальнейшей реализации проекта и необходимости внесения изменения в задание на проектирование.
В соответствии с предложением Департамента (В.А. Михаленко) реализацию Объекта предлагается осуществить по модульной схеме. Указанная схема предполагает наличие площадки ГРС с инфраструктурой, спроектированной на полную (максимальную) производительность ГРС, и нескольких съемных технологических модулей, содержащих основные узлы и системы ГРС. Каждый из модулей может работать в составе ГРС независимо от остальных модулей. В случае необходимости схема позволяет наращивать производительность ГРС от минимального значения – при вводе в эксплуатацию, до проектного – в процессе эксплуатации.
Учитывая, что перспективные объемы газопотребления подлежат актуализации, производительность модулей будет определена в разрезе существующих годовых объемов газопотребления и подтвержденных прогнозных объемов с учетом их наращивания.
На текущий момент на обращение Департамента (А.Б. Скрепнюк) о внесении изменений в Задание на проектирование в части производительности ГРС с учетом реализации проекта по модульной схеме получено одобрение заместителя Председателя Правления Виталия Анатольевича Маркелова (Поручение 03-10276 от 10.10.2016).

## Slide 8: НЕ ОПТИМАЛЬНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
нерациональное использование земельных участков
S= 2 914,5 м²
S= 1 287,7 м²
Notes: На основании СП 18.13330.2011 «Генеральный план промышленных предприятий» Актуализированная редакция СНиП II-89-80*, минимальная площадь застройки площадки ГРС должна быть не менее 30%.
По факту в проектах полезная площадь занимаемых земель на площадках ГРС, как правило, составляет не более 15% и расстановка оборудования и блоков ГРС выполняется без учета рекомендаций Унифицированных проектных решений, разработанных АО «Газпром Промгаз».
Как пример приведу проектные решения, представленные АО «Газпром Промгаз» (!) по объекту «Реконструкция газопровода-отвода и ГРС Ленинское» (Заказчик ОсОО «Газпром Кыргызстан»).
ГРС блочно-комплектного исполнения, полной заводской готовности, производства ООО «Завод Нефтегазоборудование», г. Саратов, со следующими характеристиками:
- проектная производительность -10 тыс.м³/час;
- максимальное давление на входе - 5,4 МПа;
- минимальное давление на входе - 2,0 МПа.
ГРС имеет два выхода с выходным давлением 0,3 МПа и 1,2 МПа.
Форма обслуживания - вахтенная.
На слайде показаны два варианта компоновки оборудования на площадке ГРС.
В результате продолжительных «боев» и фактически перепроектирования, выполненного экспертизой, а именно: вынос КТП за территорию площадки и перенос емкости сбора конденсата без нарушения допустимых противопожарных расстояний, удалось уменьшить территорию проектируемой ГРС более, чем в два (!) раза, что значительно повлияло на стоимость проекта.
В дополнение хочу обратить внимание, что на основании СНиП 2.05.02-85 или СНиП 2.05.07-91 внутриплощадочные проезды должны быть шириной 4,5м, а на основании ст.98 Федерального закона №123-ФЗ допускается 3,5м.
Кроме того, допускается размещение осветительных приборов на молниеприемной мачте и при компактном расположении оборудования на площадках ГРС достаточно одной молниеприемной мачты.

## Slide 9: НЕОБОСНОВАННОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Notes: Необоснованное применение на площадках ГРС систем очистки дождевых сточных вод и сетей внешней канализации.
Еще один пример не рационального отвода земель.
В данном случае на территории ГРС запроектирована комплексная система очистки ливневых стоков.
На основании п. 6 СТО Газпром 2–1.19–519–2010 «Требования по охране окружающей среды к системам канализации площадочных сооружений объектов ОАО «Газпром» и выбору очистных сооружений ливневых стоков», из проектной документации следует исключить систему очистки дождевых сточных вод и сети внешней канализации, как необоснованное избыточное решение.
Помимо этого, при выносе БКЭС за территорию ГРС, возможно уменьшение площадки ГРС, как и в предыдущем примере, почти в два раза.

## Slide 10: НЕОБОСНОВАННОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Необоснованное применение теплоизоляции с обогревом одорантопроводов
(ТУ 51-31323949-2003 «Одорант природный ООО «Оренбурггазпром» в приложении А представлены Физико-химические свойства меркаптанов, входящих в состав
природного одоранта.)
Notes: Часто встречающееся в проектах избыточное решение!
Необоснованное применение теплоизоляции с обогревом одорантопроводов (ТУ 51-31323949-2003 «Одорант природный ООО «Оренбурггазпром» в приложении А представлены Физико-химические свойства меркаптанов, входящих в состав природного одоранта.) С целью подтверждения технических решений, примененных в проекте, необходимо представлять паспорт на одорант планируемый к использованию на объектах проектирования.
Все приведенные выше примеры необоснованных, избыточных технических решений автоматически влияют на сметную составляющую проекта, которая так же подлежит корректировке и, как следствие всё в комплексе ведет к затягиванию или вообще отмене реализации проекта.

## Slide 11: АКТУАЛЬНОСТЬ ЗАДАНИЯ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
!
Руководствуясь п. 4.2.1.1 «Регламента по формированию и реализации инвестиционных программ ПАО «Газпром» от 12.11.2015 № 661, на экспертизу необходимо представлять проектную документацию, срок действия Задания которой, не превышает 3 лет с момента утверждения.
В случае непредставления Заказчиком проектной документации на экспертизу ПАО «Газпром» в течение 3 лет с момента утверждения Задания на проектирование – срок его действия должен быть продлен или Задание на проектирование должно быть переутверждено в установленном порядке. При отсутствии необходимости корректировки и переутверждения Задания на проектирования – срок его действия продлевается на период, согласованный с профильным структурным подразделением.
Notes: Вопрос, требующий особого внимания.
Сроки реализации проекта во многом зависят от актуальности проектных решений.
Тем не менее, до настоящего времени на экспертизу поступают проекты, Задания на проектирования по которым датируются 2007, 2008 и прочими ранними годами.
Прошу обратить внимание, что согласно Регламенту по формированию и реализации инвестиционных программ ПАО «Газпром» от 12.11.2015 № 661, являющегося базовым нормативом для Газпрома, на экспертизу необходимо представлять проектную документацию, срок действия Задания которой не превышает 3 лет с момента его утверждения. А это значит, что уже надо задуматься о проектах, начатых в 2013 году.
В случае непредставления Заказчиком проектной документации на экспертизу ПАО «Газпром» в течение 3 лет с момента утверждения Задания на проектирование – срок его действия должен быть продлен или Задание на проектирование должно быть переутверждено в установленном порядке.
При отсутствии необходимости корректировки и переутверждения Задания – срок его действия продлевается на период, согласованный с профильным структурным подразделением.
Несоблюдение указанных положений потребует дополнительного времени и сдвинет дату утверждения проекта.
Считаем необходимым провести работу по выявлению и актуализации устаревших Заданий.

## Slide 12: ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СОКРАЩЕНИЯ СРОКОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
На стадии формирования Технических требований:
- не указывать производительность и марку ГРС, во избежание увеличения срока проектирования в случае возникновения необходимости внесения изменений в Задание
- отслеживать балансовую принадлежность реконструируемых объектов
- в технические требования включать рекомендации: «при разработке проекта рассматривать альтернативные варианты технических и строительных решений, принимать наименее затратные варианты»
Производительность ГРС определять проектными решениями и на основании официальных писем ООО «Газпром межрегионгаз» и Администраций областей РФ, подтверждающих перспективные объемы газопотребления и готовность потребителя к оплате поставляемого газа
Целесообразность реконструкции должна быть подтверждена Актами обследования существующих объектов, представленными в составе материалов проекта.
Расширить предпроектную стадию в части разработки обоснования инвестиций (ОИ) для подтверждения необходимости реализации проекта в задуманном виде
Рассматривать вариант применения ГРС со схемой исполнения, позволяющей поэтапное наращивание производительности объекта в процессе эксплуатации.
Не допускать включение в проектную документацию объектов, не подтвержденных технологической необходимостью.
Notes: Аналитическая работа, проведенная экспертным блоком, выявила следующие направления, по которым возможна оптимизация сроков реализации и стоимости проектов.
• На стадии формирования Технических требований:
- не указывать производительность и марку ГРС, во избежание увеличения срока проектирования в случае возникновения необходимости внесения изменений в Задание;
- отслеживать балансовую принадлежность реконструируемых объектов.
- в технические требования включать рекомендации: «при разработке проекта рассматривать альтернативные варианты технических и строительных решений, принимать наименее затратные варианты».
• Производительность ГРС определять проектными решениями и на основании официальных писем ООО «Газпром межрегионгаз» и Администраций областей РФ, подтверждающих перспективные объемы газопотребления и готовность потребителя к оплате поставляемого газа.
• Целесообразность реконструкции должна быть подтверждена Актами обследования существующих объектов, представленными в составе материалов проекта.
• Считаем целесообразным расширить предпроектную стадию в части разработки обоснования инвестиций (ОИ) для подтверждения необходимости реализации проекта в задуманном виде.
• Рассматривать вариант применения ГРС со схемой исполнения, позволяющей поэтапное наращивание производительности объекта в процессе эксплуатации.
• Не допускать включение в проектную документацию объектов, не подтвержденных технологической необходимостью.
В заключении хочу сказать, что результат нашей совместной работы зависит не только от соблюдения нормативных требований и регламентных процедур в процессе реализации проекта, но и от ответственного, неформального, подхода на всех этапах: от рождения проекта до его непосредственной реализации.

## Slide 13
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
Счеревская Марина Владимировна
Главный эксперт Департамента (А.Б. Скрепнюк)
ПАО «Газпром»
Notes: БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!