## Slide 1
Типовые технические решения по строительству заправок КПГ/СПГ
2018 г.
«КРИОГЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
г.Санкт-Петербург

## Slide 2
Типовые технические решения по строительству заправок КПГ/СПГ
ПРЕИМУЩЕСТВА КриоАЗС
Отсутствие необходимости подключения к газопроводу
Возможность заправки КПГ и СПГ
Минимальное энергопотребление
Простота эксплуатации

## Slide 3
Типовые технические решения по строительству заправок КПГ/СПГ
ОБОРУДОВАНИЕ
Площадка АЦ СПГ с весами
Резервуар хранения СПГ
Насос СПГ, центробежный погружной
Заправочная колонка СПГ
Насос СПГ, поршневой высокого давления
Заправочная колонка КПГ
Аккумуляторы КПГ
Подогреватель КПГ
Газоприоритетная панель
Испаритель СПГ (высокого давления)
Компрессор отпарного газа

## Slide 4
Типовые технические решения по строительству заправок КПГ/СПГ
ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Блок приемки СПГ (площадка для АЦ СПГ с весами)
Автомобильные весы, грузоподъемность 40 т, длина 18 м
Узел слива

## Slide 5
Типовые технические решения по строительству заправок КПГ/СПГ
ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Блок хранения СПГ
(изделие заводской готовности):
Резервуар 25 м3
Запорно-предохранительная арматура
Испаритель наддува
Приборы КИПиА
Свечи газосброса
Кольцо орошения (сухотруб)
1
6
5
3
4
2

## Slide 6
Типовые технические решения по строительству заправок КПГ/СПГ
ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Блок хранения СПГ (резервуар 25 м3)
Огнепреградители
Дренчеры
Оголовок свечи
Электроприводы арматуры

## Slide 7
Типовые технические решения по строительству заправок КПГ/СПГ
ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Блок выдачи СПГ

## Slide 8
Типовые технические решения по строительству заправок КПГ/СПГ
ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Блок выдачи КПГ (регазификация СПГ)
Испаритель СПГ высокого давления (атмосферный):
Производительность – 2000 нм3 в час
Количество в блоке – 2 шт.
Давление рабочее – 25,0 МПа
Подогреватель газа электрический:
Давление рабочее – 25,0 МПа
Мощность – 70 кВт

## Slide 9
Типовые технические решения по строительству заправок КПГ/СПГ
ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Аккумуляторы КПГ (Блок выдачи КПГ)
Блок аккумуляторов газа высокого давления (КПГ):
Объем геометрический – 1,6 м3
Количество баллонов в блоке – 16 шт.
Объем баллона – 100 л
Рабочее давление – 25,0 МПа

## Slide 10
Типовые технические решения по строительству заправок КПГ/СПГ
ОСНОВНОЕ ПРИМЕНЯЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Колонка жидкого моторного топлива (колонка СПГ)
Раздаточная колонка КПГ

## Slide 11
Типовые технические решения по строительству заправок КПГ/СПГ
БЕЗОПАСНОСТЬ (ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ)
Резервуары противопожарного запаса воды (V сумм.= 200 м3)

## Slide 12
Типовые технические решения по строительству заправок КПГ/СПГ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КриоАЗС
Планировка оборудования,
в соответствии с нормативами
Планировка оборудования,
с компенсирующими мероприятиями

## Slide 13
Типовые технические решения по строительству заправок КПГ/СПГ
Схема размещения мобильной КриоАЗС
Структурная схема мобильной КриоАЗС
СХЕМА МОБИЛЬНОЙ КриоАЗС

## Slide 14
Типовые технические решения по строительству заправок КПГ/СПГ
Модуль отгрузки СПГ на мобильной КриоАЗС
ОБОРУДОВАНИЕ МОБИЛЬНОЙ КриоАЗС
Контейнерная КриоАЗС КПГ/СПГ

## Slide 15
Типовые технические решения по строительству заправок КПГ/СПГ
Модульные/мобильные КПГ/СПГ заправки
ОБОРУДОВАНИЕ МОБИЛЬНОЙ КриоАЗС

## Slide 16
Типовые технические решения по строительству заправок КПГ/СПГ
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ