## Slide 1
Самара 2018
Воздушное патрулирование линейной части магистральных газопроводов
ООО «ОКБ УЗГА»

## Slide 2: Выполняемые задачи
осмотр состояния объектов линейной части магистральных газопроводов;
осмотр охранных зон (ОЗ) и зон минимальных расстояний (ЗМР) трубопроводов с целью выявления нарушений и несанкционированных действий;
картографирование местности в границах зон минимальных расстояний (ЗМР) трубопроводов;
выявление утечек транспортируемого продукта при визуальном осмотре трасс трубопроводов (в т. ч. изменение цвета снега над трубопроводом, пузырение над трубопроводом на водных преградах);
ООО «ОКБ УЗГА»

## Slide 3: Выполняемые задачи
поиск утечек газа над линейной частью магистральных газопроводов (ЛЧ МГ) и газопроводов-отводов, крановыми площадками, территориями газораспределительных станций;
определение координат мест утечек газа на карте посредством GPS навигации;
выявление непроектного положения участков трубопровода визуальным осмотром, фотосъёмкой;
осмотр проходящих в одном техническом коридоре газо-, нефте- продуктопроводов, водоводов, ЛЭП, автомобильных и железных дорог, линий связи и других сооружений, мест пересечений указанных сооружений с патрулируемыми объектами в пределах ЗМР.
ООО «ОКБ УЗГА»

## Slide 4: Пути решения
ООО «ОКБ УЗГА»
 | Наземный осмотр | Вертолет типа Ми-8 | БПЛА самолетного типа (малые) | БПЛА самолетного типа (средние) | Самолет типа ДА-42
Плюсы | Мобильность Оперативность | Отсутствие потребности в ВПП Мобильность Грузоподъемность Оперативность | Низкая стоимость обслуживания | Охват до 250 км | Низкая стоимость летного часа Грузоподъемность Оперативность
Минусы | Небольшие расстояния Невозможность картографирования | Высокая стоимость летного часа | Небольшие расстояния Частые потери связи | Высокая стоимость организации инфраструктуры | Потребность в ВПП длиной до 540 метров

## Slide 5: Производство АО «УЗГА»
ООО «ОКБ УЗГА»
БПЛА Форпост
Масса полезной нагрузки до 100 кг
Максимальная продолжительность полета до 17,5 ч
Взлетная дистанция 250 м
Скорость полета до 210 км/ч
Bell 407
Масса полезной нагрузки до 1050 кг
Максимальная продолжительность полета до 4 ч
Взлетная дистанция не требуется
Скорость полета до 265 км/ч
Л 410
Масса полезной нагрузки до 1500 кг
Максимальная продолжительность полета до 5 ч
Взлетная дистанция 730 м
Скорость полета до 335 км/ч
ДА 42
Масса полезной нагрузки до 230 кг
Максимальная продолжительность полета до 7 ч
Взлетная дистанция 540 м
Скорость полета до 280 км/ч

## Slide 6: БПЛА типа «Форпост»
ООО «ОКБ УЗГА»
Серийное производство АО «УЗГА»
Масса дополнительного устанавливаемого оборудования – до 100 кг
Стоимость комплекса – более 1 млрд. руб.

## Slide 7: Платформа
Самолета ДА-42:
взлетная масса 1999 кг
дальность 1500 км
время полета 7 часов
расход топлива 50 л/ч
крейсерская скорость 250 км/ч
необходимая ВПП 540 м.
вместимость 4 человека
ООО «ОКБ УЗГА»

## Slide 8: Варианты размещения полезной нагрузки на ДА 42
ООО «ОКБ УЗГА»
Усиленный носовой контейнер
Универсальный носовой контейнер
Контейнер подфюзеляжный

## Slide 9: Оборудование поиска утечек
ООО «ОКБ УЗГА»
Самолетная версия авиационного лазерного детектора утечек метана ALMA_G4 Производитель АО «Пергам-Инжиниринг»
Оптический блок
Видеокамера
Вычислитель
Монитор и клавиатура оператора

## Slide 10: Установка
ООО «ОКБ УЗГА»
Размещение детектора утечек метана

## Slide 11: Оборудование для топофотосъемки
ООО «ОКБ УЗГА»
Аэрофотосъемочный комплекс с бортовой инерциальной системой Производитель Phase One
Аэрофотокамера
Бортовая инерциальная система
Ноутбук оператора с предустановленным ПО

## Slide 12: Установка
ООО «ОКБ УЗГА»
Размещение аэрофотосъемочного комплекса

## Slide 13
ООО «ОКБ УЗГА»
Управление
Размещение рабочего места оператора
Рабочее место штурмана-оператора

## Slide 14: Результат
актуальная информация о состоянии трубопроводов, ОЗ и ЗМР;
данные об утечках (концентрация, местоположение);
аэрофотоснимки трубопроводов, ОЗ и ЗМР в формате *.jpg с пространственным разрешением 0,1 м/пикс и точностью определения пространственного положения центров снимков 15 м.;
ортофотопланы в региональной системе координат (GeoTIFF);
цифровые видеофайлы в формате MPEG-4 и файлы с телеметрией полета (время, широта, долгота, абсолютная высота, истинная высота, курс, крен, тангаж) в формате Microsoft Excel с расширением *.xls.
ООО «ОКБ УЗГА»

## Slide 15: Пример снимков
ООО «ОКБ УЗГА»
Высота полета – 300 м
Ширина полосы захвата - 200 м
Снимки выполнены аэрофотокамерой PhaseOne, установленной на самолете ДА-42

## Slide 16
Пример качества разрешения снимков
ООО «ОКБ УЗГА»
Автомобили
Люди

## Slide 17: Карты газопроводов и аэродромов
ООО «ОКБ УЗГА»
Расположение действующих аэродромов на территории России позволяет провести обследование всех существующих трасс газопроводов

## Slide 18: Порядок проведения работ
ООО «ОКБ УЗГА»
Постановка задачи и определение объемов
Подготовка оборудования и самолета
Полеты
Обработка
данных
Предоставление результатов

## Slide 19: Коммерческое предложение
ООО «ОКБ УЗГА»
Приобретение ВС
Варианты
сотрудничества
Оказание услуг

## Slide 20
ООО «ОКБ УЗГА»
Спасибо за внимание!
Евдокимов Сергей Викторович
+7 (906) 8076042