## Slide 1: Организация узла учета газа на базе расходомера газа ультразвукового Q.Sonicmax

## Slide 2: Содержание презентации
  Освоение производства изделий в 2018 - 2019 году,
  Расходомеры газа ультразвуковые Q.Sonicmax:
      Конструкция и принцип действия,
      Основные технические характеристики,
      Метрологические характеристики,
      Разрешительная и эксплуатационная документация,
      Сделано в России,
  Программное обеспечение SonicExplorer®, и Measurement IQ,
  Дополнительное оборудование и комплексные решения,
  Изменения в линейке продукции ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника».

## Slide 3: ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» Освоение производства новых изделий
Газовый хроматограф Encal 3000
Расходомеры газа ультразвуковые
Q.Sonicmax
Вычислитель расхода газа enCore FC1
Регуляторы давления серии HON (ранее RMG)
Датчики серии Smart Line
  Развитие выпускаемых приборов и освоение производства новых

## Slide 4: Расходомеры газа ультразвуковые Q.Sonicmax Конструкция и принцип действия
Уникальная запатентованная 8-ти лучевая симметричная конфигурация,
Технология кодирования сигнала позволяет отделить сигналы шумов от сигналов УЗ сенсоров,
Все сенсоры устанавливаются в горизонтальные платформы, что способствует уменьшению размеров корпуса и улучшению разрешения сигнала,
Высокий уровень распознавания профиля потока обеспечивает меньшую чувствительность к неточностям установки,
Форма измерительных каналов компенсирует любые изменения потока вдоль оси трубопровода. Каждый измерительный канал имеет симметричное отражение его парного аналога,
Отклонения результатов парных измерений обеспечивают точное выявление асимметрии в распределении потока относительно оси каналов, что может применяться как дополнительная диагностическая функция.
Notes: Технические характеристики ультразвукового счетчика

## Slide 5: Расходомеры газа ультразвуковые Q.Sonicmax Конструкция и принцип действия
Сенсорный дисплей: 7 сенсорных зон,
Напряжение питания: - от 18 до 28 В,
Потребляемая мощность (в зависимости от
комплектации): от 10 до 20 Вт,
Память процессора: 32 Гигабайт,
Количество коммуникационных каналов:
  - Частотные 0-3 КГц: 2,
  - Цифровые / Аналоговые: 2 / 2,
  - Порт Ethernet (TCP)/VDSL: 1,
  - Порт USB: 1,
- Порт RS 232/485: 2
Встроенное диагностическое ПО,
Программное обеспечение: СОДЭК, Sonic Explorer
Электронная голова:

## Slide 6: Расходомеры газа ультразвуковые Q.Sonicmax Основные технические характеристики
Типоразмер: от Dn100 до Dn1400,
Диапазон измерений: от 13 до 150 000 м3/ч,
Диапазон скорости потока: от 0 до 39 м/с,
Рабочее давление газа: до 15 МПа,
Диапазон температуры:
  окружающей среды: от −40(-50)°С до +60°С,
  измеряемой среды: от −40(-50)°С до +100°С,
Питание: 24В, внешнее,
Класс защиты: IP66,
Диапазон расходов: от 1:100,
Маркировка взрывозащиты: 1Ex d ia [ia] IIB+H2 T6 Gb,
Измерительные лучи: 6 прямых лучей, 2 луча с отражением,
Межповерочный интервал: 4 года.
Notes: Технические характеристики ультразвукового счетчика

## Slide 7: Расходомеры газа ультразвуковые Q.Sonicmax Метрологические характеристики
Требуемые прямые участки:
- не менее 10 Dn до расходомера,
- не менее 5 Dn до расходомера, при отсутствии на расстоянии не менее 10 Dn перед расходомером местных сопротивлений по ГОСТ 8.611-2013,
- не менее 3 Dn после счетчика.
Погрешности при калибровке расходомера
(выбранные варианты калибровки*):
- проливным методом на газе (р > 0,1МПа): ± 0,5% (Qмин ≤ Q < 0,05Qмакс),
± 0,3% (0,05Qмакс ≤ Q ≤ Qмакс),
- проливным методом на воздухе (р ≤ 1,2 МПа): ± 0,7% (Qмин ≤ Q < 0,05Qмакс),
± 0,5% (0,05Qмакс ≤ Q ≤ Qмакс).
____________________________________________________
* Полная информация по различным вариантам калибровки
приведена в Руководстве по эксплуатации на Q.Sonicmax
Notes: Технические характеристики ультразвукового счетчика

## Slide 8: Расходомеры газа ультразвуковые Q.Sonicmax Произведено в России
  Производство организовано в 2018 году

## Slide 9: Расходомеры газа ультразвуковые Q.Sonicmax Произведено в России
  Производство организовано в 2018 году

## Slide 10: Расходомеры газа ультразвуковые Q.Sonicmax Эксплуатационная документация
Руководство по эксплуатации
  Документация доступна на сайте: www.gaselectro.ru

## Slide 11: Расходомеры газа ультразвуковые Q.Sonicmax Свидетельства, Сертификаты, Декларации
Свидетельство об утверждении типа СИ
  Документация доступна на сайте: www.gaselectro.ru
Декларация соответствия
Требованиям ТР ТС020/2011
Сертификат соответствия требованиям ТР ТС 012/2011

## Slide 12
  Дружественный интерфейс,
  Обучающий режим с имитацией процесса,
  Настраиваемая панель управления,
  База данных на несколько счетчиков газа,
  Расширенная диагностика счетчика,
  Многоуровневая система паролей для защиты от несанкционированного доступа
Программное обеспечение SonicExplorer® для ультразвуковых расходомеров газа

## Slide 13
Программное обеспечение SonicExplorer® для ультразвуковых расходомеров газа

## Slide 14
Архитектура системы «Measurement IQ»
В
Идентификация и диагностика возникающих вопросов
Г
Мобильное приложение
Уровень 1
Общий обзор
Технические специалисты
[возможно дистанционно]
[быстрее и проще]
Measurement IQ
Уровень 2 Детализация
Уровень 3 Отслеживание
Д
Подробная диагностика и конфигурирование
[Сервисные специалисты Elster]
Удаленное
рабочее место
Технические специалисты
A
USM
Узел учета газа
PT
TT
GC
FC1
Б
Защищенный шлюз
Edge Device
VPN Tunnel

## Slide 15
▪ SCADA, мониторинг
▪ Хроматограф
Encal 3000
▪ Вычислитель
расхода газа enСore FC1
▪ ПК оператора
▪ Датчики Р и Т:
- ST800/700
- STT850/750
Комплексное решение по учету газа
на базе расходомера Q.Sonicmax
▪ Q.Sonicmax

## Slide 16
▪ Вычисление расхода газа по ГОСТ, ISO, AGA,
▪ Погрешность вычисления расхода: < 0.01%,
▪ Количество линий измерения: до 4 шт.,
▪ Частота входных импульсов: до 5 кГц,
▪ Контроль регулирующих устройств,
▪ HART коммуникации, RS 232/485, Ethernet - до 16 портов
▪ Зашита паролем от вмешательства,
▪ Интеграция в системы верхнего уровня
Вычислитель расхода газа enCore FC1 Основные характеристики

## Slide 17: Продукция ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника» Комплексное решение
  Проектирование, производство, монтаж на месте

## Slide 18
Регуляторы Давления газа
(до 20 бар / класс 150)
HON 300 прямого
действия
HON 330 прямого
действия
HON 370 прямого
действия
HON 372 пилотного
типа
Серия 300
Регуляторы Давления Газа
(до 100 бар / класс 600)
HON 502
HON 503
HON 505
HON 512
R 200
Серия 500
R 100 до 350 бар / класс 2500
Регуляторы давления газа серии HON

## Slide 19
HON 330
HON 512
HON 711
Регуляторы давления газа серии HON

## Slide 20
Российское производство
регуляторов давления газа серии HON

## Slide 21: Продукция выпускаемая и поставляемая ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлектроника»
Программное обеспечение
и системы телеметрии
Шкафные и блочные пункты учета и редуцирования газа
Турбинные, ротационные и ультразвуковые счетчики газа
Корректоры объема газа
Измерительные комплексы СГ-ЭК
Бытовые счетчики газа
BK-G(T)1,6…G(T)6
Коммунальные и промышленные счетчики газа BK-G10…G100
Измерительные комплексы СГ-ТК
Поверочное и испытательное оборудование
Фильтры
Регуляторы давления газа
Хроматографы
  Полная линейка продукции для учета и редуцирования газа

## Slide 22: Счетчики и измерительные комплексы. Перспективы развития
  Замена отличного счетчика еще более точным и надежным
Прекращение производства счетчиков газа RVG c 01.01.2020г. – полный переход на счетчики газа RABO

## Slide 23: Счетчики и измерительные комплексы. Перспективы развития
Модернизация TRZ ANSI600: фланцы по ГОСТ 12821-80, исполнение 3 – на замену СГ-75МТ

## Slide 24: Счетчики и измерительные комплексы. Перспективы развития
  Функционал ЕК280 расширяет возможности СГ-ЭК
Введение в состав комплекса СГ-ЭК корректоров ЕК280

## Slide 25: Измерительные комплексы СГ-ЭК. Перспективы развития
  Комплексные поставки для учета газа на высокое давление
Начало производства комплектов прямых участков на высокое давление

## Slide 26: Коммуникационное оборудование. Перспективы развития
  От блоков питания – к модулям телеметрии
Новая линейка модулей телеметрии серии МТЭК на замену серии БПЭК

## Slide 27: Коммуникационное оборудование. Перспективы развития
  От блоков питания – к модулям телеметрии
Пример схемы подключения модуля телеметрии МТЭК-02:

## Slide 28: Программное обеспечение. Перспективы развития
  Одно программное обеспечение для всех типов приборов учета
Выпуск обновленной 8-й версии ПО СОДЭК

## Slide 29: Программное обеспечение. Перспективы развития
  Одно программное обеспечение для всех типов приборов учета

## Slide 30: Спасибо за внимание!